## Slide 1
-الرمز (1) H | المخاطر الصحية بيان الخطر (2) | المخاطر الصحية تصنيف الأخطار (3)
H200 | متفجرة غير مستقرة | متفجرة غير مستقرة
H201 | المتفجرة؛ خطر الانفجار الشامل | تقسيم المتفجرة 1.1
H202 | المتفجرة؛ الخطر الشديد الإسقاط | تقسيم المتفجرة 1.2
H203 | المتفجرة؛ الحريق، الانفجار أو الإسقاط الخطر | تقسيم المتفجرة 1.3
H204 | حريق أو خطر الإسقاط | تقسيم المتفجرة 1.4
H205 | قد تنفجر الشامل في النار | تقسيم المتفجرة 1.5
H220 | غاز قابل للاشتعال للغاية | فئة غاز قابل للاشتعال 1
H221 | غاز قابل للاشتعال | 2 فئة غاز قابل للاشتعال
H222 | الهباء الجوي للغاية قابلة للاشتعال | الفئة الهباء القابلة للاشتعال 1
H223 | الهباء الجوي القابلة للاشتعال | الفئة الهباء القابلة للاشتعال 2
H224 | سائل قابل للاشتعال للغاية وبخار | الفئة سائل قابل للاشتعال 1
H225 | السائل سريع الاشتعال وبخار | الفئة سائل قابل للاشتعال 2
H226 | وسائل قابل للاشتعال بخار | الفئة سائل قابل للاشتعال 3
H227 | سائل قابل للاشتعال | الفئة سائل قابل للاشتعال 4
H228 | القابلة للاشتعال الصلبة | الفئة الصلبة القابلة للاشتعال 1 الفئة الصلبة القابلة للاشتعال 2
H240 | قد يسبب انفجار التدفئة | A ذاتية التفاعل نوع المواد الكيميائية و الأكاسيد الفوقية العضوية اكتب A
H241 | قد تسبب التدفئة حريق أو انفجار | المواد الكيميائية ذاتية التفاعل من النوع باء B الأكاسيد الفوقية العضوية من النوع باء B
H242 | قد تسبب التدفئة النار | ذاتية التفاعل نوع المواد الكيميائية C و D نوع المواد الكيميائية ذاتية التفاعل E و F الأكاسيد الفوقية العضوية اكتب C و D الأكاسيد الفوقية العضوية اكتب E و F
H250 | المصيد النار عفويا إذا تعرضت للهواء | الفئة السائل التلقائية الاشتعال 1 الفئة الصلبة التلقائية الاشتعال 1
H251 | التسخين الذاتي، وقد تشتعل فيها النيران | فئة المواد الكيميائية التسخين الذاتي 1
H252 | التسخين الذاتي بكميات كبيرة، وقد تشتعل فيها النيران | فئة المواد الكيميائية التسخين الذاتي 2
H260 | في اتصال مع الإصدارات المياه الغازات القابلة للاشتعال والتي قد تشتعل تلقائيا | المواد الكيميائية التي، في اتصال مع الماء، وتنبعث منها غاز قابل للاشتعال فئة 1
H261 | في اتصال مع الإصدارات المياه الغازات القابلة للاشتعال | المواد الكيميائية التي، في اتصال مع الماء، وتنبعث منها غاز قابل للاشتعال فئة 2 و 3
H270 | قد يسبب أو يؤجج النار؛ oxidiser | الفئة الغاز المؤكسدة 1
H271 | قد يسبب الحريق أو الانفجار؛ oxidiser قوية | الفئة السائل المؤكسدة 1
H272 | قد يؤجج النار؛ oxidiser | الفئة السائل المؤكسدة 2 الفئة السائل المؤكسدة 3
H280 | يحتوي الغاز تحت الضغط؛ قد ينفجر إذا سخن | الغازات تحت الضغط، والغاز المضغوط الغازات تحت الضغط، والغاز المسال الغازات تحت الضغط، الغاز المذاب
H281 | يحتوي الغاز المبردة، وقد يسبب حروقا أو إصابات المبردة | الغازات تحت الضغط والمبردة الغاز المسال
H290 | قد يكون لتآكل المعادن تآكل المعادن ل | تآكل المعادن إلى فئة 1
H300 | قاتلة إذا ابتلع | فئة السمية الحادة 1 (عن طريق الفم) فئة السمية الحادة 2 (عن طريق الفم)
H301 | سامة إذا ابتلعت | فئة السمية الحادة 3 (عن طريق الفم)
H302 | ضارة إذا ما ابتلع | فئة السمية الحادة 4 (عن طريق الفم)
H303 | يمكن أن تكون ضارة إذا ما ابتلع | فئة السمية الحادة 5 (عن طريق الفم)
H304 | قد تكون قاتلة إذا ابتلع ودخل المسالك الهوائية | فئة الخطر الطموح 1
H305 | قد تكون ضارة إذا ما ابتلع ودخل المسالك الهوائية | فئة الخطر الطموح 2
H310 | قاتلة في اتصال مع الجلد | فئة السمية الحادة 1 (الجلد) فئة السمية الحادة 2 (الجلد)
H311 | سامة عند ملامسة الجلد | فئة السمية الحادة 3 (الجلد)
H312 | الضارة في اتصال مع الجلد | فئة السمية الحادة 4 (الجلد)
H313 | قد تكون ضارة عند ملامسة الجلد | الفئة تآكل الجلد / تهيج 1 (1A/1B/1C)
H315 | يسبب تهيج الجلد | الفئة تآكل الجلد / تهيج 2
H316 | يسبب تهيج البشرة الفاتحة | الفئة تآكل الجلد / تهيج 3
H317 | قد يسبب رد فعل حساسية الجلد | الفئة الجلد التوعية 1
H318 | يسبب ضررا خطيرة في العين | الفئة تهيج الضرر خطيرة في العين / العين 1
H319 | يسبب تهيج خطيرة في العين | تهيج الضرر خطيرة في العين / العين الفئة 2A
H320 | يسبب تهيج العين | تهيج الضرر خطيرة في العين / العين فئة 2B
H330 | قاتلة إذا استنشق | فئة السمية الحادة 1 (استنشاق) فئة السمية الحادة 2 (استنشاق)
H331 | سامة إذا استنشق | فئة السمية الحادة 3 (استنشاق)
H332 | الضارة في حالة استنشاقه | فئة السمية الحادة 4 (استنشاق)
H333 | يمكن أن تكون ضارة إذا استنشقت | فئة السمية الحادة 5 (استنشاق)
H334 | قد يسبب أعراض حساسية أو ربو أو صعوبات في التنفس في حالة استنشاقه | الفئة التحسس التنفسي 1
H335 | قد يسبب تهيج الجهاز التنفسي | أعضاء مستهدفة محددة سمية واحدة فئة التعرض 3
H336 | قد يسبب النعاس أو الدوار | أعضاء مستهدفة محددة سمية واحدة فئة التعرض 3
H340 | قد يسبب تشوهات وراثية (يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه ليست هناك سبل تعرض أخرى تسبب الخطر) | الفئة طفرات الخلية الجرثومية 1(1A/1B)
H341 | يشتبه في التسبب في عيوب وراثية (يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه ليست هناك سبل تعرض أخرى تسبب الخطر) | الفئة طفرات الخلية الجرثومية 2
H350 | قد تسبب السرطان (يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه ليست هناك سبل تعرض أخرى تسبب الخطر) | فئة السرطنة 1 (1A/1B)
H351 | يشتبه في تسبب السرطان (يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه ليست هناك سبل تعرض أخرى تسبب الخطر) | الفئة 2 السرطنة
H360 | قد يضر الخصوبة أو الجنين (تأثير محدد الدولة إذا كان معروفا) (يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه ليست هناك سبل تعرض أخرى تسبب الخطر) | سمية الإنجابية فئة 1 (1A/1B)
H361 | يشتبه في الخصوبة إتلاف أو الطفل الذي لم يولد بعد (تأثير محدد الدولة إذا كان معروفا) (يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه لا يوجد غيرها طرق التعرض تسبب الخطر) | فئة السمية الإنجابية 2
H362 | قد يسبب ضررا للأطفال الذين يرضعون من الثدي | تأثير على الإرضاع أو من خلاله
H370 | يسبب تلفا للأعضاء (أو تذكر جميع الأعضاء تنفذ إذا كان معروفا) (يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه ليست هناك سبل تعرض أخرى تسبب الخطر) | أعضاء مستهدفة محددة سمية واحدة فئة التعرض 1
H371 | قد يسبب تلفا للأعضاء (أو تذكر جميع الأعضاء تنفذ إذا كان معروفا) (يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه ليست هناك سبل تعرض أخرى تسبب الخطر) | أعضاء مستهدفة محددة سمية واحدة فئة التعرض 2
H372 | يسبب تلفا للأعضاء من خلال التعرض لفترات طويلة أو متكررة | محددة الجهاز المستهدفة المتكررة سمية فئة التعرض 1
H373 | قد يسبب تلفا للأعضاء لفترات طويلة أو التعرض المتكرر | محددة الجهاز المستهدفة المتكررة سمية فئة التعرض 2
H400 | سامة جدا للحياة المائية | الخطرة على البيئة المائية - الفئة السمية الحادة 1
H401 | سامة للحياة المائية | الخطرة على البيئة المائية - الفئة السمية الحادة 2
H402 | الضارة للحياة المائية | الخطرة على البيئة المائية - الفئة السمية الحادة 3
H410 | سامة جدا للحياة المائية مع تأثيرات طويلة الأمد | الخطرة على البيئة المائية - الفئة السمية المزمنة 1
H411 | سامة للحياة المائية مع تأثيرات طويلة الأمد | الخطرة على البيئة المائية - فئة السمية المزمنة 2
H412 | الضارة للحياة المائية مع تأثيرات طويلة الأمد | الخطرة على البيئة المائية - فئة السمية المزمنة 3
H413 | قد يسبب تأثيرات ضارة طويلة الأمد للحياة المائية | الخطرة على البيئة المائية - فئة السمية المزمنة 4
الأخطار البيانات معلومات GHS

## Slide 2
GHS البيانات التحذيرية معلومات
الرمز (1) | البيانات التحذيرية العامة للوقاية من (2) | رتبة الخطر (3) | فئة الخطر (4) | شروط استخدام (5)
P201 | الحصول على تعليمات خاصة قبل الاستخدام. | متفجرات | متفجرة غير مستقرة | 
 |  | طفرات الخلية الجرثومية | 1A, 1B, 2 | 
 |  | السرطنة | 1A, 1B, 2 | 
 |  | سمية الإنجابية | 1A, 1B, 2 | 
 |  | سمية الإنجابية | الآثار المترتبة على الإرضاع أو من خلاله | 
P202 | لا يعالج حتى تم قراءة جميع احتياطات السلامة وفهمها. | متفجرات | متفجرة غير مستقرة | 
 |  | طفرات الخلية الجرثومية | 1A, 1B, 2 | 
 |  | السرطنة | 1A, 1B, 2 | 
 |  | سمية الإنجابية | 1A, 1B, 2 | 
P210 | الابتعاد عن الحرارة / الشرر / اللهب المفتوحة / السطوح الساخنة. - ممنوع التدخين. | متفجرات | الانقسامات 1.1, 1.2, 1.3,1.4, 1.5 | الصانع / المورد لتحديد مصدر الإشعال المنطبقة (ق).
 |  | الغازات القابلة للاشتعال | 1, 2 | 
 |  | الهباء القابلة للاشتعال | 1, 2 | 
 |  | السوائل القابلة للاشتعال | 1, 2, 3 | 
 |  |  | 1, 2 | 
 |  | المواد الكيميائية ذاتية التفاعل | أنواع A, B, C, D, E, F | 
 |  | السوائل التلقائية الاشتعال | 1 | 
 |  | المواد الصلبة التلقائية الاشتعال | 1 | 
 |  | الأكاسيد الفوقية العضوية | أنواع A, B, C, D, E, F | 
 |  | السوائل المؤكسدة | 1, 2, 3 | تحديد الابتعاد عن الحرارة.
 |  | المواد الصلبة المؤكسدة | 1, 2, 3 | 
P211 | لا ترش على لهب مكشوف أو مصدر الاشتعال الأخرى. | الهباء القابلة للاشتعال | 1, 2 | 
P220 | يحفظ / يخزن بعيدا عن الملابس / ... / المواد القابلة للاحتراق. | الغازات المؤكسدة | 1 | ... الصانع / المورد لتحديد المواد غير المتوافقة.
 |  | المواد الكيميائية ذاتية التفاعل | A, B, C,D, E, F أنواع | 
 |  | السوائل المؤكسدة | 1 | ... الصانع / المورد لتحديد المواد غير المتوافقة. - تحديد الابتعاد عن الملابس فضلا عن المواد الأخرى غير المتوافقة.
 |  |  | 2, 3 | ... الصانع / المورد لتحديد المواد غير المتوافقة.
 |  | المواد الصلبة المؤكسدة | 1 | ... الصانع / المورد لتحديد المواد غير المتوافقة. - تحديد الابتعاد عن الملابس فضلا عن المواد الأخرى غير المتوافقة.
 |  |  | 2, 3 | ... الصانع / المورد لتحديد المواد غير المتوافقة.
 |  | المواد الصلبة المؤكسدة | أنواع A, B, C, D, E, F | 
P221 | تتخذ أي احتياطات لتجنب الخلط مع المواد القابلة للاحتراق / ... | السوائل المؤكسدة | 1, 2, 3 | ... الصانع / المورد لتحديد المواد غير المتوافقة.
 |  | المواد الصلبة المؤكسدة | 1, 2, 3 | 
P222 | لا تسمح ملامسة الهواء. | السوائل التلقائية الاشتعال | 1 | 
 |  | المواد الصلبة التلقائية الاشتعال | 1 | 
P223 | الابتعاد عن أي اتصال ممكن مع المياه، وذلك بسبب رد فعل عنيف و النار فلاش ممكن. | المواد الكيميائية التي، في اتصال مع الماء، وتنبعث منها غازات قابلة للاشتعال | 1, 2 | 
P230 | إبقاء المبللة مع ... | متفجرات | الانقسامات 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 | ... الصانع / المورد لتحديد المواد المناسبة. - إذا كان الجفاف يزيد خطر الانفجار، باستثناء ما اللازمة لعمليات التصنيع أو التشغيل (مثل النيتروسليلوز).
P231 | التعامل مع غاز خامل تحت. | المواد الكيميائية التي، في اتصال مع الماء، وتنبعث منها غازات قابلة للاشتعال | 1, 2, 3 | 
P232 | حماية من الرطوبة. | المواد الكيميائية التي، في اتصال مع الماء، وتنبعث منها غازات قابلة للاشتعال | 1, 2, 3 | 
P233 | الحفاظ على حاوية مغلقة بإحكام. | السوائل القابلة للاشتعال | 1, 2, 3 | 
 |  | السمية الحادة (استنشاق) | 1, 2, 3 | - إذا كان المنتج يتطاير بحيث يولد جوا خطرا.
 |  | سمية محددة أعضاء مستهدفة محددة - التعرض المفرد (تهيج الجهاز التنفسي) | 3 | 
 |  | سمية محددة أعضاء مستهدفة محددة - التعرض المفرد (الخدر) | 3 | 
P234 | يحفظ إلا في الوعاء الأصلي. | المواد الكيميائية ذاتية التفاعل | أنواع A, B, C, D, E, F | 
 |  | الأكاسيد الفوقية العضوية | أنواع A, B, C, D, E, F | 
 |  | تآكل المعادن | 1 | 
P235 | تبقي باردة. | السوائل القابلة للاشتعال | 1, 2, 3 | 
 |  | المواد الكيميائية ذاتية التفاعل | أنواع A, B, C, D, E, F | 
 |  | المواد الكيميائية ذاتية التفاعل | 1, 2 | 
 |  | الأكاسيد الفوقية العضوية | أنواع A, B, C, D, E, F | 
P240 | الحاويات الأرض / السندات واستقبال المعدات. | متفجرات | الانقسامات 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | - إذا كانت المتفجرة حساسة كهربية. - إذا كانت المتفجرة حساسة كهربية.
 |  | السوائل القابلة للاشتعال | 1, 2, 3 | - إذا مادة حساسة للإستاتيكية الكهربائية. - إذا كان المنتج يتطاير بحيث يولد جوا خطرا.
 |  | المواد الصلبة القابلة للاشتعال | 1, 2 | - إذا مادة حساسة للإستاتيكية الكهربائية.
P241 | استخدام الكهرباء / التهوية / الإضاءة / ... / معدات واقية من الانفجار. | السوائل القابلة للاشتعال | 1, 2, 3 | ... الصانع / المورد لتحديد المعدات الأخرى.
 |  | المواد الصلبة القابلة للاشتعا | 1, 2 | ... الصانع / المورد لتحديد المعدات الأخرى. - يمكن أن يحدث إذا سحب الغبار.
P242 | استخدام أدوات عدم اثارة فقط. | السوائل القابلة للاشتعال | 1, 2, 3 | 
P243 | اتخاذ تدابير وقائية ضد التفريغ ثابت. | السوائل القابلة للاشتعال | 1, 2, 3 | 
P244 | إبقاء صمامات تخفيض خالية من الشحوم والزيوت. | الغازات المؤكسدة | 1 | 
P250 | لا تخضع لطحن / الصدمة / ... / الاحتكاك. | متفجرات | الانقسامات 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | ... الصانع / المورد لتحديد معالجة الخام المعمول بها.
P251 | حاوية الضغط: لا يخرق أو يحرق، حتى بعد الاستخدام. | الهباء القابلة للاشتعال | 1, 2 | 
P260 | لا تتنفس الغبار / الدخان / الغاز / الضباب / الأبخرة / الرذاذ. | السمية الحادة (استنشاق) | 1, 2 | الصانع / المورد الشروط المنطبقة.
 |  | سمية محددة أعضاء مستهدفة محددة - التعرض المفرد | 1, 2 | 
 |  | هدف محدد سمية الجهاز - التعرض المتكرر | 1, 2 | 
 |  | تآكل الجلد | 1A, 1B, 1C | - تحديد لا تتنفس الغبار أو السحب. - إذا قد يحدث استنشاق جزيئات من الغبار أو الرذاذ أثناء الاستخدام.
 |  | سمية الإنجابية | الآثار المترتبة على الإرضاع أو من خلاله | 
P261 | تجنب استنشاق الغبار / الدخان / الغاز / الضباب / الأبخرة / الرذاذ. | السمية الحادة (استنشاق) | 3, 4 | - تحديد لا تتنفس الغبار أو السحب. - إذا قد يحدث استنشاق جزيئات من الغبار أو الرذاذ أثناء الاستخدام.
 |  | التحسس التنفسي |  | 
 |  | الجلد التوعية |  | 
 |  | سمية محددة أعضاء مستهدفة محددة - التعرض المفرد؛ (تهيج الجهاز التنفسي) | 3 | 
 |  | سمية محددة أعضاء مستهدفة محددة - التعرض المفرد؛ (الخدر) | 3 | 
P262 | لا تحصل في العيون، وعلى الجلد، أو على الملابس | السمية الحادة (الجلد) | 1, 2 | 
P263 | تجنب الاتصال أثناء الحمل / بينما التمريض. | سمية الإنجابية | الآثار المترتبة على الإرضاع أو من خلاله | 
P264 | تغسل ... جيدا بعد المناولة. | السمية الحادة (عن طريق الفم) | 1, 2, 3, 4 | الصانع / المورد لتحديد أجزاء الجسم التي يجب غسلها بعد المناولة
 |  | السمية الحادة (الجلد) | 1, 2 | 
 |  | تآكل الجلد | 1A, 1B, 1C | 
 |  | تهيج الجلد | 2 | 
 |  | تهيج العين | 2 | 
 |  | سمية الإنجابية | الآثار المترتبة على الإرضاع أو من خلاله | 
 |  | سمية محددة أعضاء مستهدفة محددة - التعرض المفرد | 1, 2 | 
 |  | هدف محدد سمية الجهاز - التعرض المتكرر | 1 | 
P270 | لا تأكل والشراب أو التدخين أثناء استخدام هذا المنتج. | السمية الحادة (عن طريق الفم) | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | السمية الحادة (الجلد) | 1, 2 | 
 |  | سمية الإنجابية | الآثار المترتبة على الإرضاع أو من خلاله | 
 |  | سمية محددة أعضاء مستهدفة محددة - التعرض المفرد | 1, 2 | 
 |  | هدف محدد سمية الجهاز - التعرض المتكرر | 1 | 
P271 | فقط استخدام في الهواء الطلق أو في مكان جيد التهوية. | السمية الحادة (استنشاق) | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | سمية محددة أعضاء مستهدفة محددة - التعرض المفرد؛ (تهيج الجهاز التنفسي) | 3 | 
 |  | سمية محددة أعضاء مستهدفة محددة - التعرض المفرد؛ (الخدر) | 3 | 
P272 | لا ينبغي أن يسمح الملوثة ملابس عمل خارج مكان العمل | الجلد التوعية | 1 | 
P273 | تجنب إطلاق للبيئة. | الخطرة على البيئة المائية - الخطر المائي الحاد | - إذا كان هذا ليس هو الاستخدام المقصود. | 
 |  | الخطرة على البيئة المائية - الخطر المائي المزمن | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | الخطرة لطبقة الأوزون | 1 | 
P280 | ارتداء قفازات واقية / حماية واقية حماية الملابس / العين / الوجه. | متفجرات | الانقسامات 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | الصانع / المورد لتحديد نوع المعدات. - تحديد حماية الوجه.
 |  | السوائل القابلة للاشتعال | 1, 2, 3 | الصانع / المورد لتحديد نوع المعدات. - تحديد قفازات واقية وحماية العين / الوجه.
 |  | السوائل القابلة للاشتعال | 1, 2 | 
 |  | المواد الكيميائية ذاتية التفاعل | أنواع A, B, C, D, E, F | 
 |  | السوائل التلقائية الاشتع | 1 | 
 |  | المواد الصلبة التلقائية الاشتعال | 1 | 
 |  | المواد الكيميائية ذاتية التفاعل | 1, 2 | 
 |  | المواد الكيميائية التي، في اتصال مع الماء، وتنبعث منها غازات قابلة للاشتعال | 1, 2, 3 | 
 |  | السوائل المؤكسدة | 1, 2, 3 | 
 |  | المواد الصلبة المؤكسدة | 1, 2, 3 | 
 |  | الأكاسيد الفوقية العضوية | أنواع A, B, C, D, E, F | 
 |  | تآكل الجلد | 1A, 1B, 1C | الصانع / المورد لتحديد نوع المعدات. - تحديد قفازات واقية / الملابس وحماية العين / الوجه.
 |  | تهيج الجلد | 2 | الصانع / المورد لتحديد نوع المعدات. - تحديد قفازات واقية.
 |  | الجلد التوعية | 1 | 
 |  | العين الخطيرة الضرر / تهيج العين | 1, 2 | الصانع / المورد لتحديد نوع المعدات. - تحديد العين / حماية الوجه.
P281 | استخدام معدات الوقاية الشخصية على النحو المطلوب. | متفجرات | متفجرة غير مستقرة | 
 |  | طفرات الخلية الجرثومية | 1A, 1B, 2 | 
 |  | السرطنة | 1A, 1B, 2 | 
 |  | سمية الإنجابية | 1A, 1B, 2 | 
P282 | استخدام معدات الوقاية الشخصية على النحو المطلوب. | الغازات تحت الضغط | الغاز المسيلة المبردة | 
P283 | ارتداء النار / لهب مقاومة الملابس / المانع. | السوائل المؤكسدة | 1 | 
 |  | المواد الصلبة المؤكسدة | 1 | 
P284 | ارتداء حماية الجهاز التنفسي. | السمية الحادة (استنشاق) | 1, 2 | الصانع / المورد لتحديد المعدات.
P285 | في حالة عدم كفاية التهوية ارتداء حماية الجهاز التنفسي. | التحسس التنفسي | 1 | الصانع / المورد لتحديد المعدات.
P231 + P232 | التعامل تحت غاز خامل. حماية من الرطوبة. | المواد الكيميائية التي في اتصال مع الماء، وتنبعث منها غازات قابلة للاشتعال | 1, 2, 3 | 
P235 + P410 | تبقي باردة. حماية من أشعة الشمس. | المواد الكيميائية التسخين الذاتي | 1, 2 | 

## Slide 3
رمز | عام الاحترازية للوقاية من البيانات | فئة الخطر | فئة الخطر | شروط للاستخدام
P301 | إذا الابتلاع: | السمية الحادة (عن طريق الفم) | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | تآكل الجلد / تهيج | 1A, 1B, 1C | 
 |  | تطلع المخاطر | 1 | 
P302 | إذا على الجلد: | السوائل التلقائية الاشتعال | 1 | 
 |  | السمية الحادة (الجلد) | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | تآكل الجلد / تهيج | 2 | 
 |  | الجلد التوعية | 1 | 
P303 | إذا على الجلد (أو الشعر): | السوائل القابلة للاشتعال | 1, 2, 3 | 
 |  | تآكل الجلد / تهيج | 1A, 1B, 1C | 
P304 | إذا استنشق: | السمية الحادة (استنشاق) | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | تآكل الجلد / تهيج | 1A, 1B, 1C | 
 |  | التحسس التنفسي | 1 | 
 |  | سمية محددة أعضاء مستهدفة محددة - التعرض المفرد؛ (تهيج الجهاز التنفسي) | 3 | 
 |  | سمية محددة أعضاء مستهدفة محددة - التعرض المفرد؛ (الخدر) | 3 | 
P305 | إذا كان في العينين: | تآكل الجلد / تهيج | 1A, 1B, 1C | 
 |  | العين الخطيرة الضرر / تهيج العين | 1, 2 | 
P306 | إذا على الملابس: | السوائل المؤكسدة | 1 | 
 |  | المواد الصلبة المؤكسدة | 1 | 
P307 | إذا تعرضت: | سمية محددة أعضاء مستهدفة محددة - التعرض المفرد | 1 | 
P308 | إذا تعرض أو قلق: | طفرات الخلية الجرثومية | 1A, 1B, 2 | 
 |  | السرطنة | 1A, 1B, 2 | 
 |  | سمية الإنجابية | 1A, 1B, 2 | 
 |  | سمية الإنجابية | الآثار المترتبة على الإرضاع أو من خلاله | 
P309 | إذا تعرضت أو إذا كنت تشعر بتوعك: | سمية محددة أعضاء مستهدفة محددة - التعرض المفرد | 2 | 
P310 | الاتصال فورا بمركز مكافحة السموم أو الطبيب / الطبيب. | السمية الحادة (عن طريق الفم) | 1, 2, 3 | 
 |  | السمية الحادة (الجلد) | 1, 2 | 
 |  | السمية الحادة (استنشاق) | 1, 2 | 
 |  | تآكل الجلد / تهيج | 1A, 1B, 1C | 
 |  | العين الخطيرة الضرر / تهيج العين | 1 | 
 |  | الخطر الطموح | 1 | 
P311 | الاتصال بمركز مكافحة السموم أو الطبيب / الطبيب. | السمية الحادة (استنشاق) | 3 | 
 |  | التحسس التنفسي | 1 | 
 |  | سمية محددة أعضاء مستهدفة محددة - التعرض المفرد | 1, 2 | 
P312 | الاتصال بمركز مكافحة السموم أو الطبيب / الطبيب في حالة الشعور بتوعك. | السمية الحادة (عن طريق الفم) | 4 | 
 |  | السمية الحادة (الجلد) | 3, 4 | 
 |  | السمية الحادة (استنشاق) | 4 | 
 |  | سمية محددة أعضاء مستهدفة محددة - التعرض المفرد؛ (تهيج الجهاز التنفسي) | 3 | 
 |  | سمية محددة أعضاء مستهدفة محددة - التعرض المفرد؛ (الخدر) | 3 | 
P313 | الحصول على المشورة الطبية / الاهتمام. | تآكل الجلد / تهيج | 2, 3 | 
 |  | العين الخطيرة الضرر / تهيج العين | 2 | 
 |  | الجلد التوعية | 1 | 
 |  | طفرات الخلية الجرثومية | 1A, 1B, 2 | 
 |  | السرطنة | 1A, 1B, 2 | 
 |  | سمية الإنجابية | 1A, 1B, 2 | 
 |  | سمية الإنجابية | الآثار المترتبة على الإرضاع أو من خلاله | 
P314 | الحصول على المشورة الطبية / الانتباه في حالة الشعور بتوعك. | هدف محدد سمية الجهاز - التعرض المتكرر | 1, 2 | 
P315 | الحصول على المشورة الطبية فورا / الاهتمام. | الغازات تحت الضغط | الغاز المسيلة المبردة | 
P320 | علاج محدد غير عاجلة (انظر ... على بطاقة الوسم). | السمية الحادة (استنشاق) | 1, 2 | .... إشارة تحيل إلى إرشادات تكميلية للإسعاف الأولي. - إذا لزم إعطاء ترياق فورا
P321 | علاج محدد (انظر ... على بطاقة الوسم). | السمية الحادة (عن طريق الفم) | 1, 2, 3 | .... إشارة تحيل إلى إرشادات تكميلية للإسعاف الأولي. - إذا لزم إعطاء ترياق فورا
 |  | السمية الحادة (استنشاق) | 3 | ... مرجع إلى إرشادات تكميلية للإسعاف الأولي. - إذا كانت هناك حاجة تدابير محددة فورية.
 |  | سمية محددة أعضاء مستهدفة محددة - التعرض المفرد | 1 | ... مرجع إلى إرشادات تكميلية للإسعاف الأولي. - إذا لزمت تدابير فورية.
 |  | الجلد التوعية | 1 | ... مرجع إلى إرشادات تكميلية للإسعاف الأولي. - الصانع / المورد قد حدد وكيل التطهير إذا كان ذلك مناسبا.
 |  | تآكل الجلد / تهيج | 1A, 1B, 1C, 2 | 
P322 | تدابير محددة (انظر ... على بطاقة الوسم). | السمية الحادة (الجلد) | 1, 2, 3, 4 | ... مرجع إلى إرشادات تكميلية للإسعاف الأولي. - إذا تدابير فورية مثل وكيل التطهير محددة ينصح.
P330 | شطف الفم. | السمية الحادة (الجلد) | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | تآكل الجلد / تهيج | 1A, 1B, 1C | 
P331 | لا تحمل على القيء. | تآكل الجلد / تهيج | 1A, 1B, 1C | 
 |  | الخطر الطموح | 1 | 
P332 | في حالة حدوث تهيج الجلد: | تآكل الجلد / تهيج | 2 | 
P333 | إذا تهيج الجلد أو الطفح الجلدي يحدث: | الجلد التوعية | 1 | 
P334 | تزج في ماء بارد / يلف برباط مبلل. | السوائل التلقائية الاشتعال | 1 | 
 |  | المواد الصلبة التلقائية الاشتعال | 1 | 
 |  | المواد الكيميائية التي، في اتصال مع الماء، وتنبعث منها غازات قابلة للاشتعال | 1, 2 | 
P335 | فرشاة قبالة الجسيمات فضفاض من الجلد. | المواد الصلبة التلقائية الاشتعال | 1 | 
 |  | المواد الكيميائية التي، في اتصال مع الماء، وتنبعث منها غازات قابلة للاشتعال | 1, 2 | 
P336 | أجزاء بلوري ذوبان بالماء الفاتر. لا تفرك المنطقة المصابة. | الغازات تحت الضغط | الغاز المسيلة المبردة | 
P337 | إذا استمرت تهيج العين: | العين الخطيرة الضرر / تهيج العين | 2 | 
P338 | إزالة العدسات اللاصقة، إذا كان موجودا والسهل القيام به. يستمر الشطف. | تآكل الجلد / تهيج | 1A, 1B, 1C | 
 |  | العين الخطيرة الضرر / تهيج العين | 1, 2 | 
P340 | إزالة الضحية إلى الهواء الطلق ويسترخي في وضع مريح للتنفس. | السمية الحادة (استنشاق) | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | تآكل الجلد / تهيج | 1A, 1B, 1C | 
 |  | سمية محددة أعضاء مستهدفة محددة - التعرض المفرد؛ (تهيج الجهاز التنفسي) | 3 | 
 |  | سمية محددة أعضاء مستهدفة محددة - التعرض المفرد؛ (الخدر) | 3 | 
P341 | إذا هناك صعوبة في التنفس، وإزالة الضحية إلى الهواء الطلق ويسترخي في وضع مريح للتنفس. | التحسس التنفسي | 1 | 
P342 | إذا ظهرت أعراض تنفسية: | التحسس التنفسي | 1 | 
P350 | غسل بلطف مع الكثير من الصابون والماء. | السمية الحادة (الجلد) | 1, 2 | 
P351 | شطف بحذر مع الماء لعدة دقائق. | تآكل الجلد / تهيج | 1A, 1B, 1C | 
 |  | العين الخطيرة الضرر / تهيج العين | 1, 2 | 
P352 | يغسل مع الكثير من الصابون والماء. | السمية الحادة (الجلد) | 3, 4 | 
 |  | تآكل الجلد / تهيج | 2 | 
 |  | الجلد التوعية | 1 | 
P353 | شطف الجلد بالماء / دش. | السوائل القابلة للاشتعال | 1, 2, 3 | 
 |  | تآكل الجلد / تهيج | 1A, 1B, 1C | 
P360 | شطف الملابس والجلد مع الكثير من المياه الملوثة على الفور قبل إزالة الملابس. | السوائل المؤكسدة | 1 | 
 |  | المواد الصلبة المؤكسدة | 1 | 
P361 | إزالة / تخلع جميع الملابس الملوثة فورا. | السوائل القابلة للاشتعال | 1, 2, 3 | 
 |  | السمية الحادة (الجلد) | 1, 2, 3 | 
 |  | تآكل الجلد / تهيج | 1A, 1B, 1C | 
P362 | خلع الملابس الملوثة وغسل قبل إعادة استخدامها. | تآكل الجلد / تهيج | 2 | 
P363 | تغسل الملابس الملوثة قبل إعادة استخدامها. | السمية الحادة (الجلد) | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | تآكل الجلد / تهيج | 1A, 1B, 1C | 
 |  | الجلد التوعية | 1 | 
P370 | في حالة نشوب حريق: | متفجرات | الانقسامات 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,1.5 | 
 |  | الغازات المؤكسدة | 1 | 
 |  | السوائل القابلة للاشتعال | 1, 2, 3 | 
 |  | المواد الصلبة القابلة للاشتعال | 1, 2 | 
 |  | المواد الكيميائية ذاتية التفاعل | أنواع A, B, C, D, E, F | 
 |  | السوائل التلقائية الاشتعال | 1 | 
 |  | المواد الصلبة التلقائية الاشتعال | 1 | 
 |  | المواد الكيميائية التي، في اتصال مع الماء، وتنبعث منها غازات قابلة للاشتعال | 1, 2, 3 | 
 |  | السوائل المؤكسدة | 1, 2, 3 | 
 |  | المواد الصلبة المؤكسدة | 1, 2, 3 | 
P371 | في حالة الحريق الكبير والكميات الضخمة: | السوائل المؤكسدة | 1 | 
 |  | المواد الصلبة المؤكسدة | 1 | 
P372 | خطر الانفجار في حالة الحريق. | متفجرات | متفجرات غير ثابتة والشعب1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | - إلا إذا المتفجرات 1.4S ذخائر ومكونات منها
P373 | لا تكافح النار إذا وصلت إلى المتفجرات. | متفجرات | متفجرات غير ثابتة والشعب1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | 
P374 | مكافحة النار مع الاحتياطات العادية من مسافة معقولة. | متفجرات | الانقسامات 1.4 | - إذا المتفجرات 1.4S ذخائر ومكونات منها
P375 | تكافح النار من بعد بسبب احتمال حدوث انفجار. | المواد الكيميائية ذاتية التفاعل | أنواع A, B | 
 |  | السوائل المؤكسدة | 1 | 
 |  | المواد الصلبة المؤكسدة | 1 | 
P376 | وقف تسرب إذا آمنا للقيام بذلك. | الغازات المؤكسدة | 1 | 
P377 | تسرب الغاز النار: لا يطفئ، ما لم يمكن إيقاف تسرب بأمان. | الغازات القابلة للاشتعا | 1, 2 | 
P378 | استخدم ... لالانقراض. | السوائل القابلة للاشتعال | 1, 2, 3 | ... الصانع / المورد لتحديد الوسائط المناسبة - إذا كان هناك خطر زيادة المياه.
 |  | المواد الصلبة القابلة للاشتعال | 1, 2 | 
 |  | المواد الكيميائية ذاتية التفاعل | أنواع A, B, C, D, E, F | 
 |  | السوائل التلقائية الاشتعال | 1 | 
 |  | المواد الصلبة التلقائية الاشتعال | 1 | 
 |  | المواد الكيميائية التي، في اتصال مع الماء، وتنبعث منها غازات قابلة للاشتعال | 1, 2, 3 | 
 |  | السوائل المؤكسدة | 1, 2, 3 | 
 |  | المواد الصلبة المؤكسدة | 1, 2, 3 | 
P380 | اخلاء المنطقة. | متفجرات | متفجرات غير مستقرة | 
 |  | متفجرات | الانقسامات 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | 
 |  | المواد الكيميائية ذاتية التفاعل | أنواع A, B | 
 |  | السوائل المؤكسدة | 1 | 
 |  | المواد الصلبة المؤكسدة | 1 | 
P381 | القضاء على جميع مصادر الاشتعال إذا آمنا للقيام بذلك. | الغازات القابلة للاشتعال | 1, 2 | 
P390 | استيعاب تسرب لمنع أضرار مادية. | تآكل المعادن | 1 | 
P391 | جمع انسكاب. | الخطرة على البيئة المائية - المخاطر الحادة | 1 | 
 |  | الخطرة على البيئة المائية - المخاطر المزمنة | 1, 2 | 

## Slide 4
- كود P | البيانات التحذيرية العامة - الاستجابة | فئة الخطر | فئة الخطر | شروط للاستخدام
P301 + P310 | إذا الابتلاع: الاتصال فورا بمركز مكافحة السموم أو الطبيب / الطبيب. | السمية الحادة (عن طريق الفم) | 1, 2, 3 | 
 |  | الخطر الطموح | 1 | 
P301 + P312 | إذا الابتلاع: الاتصال بمركز مكافحة السموم أو الطبيب / الطبيب في حالة الشعور بتوعك. | السمية الحادة (عن طريق الفم) | 4 | 
P301 + P330 + P331 | إذا الابتلاع: يغسل الفم. لا تحمل على القيء. | تآكل الجلد / تهيج | 1A, 1B, 1C | 
P302 + P334 | إذا على الجلد: يغمر في ماء بارد / يلف برباط مبلل. | السوائل التلقائية الاشتعال | 1 | 
P302 + P350 | إذا على الجلد: يغسل بلطف مع الكثير من الصابون والماء. | السمية الحادة (الجلد) | 1, 2 | 
P302 + P352 | إذا على الجلد: يغمر بوفرة من الصابون والماء. | السمية الحادة (الجلد) | 3, 4 | 
 |  | تآكل الجلد / تهيج | 2 | 
 |  | الجلد التوعية | 1 | 
P303 + P361 + P353 | إذا على الجلد (أو الشعر): إزالة / تخلع جميع الملابس الملوثة فورا. شطف الجلد بالماء / دش. | السوائل القابلة للاشتعال | 1, 2, 3 | 
 |  | تآكل الجلد / تهيج | 1A, 1B, 1C | 
P304 + P340 | في حالة الاستنشاق: ينقل المصاب إلى الهواء الطلق ويسترخي في وضع مريح للتنفس. | السمية الحادة (استنشاق) | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | تآكل الجلد / تهيج | 1A, 1B, 1C | 
 |  | سمية محددة أعضاء مستهدفة محددة - التعرض المفرد؛ (تهيج الجهاز التنفسي) | 3 | 
 |  | سمية محددة أعضاء مستهدفة محددة - التعرض المفرد؛ (الخدر) | 3 | 
P304 + P341 | إذا استنشق: إذا هناك صعوبة في التنفس، وإزالة الضحية إلى الهواء الطلق ويسترخي في وضع مريح للتنفس. | التحسس التنفسي | 1 | 
P305 + P351 + P338 | إذا كان في العينين: تشطف باحتراس العاطر لعدة دقائق. إزالة العدسات اللاصقة، إذا كان موجودا والسهل القيام به. يستمر الشطف. | تآكل الجلد / تهيج | 1A, 1B, 1C | 
 |  | العين الخطيرة الضرر / تهيج العين | 1, 2 | 
P306 + P360 | إذا على الملابس: يشطف الجلد والملابس مع الكثير من المياه الملوثة على الفور قبل إزالة الملابس. | السوائل المؤكسدة | 1 | 
 |  | المواد الصلبة المؤكسدة | 1 | 
P307 + P311 | إذا حدث تعرض: الاتصال بمركز مكافحة السموم أو الطبيب / الطبيب. | سمية محددة أعضاء مستهدفة محددة - التعرض المفرد | 1 | 
P308 + P313 | إذا حدث تعرض أو قلق: الحصول على المشورة الطبية / الاهتمام. | طفرات الخلية الجرثومية | 1A, 1B, 2 | 
 |  | السرطنة | 1A, 1B, 2 | 
 |  | سمية الإنجابية | 1A, 1B, 2 | 
 |  | سمية الإنجابية | الآثار المترتبة على الإرضاع أو من خلاله | 
P309 + P311 | إذا حدث تعرض أو في حالة الشعور بتوعك: الاتصال بمركز مكافحة السموم أو الطبيب / الطبيب. | سمية محددة أعضاء مستهدفة محددة - التعرض المفرد | 2 | 
P332 + P313 | في حالة حدوث تهيج الجلد: الحصول على المشورة الطبية / الاهتمام. | تآكل الجلد / تهيج | 2 | 
P333 + P313 | في حالة حدوث تهيج الجلد أو الطفح الجلدي: الحصول على المشورة الطبية / الاهتمام. | الجلد التوعية | 1 | 
P335 + P334 | فرشاة قبالة الجسيمات فضفاض من الجلد. تزج في ماء بارد / يلف برباط مبلل. | المواد الصلبة التلقائية الاشتعال | 1 | 
 |  | المواد الكيميائية التي، في اتصال مع الماء، وتنبعث منها غازات قابلة للاشتعال | 1, 2 | 
P337 + P313 | إذا استمرت تهيج العين: الحصول على المشورة الطبية / الاهتمام. | العين الخطيرة الضرر / تهيج العين | 2 | 
P342 + P311 | إذا ظهرت أعراض تنفسية: الاتصال بمركز مكافحة السموم أو الطبيب / الطبيب. | التحسس التنفسي | 1 | 
P370 + P376 | في حالة نشوب حريق: إيقاف تسرب إذا آمنا للقيام بذلك. | الغازات المؤكسدة | 1 | 
P370 + P378 | في حالة الحريق: يستخدم ... للإطفاء. | السوائل القابلة للاشتعال | 1, 2, 3 | 
 |  | المواد الصلبة القابلة للاشتعال | 1, 2 | 
 |  | المواد الكيميائية ذاتية التفاعل | أنواع A, B, C, D, E, F | 
 |  | السوائل التلقائية الاشتعال | 1 | 
 |  | المواد الصلبة التلقائية الاشتعال | 1 | 
 |  | المواد الكيميائية التي، في اتصال مع الماء، وتنبعث منها غازات قابلة للاشتعال | 1, 2, 3 | 
 |  | السوائل المؤكسدة | 1, 2, 3 | 
 |  | المواد الصلبة المؤكسدة | 1, 2, 3 | 
P370 + P380 | في حالة الحريق: إخلاء المنطقة. | متفجرات | الانقسامات 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | 
P370 + P380 + P375 | في حالة الحريق: إخلاء المنطقة. تكافح النار من بعد بسبب احتمال حدوث انفجار. | المواد الكيميائية ذاتية التفاعل | أنواع A, B | 
P371 + P380 + P375 | في حالة الحريق الكبير والكميات الضخمة: تخلى المنطقة. تكافح النار من بعد بسبب احتمال حدوث انفجار. | السوائل المؤكسدة | 1 | 
 |  | المواد الصلبة المؤكسدة | 1 | 

## Slide 5
P - كود | البيانات التحذيرية العامة - تخزين | فئة الخطر | فئة الخطر | شروط للاستخدام
P401 | التخزين .... | متفجرات | متفجرات غير ثابتة والشعب 1.1,1.2, 1.3, 1.4,1.5 | ... وفقا لل/ وائح المحلية / الإقليمية الوطنية / الدولية (يجب تحديدها).
P402 | تخزينها في مكان جاف. | المواد الكيميائية التي، في اتصال مع الماء، وتنبعث منها غازات قابلة للاشتعال | 1, 2, 3 | 
P403 | تخزينها في مكان جيد التهوية. | الغازات القابلة للاشتعال | 1, 2 | - إذا كان المنتج يتطاير بحيث يولد جوا خطرا.
 |  | الغازات المؤكسدة | 1 | 
 |  | الغازات تحت الضغط | الغاز المضغوط | 
 |  |  | الغاز المسال | 
 |  |  | الغاز المسال المبرد | 
 |  |  | الغاز المذاب | 
 |  | السوائل القابلة للاشتعال | 1, 2, 3 | 
 |  | المواد الكيميائية ذاتية التفاعل | أنواع A, B, C,D, E, F | 
 |  | السمية الحادة (استنشاق) | 1, 2, 3 | 
 |  | أعضاء مستهدفة محددة سمية واحدة التعرض؛ (تهيج الجهاز التنفسي) | 3 | 
 |  | أعضاء مستهدفة محددة سمية واحدة التعرض؛ (الخدر) | 3 | 
P404 | تخزين في حاوية مغلقة. | المواد الكيميائية التي، في اتصال مع الماء، وتنبعث منها غازات قابلة للاشتعال | 1, 2, 3 | 
P405 | متجر يحبس. | السمية الحادة (عن طريق الفم) | 1, 2, 3 | 
 |  | السمية الحادة (الجلد) | 1, 2, 3 | 
 |  | السمية الحادة (استنشاق) | 1, 2, 3 | 
 |  | تهيج الجلد تآكل / الجلد | 1A, 1B, 1C | 
 |  | طفرات الخلية الجرثومية | 1A, 1B, 2 | 
 |  | السرطنة | 1A, 1B, 2 | 
 |  | سمية الإنجابية | 1A, 1B, 2 | 
 |  | سمية محددة أعضاء مستهدفة محددة - التعرض المفرد | 1, 2 | 
 |  | أعضاء مستهدفة محددة سمية واحدة التعرض؛ (تهيج الجهاز التنفسي) | 3 | 
 |  | أعضاء مستهدفة محددة سمية واحدة التعرض؛ (الخدر) | 3 | 
 |  | الخطر الطموح | 1 | 
P406 | تخزين في تآكل مقاومة / ... الحاويات مع بطانة داخلية مقاومة. | تآكل المعادن | 1 | ... الصانع / المورد لتحديد المواد المتوافقة الأخرى.
P407 | الحفاظ على فجوة الهواء بين أكوام / المنصات. | المواد الكيميائية التسخين الذاتي | 1, 2 | 
P410 | حماية من أشعة الشمس. | الهباء القابلة للاشتعال | 1, 2 | 
 |  | الغازات تحت الضغط | الغاز المضغوط الغاز المسال الغاز المذاب | 
 |  | المواد الكيميائية التسخين الذاتي | 1, 2 | 
 |  | الأكاسيد الفوقية العضوية | أنواع A, B, C, D, E, F | 
P411 | تخزينها في درجات حرارة لا تتجاوز ... Of…Oc. | المواد الكيميائية ذاتية التفاعل | أنواع A, B, C, D, E, F | ... الصانع / المورد لتحديد درجة الحرارة
 |  | الأكاسيد الفوقية العضوية | أنواع A, B, C, D, E, F | 
P412 | لا تعرض لدرجات حرارة تتجاوز 50 oC/122 oF. | الهباء القابلة للاشتعال | 1, 2 | 
P413 | لا تعرض لدرجات حرارة تتجاوز 50 oC/122 oF. | المواد الكيميائية التسخين الذاتي | 1, 2 | ... الصانع / المورد لتحديد الكتلة ودرجة الحرارة.
P420 | تخزين بعيدا عن المواد الأخرى. | المواد الكيميائية ذاتية التفاعل | أنواع A, B, C, D, E, F | 
 |  | المواد الكيميائية التسخين الذاتي | 1, 2 | 
 |  | الأكاسيد الفوقية العضوية | أنواع A, B, C, D, E, F | 
P422 | متجر محتويات تحت ... | السوائل التلقائية الاشتعال | 1 | ... الصانع / المورد لتحديد السائلة المناسبة أو غاز خامل
 |  | المواد الصلبة التلقائية الاشتعال | 1 | 
P402 + P404 | تخزينها في مكان جاف. تخزين في حاوية مغلقة. | المواد الكيميائية التي، في اتصال مع الماء، وتنبعث منها غازات قابلة للاشتعال | 1, 2, 3 | 
P403 + P233 | تخزينها في مكان جيد التهوية. الحفاظ على حاوية مغلقة بإحكام. | السمية الحادة (استنشاق) | 1, 2, 3 | - إذا كان المنتج هو المتقلبة وذلك لتوليد الخطرة
 |  | أعضاء مستهدفة محددة جو السمية الخطرة. - التعرض المفرد؛ (تهيج الجهاز التنفسي) | 3 | 
 |  | سمية محددة أعضاء مستهدفة محددة - التعرض المفرد؛ (الخدر) | 3 | 
P403 + P235 | تخزينها في مكان جيد التهوية. تبقي باردة. | السوائل القابلة للاشتعال | 1, 2, 3 | 
 |  | المواد الكيميائية ذاتية التفاعل | أنواع A, B, C, D, E, F | 
P410 + P403 | حماية من أشعة الشمس. تخزينها في مكان جيد التهوية. | الغازات تحت الضغط | الغاز الغاز الغاز المضغوط المسال المذاب | 
P410 + P412 | حماية من أشعة الشمس. لا تعرض لدرجات حرارة تتجاوز 50 oC/122oF. | الهباء القابلة للاشتعال | 1, 2 | 
P411 + P235 | تخزينها في درجات حرارة لا تتجاوز ...oC/…oF. تبقي باردة. | الأكاسيد الفوقية العضوية | أنواع A, B, C, D, E, F | ... الصانع / المورد لتحديد درجة الحرارة.

## Slide 6
P - كود | البيانات التحذيرية العامة - التخلص | فئة الخطر | فئة الخطر | شروط للاستخدام
P501 | تخلص من المحتويات / الوعاء في ... | متفجرات | متفجرات غير ثابتة والشعب 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,1.5 | وفقا لل... / / التنظيم المحلية / الإقليمية الوطنية الدولية (يجب تحديدها).
 |  | السوائل القابلة للاشتعال | 1, 2, 3 | 
 |  | المواد الكيميائية ذاتية التفاعل | أنواع A, B, C, D, E, F | 
 |  | المواد الكيميائية التي، في اتصال مع الماء، وتنبعث منها غازات قابلة للاشتعال | 1, 2, 3 | 
 |  | السوائل المؤكسدة | 1, 2, 3 | 
 |  | المواد الصلبة المؤكسدة | 1, 2, 3 | 
 |  | الأكاسيد الفوقية العضوية | أنواع A, B, C, D, E, F | 
 |  | السمية الحادة (عن طريق الفم) | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | السمية الحادة (الجلد) | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | السمية الحادة (استنشاق) | 1, 2 | 
 |  | تآكل الجلد / تهيج | 1A, 1B, 1C | 
 |  | التحسس التنفسي | 1 | 
 |  | الجلد التوعية | 1 | 
 |  | طفرات الخلية الجرثومية | 1A, 1B, 2 | 
 |  | السرطنة | 1A, 1B, 2 | 
 |  | سمية الإنجابية | 1A, 1B, 2 | 
 |  | أعضاء مستهدفة محددة سمية واحدة التعرض | 1, 2 | 
 |  | أعضاء مستهدفة محددة سمية واحدة التعرض؛ (تهيج الجهاز التنفسي) | 3 | 
 |  | أعضاء مستهدفة محددة سمية واحدة التعرض؛ (الخدر) | 3 | 
 |  | هدف محدد سمية الجهاز - التعرض المتكرر | 1, 2 | 
 |  | الخطر الطموح | 1 | 
 |  | الخطرة على البيئة المائية - المخاطر الحادة | 1 | 
 |  | البيئة المائية - المخاطر الحادة | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | الخطرة لطبقة الأوزون | 1 | 
P502 | الرجوع إلى الصانع / المورد للحصول على معلومات بشأن استرداد / إعادة التدوير | الخطرة لطبقة الأوزون | 1 | 

## Slide 7
كود | البيانات التحذيرية العامة - أخرى | 
R20/21 | ضارة عن طريق الإستنشاق وملامسة الجلد. | 
R38 | مهيجة للجلد. | 
S9 | إبقاء الحاويات في مكان جيد التهوية. | 
S16 | الابتعاد عن مصادر الإشعال | 
 | التدخين. | 
S33 | اتخاذ تدابير وقائية ضد ساكنة | 
 | التصريف | 
S36/37 | ارتداء ملابس واقية وقفازات ملائمة. | 
S60 | يجب التخلص من هذه المواد والحاويات للنفايات خطرة. | 
F | سريعة الاشتعال | 
Xn | مضر | 
R11 | سريعة الاشتعال | 
R41 | خطر وقوع أضرار خطيرة للعيون | 
R48/20 | ضارة: خطر حدوث أضرار جسيمة بالصحة بواسطة التعرض الطويل من خلال الاستنشاق. | 
R63 | المخاطر المحتملة للضرر على الطفل الذي لم يولد بعد. | 
R65 | ضارة: قد تسبب تلفا رئويا في حال بلعها. | 
R67 | قد تسبب الأبخرة النعاس والدوخة | 
S26 | في حالة ملامسة العينين، شطف فورا مع الكثير من الماء وطلب المشورة الطبية. | 
S36/37/39 | ارتداء ملابس واقية مناسبة، والقفازات وحماية العين / الوجه. | 
S62 | إذا ابتلع لا تحث على التقيؤ: طلب المشورة الطبية وعرض هذه الحاوية أو هذا الملصق. | 
R34 | يسبب الحروق. | 
الاتحاد الأوروبي الخصائص الفيزيائية |  | 
EUH001 | عندما المتفجرة الجافة | 
EUH006 | متفجرة مع أو بدون ملامسة الهواء | غير مستقرة في درجات الحرارة المحيطة
EUH014 | يتفاعل بعنف مع الماء | يتفاعل بعنف مع الماء [على سبيل المثال أسيتيل كلوريد، الفلزات القلوية، رابع كلوريد التيتانيوم]
EUH018 | في الاستخدام قد تشكل قابلة للاشتعال / انفجار خليط بخار الهواء | 
EUH019 | قد تشكل البيروكسيدات المتفجرة | قد تشكل البيروكسيدات المتفجرة [على سبيل المثال اثيل الأثير، 1،4-ديوكسان]
EUH044 | خطر الانفجار إذا سخن تحت الحبس | تتحلل متفجرات إذا تم تسخينه في البرميل الصلب ولكن ليس في حاويات قوية أقل
الخصائص الصحية |  | 
EUH029 | اتصال مع الماء يحرر غاز سام | تتطور الحاد القط توكس 1-3 الغازات في اتصال مع الماء أو الهواء الرطب [على سبيل المثال فوسفيد الألمنيوم والفوسفور خماسي كبريتيد]
EUH031 | اتصال مع الأحماض يحرر غاز سام | اتصال مع الأحماض يحرر الحادة السامة القط 3 الغاز [مثل هيبوكلوريت الصوديوم، بولي كبريتيد الباريوم]
EUH032 | اتصال مع الأحماض يحرر غاز سام جدا | اتصال مع الأحماض يحرر الحادة السامة القط 1-2 الغاز [مثل أملاح سيانيد الهيدروجين، أزيد الصوديوم]
EUH066 | قد يسبب التعرض المتكرر جفاف الجلد أو تكسير | قد يسبب التعرض المتكرر جفاف الجلد أو تكسير، ولكن لم تصنف مهيجة
EUH070 | سامة عن طريق الاتصال العين | سمية خلال اختبار تهيج العين من خلال امتصاص نسبت إلى العين، وليس من خلال الأغشية المخاطية
EUH071 | تآكل الجهاز التنفسي | Inhlalation توكس اختبار الوفيات بسبب تآكل أو تآكل تصنف على الجلد، ومن المحتمل أن يتم استنشاقه
الخصائص البيئية |  | 
EUH059 | الخطرة ل طبقة الأوزون | 
بيانات أخرى خطرا الاتحاد الأوروبي |  | 
EUH201 | يحتوي على الرصاص . لا ينبغي أن تستخدم على الأسطح المعرضة لل أن تمضغ أو امتص من قبل الأطفال. | 
EUH201A | تحذير ! يحتوي على الرصاص . | 
EUH202 | فورية الغراء . الخطر. سندات الجلد والعينين في ثوان. تبقي بعيدا عن متناول الأطفال . | 
EUH203 | يحتوي الكروم (VI ) . قد يحدث تفاعل تحسسي . | 
EUH204 | يحتوي الأيزوسيانات . قد يحدث تفاعل تحسسي . | 
EUH206 | تحذير ! لا تستخدم جنبا إلى جنب مع غيرها من المنتجات. قد تفرج عن الغازات الخطرة ( الكلور ) . | 
EUH207 | تحذير ! يحتوي الكادميوم. تتشكل أبخرة خطرة أثناء الاستخدام. انظر المعلومات المقدمة من قبل الشركة المصنعة . الامتثال ل تعليمات السلامة . | 
EUH208 | يحتوي < اسم توعية مادة > . قد يحدث تفاعل تحسسي . | 
EUH209 | يمكن أن تصبح شديدة الاشتعال في الاستخدام. | 
EUH209A | يمكن أن تصبح قابلة للاشتعال في الاستخدام. | 
EUH210 | صحيفة بيانات السلامة متوفرة عند الطلب. | 
EUH401 | لتجنب المخاطر على صحة الإنسان والبيئة ، والامتثال ل تعليمات للاستخدام . | استخدام المنتج هو منتج وقاية النبات (رهنا 91/414/EEC)