## Slide 1
H-代码（1） | 健康危害 危险说明（2） | 健康危害 危害分类（3）
H200 | 不稳定爆炸物 | 不稳定爆炸物
H201 | 爆炸;整体爆炸危险 | 爆炸性1.1
H202 | 爆炸;严重迸射危险 | 爆炸性1.2
H203 | 爆炸;火灾，爆炸或迸射危险 | 爆炸性1.3
H204 | 起火或迸射危险 | 爆炸性1.4
H205 | 可能整体爆炸起火 | 爆炸性1.5
H220 | 极易燃气体 | 易燃气体类别 1
H221 | 可燃气体 | 易燃气体类别 2
H222 | 极易燃气溶胶 | 易燃气雾剂类 1
H223 | 易燃气溶胶 | 易燃气雾剂类 2
H224 | 极易燃液体和蒸气 | 易燃液体类别 1
H225 | 高度易燃液体和蒸气 | 易燃液体类别 2
H226 | 易燃液体和蒸气 | 易燃液体类别 3
H227 | 易燃液体 | 易燃液体类别 4
H228 | 易燃固体 | 易燃固体类 1 易燃固体类 2
H240 | 加热可能会引起爆炸 | 自反应化学品A型 有机过氧化物A型
H241 | 加热可能会引起火灾或爆炸 | 自反应化学品B型 有机过氧化物B型
H242 | 加热可能会引起火灾 | 自反应化学品C型和D 自反应化学品E型和F 有机过氧化物C型和D 有机过氧化物E型和F
H250 | 着火自发地暴露在空气中 | 发火液体类 1 发火固体类 1
H251 | 自热大量，可能着火 | 自加热化学药品类别 1
H252 | 自熱大量，可能著火 | 自热化学品类别 2
H260 | 遇水放出易燃气体可能自燃 | 化学物质，与水接触后产生易燃气体类别1
H261 | 遇水放出易燃气体接触 | 化学物质，与水接触后产生易燃气体类别2和3
H270 | 可能导致或加剧燃烧;氧化剂 | 氧化性气体类别 1
H271 | 可能会引起火灾或爆炸;强氧化剂 | 氧化性液体类别 1
H272 | 可能加剧燃烧;氧化剂 | 氧化性液体类别 2 氧化性液体类别 3
H280 | 内装高压气体，遇热可能爆炸 | 压力，压缩气体在气体 . 压力下的气体，液化气. 高压气体，溶解气体 .
H281 | 内含冷冻气体;可能会导致低温灼伤或损伤 | 高压气体，冷冻液化气体
H290 | 可能腐蚀金属腐蚀金属 | 對金屬有腐蝕性類別 1
H300 | 吞咽致命 | 急性毒性类别1（口服） 急性毒性类别2（口服）
H301 | 如果吞食有毒 | 急性毒性类别3（口服）
H302 | 吞食有害 | 急性毒性类别4（口服）
H303 | 如果吞咽可能有害 | 急性毒性类别5（口服）
H304 | 吞咽并进入呼吸道可能致命 | 吸入危险类别 1
H305 | 吞咽并进入呼吸道可能有害 | 吸入危险类别 2
H310 | 致命的皮肤接触 | 急性毒性1类（真皮）. 急性毒性2类（真皮） .
H311 | 与皮肤接触会中毒 | 急性毒性类别3（真皮）
H312 | 有害与皮肤接触 | 急性毒性类别4（真皮）
H313 | 可能是有害的皮肤接触 | 皮肤腐蚀/刺激类别1（1A/1B/1C）
H315 | 造成皮肤刺激 | 皮肤腐蚀/刺激类别2
H316 | 导致光对皮肤的刺激 | 皮肤腐蚀/刺激类别 3
H317 | 可能引起皮肤过敏反应 | 皮肤过敏类别 1
H318 | 造成严重眼损伤 | 严重眼损伤/眼刺激类别 1
H319 | 造成严重眼刺激 | 严重眼损伤/眼刺激类别 2A
H320 | 造成眼刺激 | 严重眼损伤/眼刺激类别 2B
H330 | 吸入致命 | 急性毒性类别1（吸入）. 急性毒性类别2（吸入）
H331 | 吸入会中毒 | 急性毒性类别3（吸入）
H332 | 吸入有害 | 急性毒性类别4（吸入）
H333 | 如果吸入可能是有害的 | 急性毒性类别5（吸入）
H334 | 吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难 | 呼吸道敏感类别 1
H335 | 可能引起呼吸道刺激 | 特定的靶器官毒性3 - 单次暴露类别
H336 | 可能引起昏昏欲睡或眩晕 | 特定的靶器官毒性3 - 单次暴露类别
H340 | 可能导致遗传性缺陷（说明接触途径，如果最终证明没有其他接触途径引起这一危险） | 生殖细胞诱变类别 1（1A/1B）
H341 | 怀疑会导致遗传性缺陷（说明接触途径，如果最终证明没有其他接触途径引起这一危险） | 生殖细胞诱变类别 2
H350 | 可能会导致癌症（说明接触途径，如果最终证明没有其他接触途径引起这一危险） | 致癌性类别1（1A/1B）
H351 | 怀疑致癌（说明接触途径，如果最终证明没有其他接触途径引起这一危险） | 类致癌性 2
H360 | 可能对生育能力或胎儿（状态具体效果如果知道的话）（说明接触途径，如果最终证明没有其他接触途径引起这一危险） | 生殖毒性类别 1（1A/1B）
H361 | 怀疑对生育能力或胎儿造成伤害（状态具体效果如果知道的话）（说明接触途径，如果最终证明没有其他 接触途径引起这一危险） | 生殖毒性类别 2
H362 | 可能造成的危害，以母乳喂养的儿童 | 影响或通过哺乳
H370 | 对器官造成损害（或状态，如果知道影响所有器官）（说明接触途径，如果最终证明没有其他接触途径引起这一危险） | 特异性靶器官系统毒性 - 单次暴露类别1
H371 | 可能对器官造成损害（或状态，如果知道影响所有器官）（说明接触途径，如果最终证明没有其他接触途径引起这一危险） | 特定的靶器官毒性 - 单次暴露类别 2
H372 | 长期或反复接触会对器官造成伤害 | 特异性靶器官系统毒性反复接触类 1
H373 | 可能会损坏器官长期或反复接触 | 特异性靶器官系统毒性反复接触类 2
H400 | 非常有毒的水生生物 | 危害水生环境 - 急性毒性类别 1
H401 | 水生生物有毒 | 危害水生环境 - 急性毒性类别 2
H402 | 水生生物有害 | 危害水生环境 - 急性毒性类别 3
H410 | 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响 | 危害水生环境 - 慢性毒性类别 1
H411 | 水生物有毒并具有长期持续影响 | 危害水生环境 - 慢性毒性类别 2
H412 | 水生生物有害并具有长期持续影响 | 危害水生环境 - 慢性毒性类别 3
H413 | 可能造成长期持续的有害影响水生生物 | 危害水生环境 - 慢性毒性类别 4
GHS的报表资料

## Slide 2
GHS防范说明信息
P -码（1） | 一般防范说明预防（2） | 危险级别（3） | 危险类别（4） | 使用条件（5）
P201 | 使用前获取特别指示。 | 爆炸物 | 不稳定爆炸物 | 
 |  | 生殖细胞突变 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 致癌性 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 生殖毒性 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 生殖毒性 | 对影响或通过哺乳 | 
P202 | 不处理，直到所有安全防范措施阅读和理解。 | 炸药 | 不稳定爆炸物 | 
 |  | 生殖细胞突变 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 致癌性 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 生殖毒性 | 1A, 1B, 2 | 
P210 | 远离热源/火花/明火/热表面。 - 禁止吸烟。 | 爆炸物 | 分部 1.1, 1.2, 1.3,1.4, 1.5 | 制造商/供应商规定适用的点火源（s）。
 |  | 可燃气体 | 1, 2 | 
 |  | 易燃气溶胶 | 1, 2 | 
 |  | 易燃液体 | 1, 2, 3 | 
 |  | 易燃固体 | 1, 2 | 
 |  | 自反应化学品 | 类型 A, B, C, D, E, F | 
 |  | 自燃液体 | 1 | 
 |  | 自燃固体 | 1 | 
 |  | 有机过氧化物 | 类型 A, B, C, D, E, F | 
 |  | 氧化性液体 | 1, 2, 3 | 指定要远离热源。
 |  | 氧化性固体 | 1, 2, 3 | 
P211 | 不要喷洒在明火或其他点火源。 | 易燃气溶胶 | 1, 2 | 
P220 | 保留/贮存处远离服装/....../可燃材料。 | 氧化性气体 | 1 | ......制造商/供应商指定不相容的材料。
 |  | 自反应化学品 | 类型 A, B, C,D, E, F | 
 |  | 氧化性液体 | 1 | . ......制造商/供应商指定不相容的材料。 - 指定要远离服装以及其他不相容材料。
 |  |  | 2, 3 | ......制造商/供应商指定不相容的材料。
 |  | 氧化性固体 | 1 | ......制造商/供应商指定不相容的材料。 - 指定要远离服装以及其他不相容材料。
 |  |  | 2, 3 | ......制造商/供应商指定不相容的材料。
 |  | 氧化性固体 | 类型 A, B, C, D, E, F | 
P221 | 采取一切防范措施，避免与可燃混合/... | 氧化性液体 | 1, 2, 3 | ......制造商/供应商指定不相容的材料。
 |  | 氧化性固体 | 1, 2, 3 | 
P222 | 不与空气接触。 | 自燃液体 | 1 | 
 |  | 自燃固体 | 1 | 
P223 | 因会发生剧烈反应远离任何与水接触的可能，并 可能闪火。 | 化学物质，与水接触后产生易燃气体 | 1, 2 | 
P230 | 保持湿润​​... | 爆炸物 | 分部 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 | ......制造商/供应商指定合适的材料。 - 如果干燥会增加爆炸危险，如制造或操作过程（如硝化纤维素）的除外。
P231 | 在惰性气体处理。 | 化学物质，与水接触后产生易燃气体 | 1, 2, 3 | 
P232 | 保护免受湿气。 | 化学物质，与水接触后产生易燃气体 | 1, 2, 3 | 
P233 | 保持容器密闭。 | 易燃液体 | 1, 2, 3 | 
 |  | 急性毒性（吸入） | 1, 2, 3 | - 如果产品极易挥发，造成周围空气危险。
 |  | 特异性靶器官系统毒性 - 单次暴露（呼吸道的刺激） | 3 | 
 |  | 特异性靶器官系统毒性 - 单次暴露（麻醉） | 3 | 
P234 | 只能在原容器中。 | 自反应化学品 | 类型 A, B, C, D, E, F | 
 |  | 有机过氧化物 | 类型 A, B, C, D, E, F | 
 |  | 金属腐蚀物 | 1 | 
P235 | 保持低温。 | 易燃液体 | 1, 2, 3 | 
 |  | 自反应化学品 | 类型 A, B, C, D, E, F | 
 |  | 自加热化学品 | 1, 2 | 
 |  | 有机过氧化物 | 类型 A, B, C, D, E, F | 
P240 | 接地/连接容器和接收设备 | 爆炸物 | 类型 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | - 如果爆炸物对静电敏感。
 |  | 易燃液体 | 1, 2, 3 | - 如果静电敏感材料准备用于再填装。 - 如果产品极易挥发，造成周围空气危险。
 |  | 易燃固体 | 1, 2 | - 如果静电敏感材料准备用于再填装。
P241 | 使用防爆的电气/通风/照明/....../设备。 | 易燃液体 | 1, 2, 3 | ......制造商/供应商指定其他设备。
 |  | 易燃固体 | 1, 2 | ......制造商/供应商指定其他设备。 - 如果会产生粉尘。
P242 | 只能使用不产生火花的工具。 | 易燃液体 | 1, 2, 3 | 
P243 | 采取防止静电放电的措施。 | 易燃液体 | 1, 2, 3 | 
P244 | 保持油脂或油减压阀。 | 氧化性气体 | 1 | 
P250 | 不要研磨/冲击/ ....../摩擦。 | 爆炸物 | 分部 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | ......制造商/供应商指定适用的粗鲁处理。
P251 | 压力容器：切勿刺穿或燃烧，甚至使用后。 | 易燃气溶胶 | 1, 2 | 
P260 | 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸汽/喷雾。 | 急性毒性（吸入） | 1, 2 | 制造商/供应商规定适用的条件。
 |  | 特异性靶器官系统毒性 - 单次暴露 | 1, 2 | 
 |  | 特异性靶器官系统毒性 - 重复接触 | 1, 2 | 
 |  | 皮肤腐蚀 | 1A, 1B, 1C | - 指定不要吸入粉尘或烟雾。 - 如果在使用过程中可能会出现粉尘或烟雾的可吸入颗粒物。
 |  | 生殖毒性 | 对影响或通过哺乳 | 
P261 | 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸汽/喷雾。 | 急性毒性（吸入） | 3, 4 | - 指定不要吸入粉尘或烟雾。 - 如果在使用过程中可能会出现粉尘或烟雾的可吸入颗粒物。
 |  | 呼吸道过敏 |  | 
 |  | 皮肤过敏 |  | 
 |  | 特异性靶器官系统毒性 - 单次接触;（呼吸道刺激） | 3 | 
 |  | 特异性靶器官系统毒性 - 单次接触;（麻醉） | 3 | 
P262 | 不要进入眼睛，皮肤或衣服上 | 急性毒性（皮肤） | 1, 2 | 
P263 | 怀孕期间避免接触/哺乳。 | 生殖毒性 | 对影响或通过哺乳 | 
P264 | 洗...操作后彻底。 | 急性毒性（口服） | 1, 2, 3, 4 | 制造商/供应商指定的身体部位处理后要洗净
 |  | 急性毒性（皮肤） | 1, 2 | 
 |  | 皮肤腐蚀 | 1A, 1B, 1C | 
 |  | 皮肤刺激 | 2 | 
 |  | 眼睛刺激 | 2 | 
 |  | 生殖毒性 | 对影响或通过哺乳 | 
 |  | 特异性靶器官系统毒性 - 单次暴露 | 1, 2 | 
 |  | 特异性靶器官系统毒性 - 重复接触 | 1 | 
P270 | 使用本产品时不要进食，饮水或吸烟。 | 急性毒性（口服） | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | 急性毒性（皮肤） | 1, 2 | 
 |  | 生殖毒性 | 对影响或通过哺乳 | 
 |  | 特异性靶器官系统毒性 - 单次暴露 | 1, 2 | 
 |  | 特异性靶器官系统毒性 - 重复接触 | 1 | 
P271 | 只能在室外或通风良好的地方使用。 | 急性毒性（吸入） | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | 特异性靶器官系统毒性 - 单次接触;（呼吸道刺激） | 3 | 
 |  | 特异性靶器官系统毒性 - 单次接触;（麻醉） | 3 | 
P272 | 污染的工作服不得带出工作场所的 | 皮肤过敏 | 1 | 
P273 | 避免释放到环境中。 | 危害水生环境 - 急性水生危害 | - 如果这不是预期的用途。 | 
 |  | 危害水生环境 - 慢性水生危险 | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | 危害臭氧层 | 1 | 
P280 | 戴防护手套/防护服/戴防护眼罩/面罩。 | 爆炸物 | 分部 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | 制造商/供应商指定的设备类型。 - 规定防护面具。
 |  | 易燃液体 | 1, 2, 3 | 制造商/供应商指定的设备类型。 - 指定防护手套和防护眼镜/面罩。
 |  | 易燃液体 | 1, 2 | 
 |  | 自反应化学品 | 类型 A, B, C, D, E, F | 
 |  | 自燃液体 | 1 | 
 |  | 自燃固体 | 1 | 
 |  | 自反应化学品 | 1, 2 | 
 |  | 化学物质，与水接触后产生易燃气体 | 1, 2, 3 | 
 |  | 氧化性液体 | 1, 2, 3 | 
 |  | 氧化性固体 | 1, 2, 3 | 
 |  | 有机过氧化物 | 类型 A, B, C, D, E, F | 
 |  | 皮肤腐蚀 | 1A, 1B, 1C | 制造商/供应商指定的设备类型。 - 规定防护手套/防护服和防护眼镜/面罩。
 |  | 皮肤刺激 | 2 | 制造商/供应商指定的设备类型。 - 指定防护手套。
 |  | 皮肤过敏 | 1 | 
 |  | 严重眼损伤/眼刺激 | 1, 2 | 制造商/供应商指定的设备类型。 - 指定眼部/脸部的保护。
P281 | 使用所需的个人防护装备。 | 爆炸物 | 不稳定爆炸物 | 
 |  | 生殖细胞突变 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 致癌性 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 生殖毒性 | 1A, 1B, 2 | 
P282 | 使用所需的个人防护装备。 | 高压气体 | 冷冻液化气体 | 
P283 | 穿防火/阻燃/阻燃服。 | 氧化性液体 | 1 | 
 |  | 氧化性固体 | 1 | 
P284 | 戴呼吸防护。 | 急性毒性（吸入） | 1, 2 | 制造商/供应商指定的设备。
P285 | 如通风不足，须戴呼吸防护。 | 呼吸道过敏 | 1 | 制造商/供应商指定的设备。
P231 + P232 | 在惰性气体处理。保护免受湿气。 | 化学物质与水接触后产生易燃气体 | 1, 2, 3 | 
P235 + P410 | 保持低温。防日晒。 | 自加热化学品 | 1, 2 | 

## Slide 3
P - 代码 | 一般防范说明预防 | 危险级别 | 危险类别 | 使用条件
P301 | 如果吞下去了： | 急性毒性（口服） | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | 皮肤腐蚀/刺激 | 1A, 1B, 1C | 
 |  | 呼吸系统危害 | 1 | 
P302 | 如果在皮肤上： | 自燃液体 | 1 | 
 |  | 急性毒性（皮肤） | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | 皮肤腐蚀/刺激 | 2 | 
 |  | 皮肤过敏 | 1 | 
P303 | 如皮肤（或头发）： | 易燃液体 | 1, 2, 3 | 
 |  | 皮肤腐蚀/刺激 | 1A, 1B, 1C | 
P304 | 如果吸入： | 急性毒性（吸入） | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | 皮肤腐蚀/刺激 | 1A, 1B, 1C | 
 |  | 呼吸道过敏 | 1 | 
 |  | 特异性靶器官系统毒性 - 单次接触;（呼吸道刺激） | 3 | 
 |  | 特异性靶器官系统毒性 - 单次接触;（麻醉） | 3 | 
P305 | 如果在眼睛： | 皮肤腐蚀/刺激 | 1A, 1B, 1C | 
 |  | 严重眼损伤/眼刺激 | 1, 2 | 
P306 | 如果在衣服： | 氧化性液体 | 1 | 
 |  | 氧化性固体 | 1 | 
P307 | 如果接触: | 特异性靶器官系统毒性 - 单次暴露 | 1 | 
P308 | 如果接触或有担心： | 生殖细胞突变 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 致癌性 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 生殖毒性 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 生殖毒性 | 对影响或通过哺乳 | 
P309 | 如果接触到或感觉不适： | 特异性靶器官系统毒性 - 单次暴露 | 2 | 
P310 | 立即呼救解毒中心或医生/医师求助。 | 急性毒性（口服） | 1, 2, 3 | 
 |  | 急性毒性（皮肤） | 1, 2 | 
 |  | 急性毒性（吸入） | 1, 2 | 
 |  | 皮肤腐蚀/刺激 | 1A, 1B, 1C | 
 |  | 严重眼损伤/眼刺激 | 1 | 
 |  | 吸入危险 | 1 | 
P311 | 呼叫解毒中心或医生/医师求助。 | 急性毒性（吸入） | 3 | 
 |  | 呼吸道过敏 | 1 | 
 |  | 特异性靶器官系统毒性 - 单次暴露 | 1, 2 | 
P312 | 呼叫解毒中心或医生/医师，如果感觉不适。 | 急性毒性（口服） | 4 | 
 |  | 急性毒性（皮肤） | 3, 4 | 
 |  | 急性毒性（吸入） | 4 | 
 |  | 特异性靶器官系统毒性 - 单次接触;（呼吸道的刺激） | 3 | 
 |  | 特异性靶器官系统毒性 - 单次接触;（麻醉） | 3 | 
P313 | 求医/就诊。 | 皮肤腐蚀/刺激 | 2, 3 | 
 |  | 严重眼损伤/眼刺激 | 2 | 
 |  | 皮肤过敏 | 1 | 
 |  | 生殖细胞突变 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 致癌性 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 生殖毒性 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 生殖毒性 | 对影响或通过哺乳 | 
P314 | 求医/注意如果感觉不适。 | 特异性靶器官系统毒性 - 重复接触 | 1, 2 | 
P315 | 立即求医/就诊。 | 高压气体 | 冷冻液化气体 | 
P320 | 紧急具体治疗（见本标签上的）。 | 急性毒性（吸入） | 1, 2 | ....参看附加急救指示。 - 如果需要立即服用解毒药
P321 | 具体治疗（见本标签上的）。 | 急性毒性（口服） | 1, 2, 3 | ....参看附加急救指示。 - 如果需要立即服用解毒药
 |  | 急性毒性（吸入） | 3 | ......参看附加急救指示。 - 如需立即采取具体措施。
 |  | 特异性靶器官系统毒性 - 单次暴露 | 1 | ......参看附加急救指示。 - 是否需要立即采取措施。
 |  | 皮肤过敏 | 1 | ......参看附加急救指示。 - 制造商/供应商可能会在适当时指定的清洁剂。
 |  | 皮肤腐蚀/刺激 | 1A, 1B, 1C, 2 | 
P322 | 具体措施（见本标签上的）。 | 急性毒性（皮肤） | 1, 2, 3, 4 | ......参看附加急救指示。 - 如果立即采取措施，例如使用清洁剂建议。
P330 | 漱口。 | 急性毒性（口服） | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | 皮肤腐蚀/刺激 | 1A, 1B, 1C | 
P331 | 不要催吐。 | 皮肤腐蚀/刺激 | 1A, 1B, 1C | 
 |  | 吸入危险 | 1 | 
P332 | 如果发生皮肤刺激： | 皮肤腐蚀/刺激 | 2 | 
P333 | 如果皮肤刺激或皮疹： | 皮肤过敏 | 1 | 
P334 | 浸入冷水中/用湿绷带包扎。 | 自燃液体 | 1 | 
 |  | 自燃固体 | 1 | 
 |  | 化学物质，与水接触后产生易燃气体 | 1, 2 | 
P335 | 刷掉皮肤的细小颗粒。 | 自燃固体 | 1 | 
 |  | 化学物质，与水接触后产生易燃气体 | 1, 2 | 
P336 | 冻住的部位解冻温水。不要摩擦患处。 | 高压气体 | 冷冻液化气体 | 
P337 | 如果眼睛刺激持续： | 严重眼损伤/眼刺激 | 2 | 
P338 | 如果存在的话，容易做摘掉隐形眼镜。继续冲洗。 | 皮肤腐蚀/刺激 | 1A, 1B, 1C | 
 |  | 严重眼损伤/眼刺激 | 1, 2 | 
P340 | 将患者转移到空气新鲜处，休息，呼吸舒畅的姿势。 | 急性毒性（吸入） | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | 皮肤腐蚀/刺激 | 1A, 1B, 1C | 
 |  | 特异性靶器官系统毒性 - 单次接触;（呼吸道刺激） | 3 | 
 |  | 特异性靶器官系统毒性 - 单次接触;（麻醉） | 3 | 
P341 | 如呼吸困难，将受害人转移到空气新鲜处，休息，呼吸舒畅的姿势。 | 呼吸道过敏 | 1 | 
P342 | 如有呼吸系统症状： | 呼吸道过敏 | 1 | 
P350 | 轻轻地用大量肥皂和水清洗。 | 急性毒性（皮肤） | 1, 2 | 
P351 | 小心地用水冲洗几分钟。 | 皮肤腐蚀/刺激 | 1A, 1B, 1C | 
 |  | 严重眼损伤/眼刺激 | 1, 2 | 
P352 | 用大量肥皂和水清洗。 | 急性毒性（皮肤） | 3, 4 | 
 |  | 皮肤腐蚀/刺激 | 2 | 
 |  | 皮肤过敏 | 1 | 
P353 | 用水冲洗皮肤/淋浴。 | 易燃液体 | 1, 2, 3 | 
 |  | 皮肤腐蚀/刺激 | 1A, 1B, 1C | 
P360 | 然后脱掉衣服立即冲洗受污染的衣服和皮肤用大量的水。 | 氧化性液体 | 1 | 
 |  | 氧化性固体 | 1 | 
P361 | 去除/脱掉所有沾染的衣服。 | 易燃液体 | 1, 2, 3 | 
 |  | 急性毒性（皮肤） | 1, 2, 3 | 
 |  | 皮肤腐蚀/刺激 | 1A, 1B, 1C | 
P362 | 脱下被污染的衣物，再次使用前要洗净。 | 皮肤腐蚀/刺激 | 2 | 
P363 | 重复使用前需清洗被污染的衣服。 | 急性毒性（皮肤） | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | 皮肤腐蚀/刺激 | 1A, 1B, 1C | 
 |  | 皮肤过敏 | 1 | 
P370 | 在发生火灾时： | 爆炸品 | 分部 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,1.5 | 
 |  | 氧化性气体 | 1 | 
 |  | 易燃液体 | 1, 2, 3 | 
 |  | 易燃固体 | 1, 2 | 
 |  | 自反应化学品 | 类型 A, B, C, D, E, F | 
 |  | 自燃液体 | 1 | 
 |  | 自燃固体 | 1 | 
 |  | 化学物质，与水接触后产生易燃气体 | 1, 2, 3 | 
 |  | 氧化性液体 | 1, 2, 3 | 
 |  | 氧化性固体 | 1, 2, 3 | 
P371 | 在发生大火和大量： | 氧化性液体 | 1 | 
 |  | 氧化性固体 | 1 | 
P372 | 在发生火灾时有爆炸危险。 | 爆炸品 | 不稳定爆炸物和分部 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | - 如果爆炸物是1.4S弹药及其组件
P373 | 切勿救火，当火烧到爆炸物。 | 爆炸品 | 不稳定爆炸物和分部 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | 
P374 | 扑灭大火从一个合理的距离，一般的预防措施。 | 爆炸品 | 分部 1.4 | - 如果爆炸物是1.4S弹药及其组件
P375 | 远程扑灭火灾，由于爆炸的危险。 | 自反应化学品 | 类型 A, B | 
 |  | 氧化性液体 | 1 | 
 |  | 氧化性固体 | 1 | 
P376 | 停止泄漏，如果安全的话。 | 氧化性气体 | 1 | 
P377 | 漏气着火：切勿灭火，除非漏气能够安全地制止。 | 可燃气体 | 1, 2 | 
P378 | 使用...灭火。 | 易燃液体 | 1, 2, 3 | ......制造商/供应商规定适当的媒介 - 如水可增加危险。
 |  | 易燃固体 | 1, 2 | 
 |  | 自反应化学品 | 类型 A, B, C, D, E, F | 
 |  | 自燃液体 | 1 | 
 |  | 自燃固体 | 1 | 
 |  | 化学物质，与水接触后产生易燃气体 | 1, 2, 3 | 
 |  | 氧化性液体 | 1, 2, 3 | 
 |  | 氧化性固体 | 1, 2, 3 | 
P380 | 疏散该地区。 | 爆炸品 | 不稳定爆炸物 | 
 |  | 爆炸品 | 分部 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | 
 |  | 自反应化学品 | 类型 A, B | 
 |  | 氧化性液体 | 1 | 
 |  | 氧化性固体 | 1 | 
P381 | 清除所有火源，如果安全的话。 | 可燃气体 | 1, 2 | 
P390 | 吸收溢出物，防止材料损坏。 | 金属腐蚀物 | 1 | 
P391 | 收集溢出物。 | 危害水生环境 - 急性危险 | 1 | 
 |  | 危害水生环境 - 慢性危害 | 1, 2 | 

## Slide 4
P -代码 | 一般防范说明 - 响应 | 危险级别 | 危险类别 | 使用条件
P301 + P310 | 如果吞下去了：立即呼救解毒中心或医生/医师求助。 | 急性毒性（口服） | 1, 2, 3 | 
 |  | 吸入危险 | 1 | 
P301 + P312 | 如果吞下去了：呼叫解毒中心或医生/医师，如果感觉不适。 | 急性毒性（口服） | 4 | 
P301 + P330 + P331 | 如果食入：漱口。不要催吐。 | 皮肤腐蚀/刺激 | 1A, 1B, 1C | 
P302 + P334 | 如果在皮肤上：浸入冷水中/用湿绷带包扎。 | 自燃液体 | 1 | 
P302 + P350 | 如果在皮肤上：轻轻地用大量肥皂和水清洗。 | 急性毒性（皮肤） | 1, 2 | 
P302 + P352 | 如果在皮肤上：用大量肥皂和水清洗。 | 急性毒性（皮肤） | 3, 4 | 
 |  | 皮肤腐蚀/刺激 | 2 | 
 |  | 皮肤过敏 | 1 | 
P303 + P361 + P353 | 如皮肤（或头发）：去除/脱掉所有沾染的衣服。用水冲洗皮肤/淋浴。 | 易燃液体 | 1, 2, 3 | 
 |  | 皮肤腐蚀/刺激 | 1A, 1B, 1C | 
P304 + P340 | 如吸入：将患者转移到空气新鲜处，休息，呼吸舒畅的姿势。 | 急性毒性（吸入） | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | 皮肤腐蚀/刺激 | 1A, 1B, 1C | 
 |  | 特异性靶器官系统毒性 - 单次接触;（呼吸道刺激） | 3 | 
 |  | 特异性靶器官系统毒性 - 单次接触;（麻醉） | 3 | 
P304 + P341 | 如果吸入：如呼吸困难，将受害人转移到空气新鲜处，休息，呼吸舒畅的姿势。 | 呼吸道过敏 | 1 | 
P305 + P351 + P338 | 如果进入眼睛：用水小心亚特几分钟。如果存在的话，容易做摘掉隐形眼镜。继续冲洗。 | 皮肤腐蚀/刺激 | 1A, 1B, 1C | 
 |  | 严重眼损伤/眼刺激 | 1, 2 | 
P306 + P360 | 如果溅到衣服上：然后脱掉衣服立即冲洗受污染的衣服和皮肤用大量的水。 | 氧化性液体 | 1 | 
 |  | 氧化性固体 | 1 | 
P307 + P311 | 如接触到：呼叫解毒中心或医生/医师求助。 | 特异性靶器官系统毒性 - 单次暴露 | 1 | 
P308 + P313 | 如接触到或有疑虑：求医/就诊。 | 生殖细胞突变 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 致癌性 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 生殖毒性 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 生殖毒性 | 对影响或通过哺乳 | 
P309 + P311 | 如接触到或感觉不适：呼叫解毒中心或医生/医师求助。 | 特异性靶器官系统毒性 - 单次暴露 | 2 | 
P332 + P313 | 如发生皮肤刺激：求医/就诊。 | 皮肤腐蚀/刺激 | 2 | 
P333 + P313 | 如果皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。 | 皮肤过敏 | 1 | 
P335 + P334 | 刷掉皮肤的细小颗粒。浸入冷水中/用湿绷带包扎。 | 自燃固体 | 1 | 
 |  | 化学物质，与水接触后产生易燃气体 | 1, 2 | 
P337 + P313 | 如果眼睛刺激持续：求医/就诊。 | 严重眼损伤/眼刺激 | 2 | 
P342 + P311 | 如有呼吸系统病症：呼叫解毒中心或医生/医师求助。 | 呼吸道过敏 | 1 | 
P370 + P376 | 在发生火灾时：停止泄漏，如果安全的话。 | 氧化性气体 | 1 | 
P370 + P378 | 在发生火灾时：使用......灭火。 | 易燃液体 | 1, 2, 3 | 
 |  | 易燃固体 | 1, 2 | 
 |  | 自反应化学品 | 类型 A, B, C, D, E, F | 
 |  | 自燃液体 | 1 | 
 |  | 自燃固体 | 1 | 
 |  | 化学物质，与水接触后产生易燃气体 | 1, 2, 3 | 
 |  | 氧化性液体 | 1, 2, 3 | 
 |  | 氧化性固体 | 1, 2, 3 | 
P370 + P380 | 在发生火灾时：撤离现场。 | 爆炸品 | 分部 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | 
P370 + P380 + P375 | 在发生火灾时：撤离现场。远程扑灭火灾，由于爆炸的危险。 | 自反应化学品 | 类型 A, B | 
P371 + P380 + P375 | 在发生大火和大量：撤离现场。远程扑灭火灾，由于爆炸的危险。 | 氧化性液体 | 1 | 
 |  | 氧化性固体 | 1 | 

## Slide 5
P -代码 | 一般防范说明 - 存储 | 危险级别 | 危险类别 | 使用条件
P401 | 存储.... | 爆炸品 | 不稳定爆炸物和分部 1.1,1.2, 1.3, 1.4,1.5 | ......按照地方/区域/国家/国际规章（待规定）。
P402 | 存放在干燥的地方。 | 化学物质，与水接触后产生易燃气体 | 1, 2, 3 | 
P403 | 存放在通风良好的地方。 | 可燃气体 | 1, 2 | - 如果产品极易挥发，造成周围空气危险。
 |  | 氧化性气体 | 1 | 
 |  | 高压气体 | 压缩气体 | 
 |  |  | 液化气 | 
 |  |  | 冷冻液化气体 | 
 |  |  | 溶解气体 | 
 |  | 易燃液体 | 1, 2, 3 | 
 |  | 自反应化学品 | 类型 A, B, C,D, E, F | 
 |  | 急性毒性（吸入） | 1, 2, 3 | 
 |  | 特异性靶器官系统毒性 - 单次接触;（呼吸道刺激） | 3 | 
 |  | 特异性靶器官系统毒性 - 单次接触;（麻醉） | 3 | 
P404 | 储存在密闭容器中。 | 化学物质，与水接触后产生易燃气体 | 1, 2, 3 | 
P405 | 存放处须加锁。 | 急性毒性（口服） | 1, 2, 3 | 
 |  | 急性毒性（皮肤） | 1, 2, 3 | 
 |  | 急性毒性（吸入） | 1, 2, 3 | 
 |  | 皮肤腐蚀/刺激皮肤 | 1A, 1B, 1C | 
 |  | 生殖细胞突变 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 致癌性 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 生殖毒性 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 特异性靶器官系统毒性 - 单次暴露 | 1, 2 | 
 |  | 特异性靶器官系统毒性 - 单次接触;（呼吸道刺激） | 3 | 
 |  | 特异性靶器官系统毒性 - 单次接触;（麻醉） | 3 | 
 |  | 吸入危险 | 1 | 
P406 | 在抗腐蚀/...容器存储与抗腐蚀衬里。 | 金属腐蚀物 | 1 | ......制造商/供应商指定其他相容材料。
P407 | 垛/托盘之间应留有空隙。 | 自加热化学品 | 1, 2 | 
P410 | 防日晒。 | 易燃气溶胶 | 1, 2 | 
 |  | 高压气体 | 压缩气体 液化气 溶解气体 | 
 |  | 自加热化学品 | 1, 2 | 
 |  | 有机过氧化物 | 类型 A, B, C, D, E, F | 
P411 | 贮存温度不超过… o C/…o F. | 自反应化学品 | 类型 A, B, C, D, E, F | ......制造商/供应商指定温度
 |  | 有机过氧化物 | 类型 A, B, C, D, E, F | 
P412 | 不要暴露在温度超过50 oC/122 oF. | 易燃气溶胶 | 1, 2 | 
P413 | 比...公斤更大的贮存散货质量/...磅，温度不得超过… oC/…oF. | 自加热化学品 | 1, 2 | ......制造商/供应商指定的质量和温度。
P420 | 远离其他材料。 | 自反应化学品 | 类型 A, B, C, D, E, F | 
 |  | 自加热化学品 | 1, 2 | 
 |  | 有机过氧化物 | 类型 A, B, C, D, E, F | 
P422 | 存储内容下... | 自燃液体 | 1 | ......制造商/供应商规定适当的液体或惰性气体
 |  | 自燃固体 | 1 | 
P402 + P404 | 存放在干燥的地方。储存在密闭容器中。 | 化学物质，与水接触后产生易燃气体 | 1, 2, 3 | 
P403 + P233 | 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。 | 急性毒性（吸入） | 1, 2, 3 | - 如果产品极易挥发，产生危险
 |  | 特定的靶器官毒性的危险气息。 - 单次接触;（呼吸道刺激） | 3 | 
 |  | 特异性靶器官系统毒性 - 单次接触;（麻醉） | 3 | 
P403 + P235 | 存放在通风良好的地方。保持低温。 | 易燃液体 | 1, 2, 3 | 
 |  | 自反应化学品 | 类型 A, B, C, D, E, F | 
P410 + P403 | 防日晒。存放在通风良好的地方。 | 高压气体 | 压缩气体液化气体溶解气体 | 
P410 + P412 | 防日晒。不要暴露在温度超过50 oC/122oF。 | 易燃气溶胶 | 1, 2 | 
P411 + P235 | 贮存温度不超过… oC/…oF.保持低温。 | 有机过氧化物 | 类型 A, B, C, D, E, F | ......制造商/供应商指定温度。

## Slide 6
P - 代码 | 一般防范说明 - 废弃处置 | 危险级别 | 危险类别 | 使用条件
P501 | 将内容物/容器处理到... | 爆炸品 | 不稳定爆炸物和类別1.1, 1.2, 1.3, 1.4,1.5 | ......按照地方/区域/国家/国际规章（待规定）。
 |  | 易燃液体 | 1, 2, 3 | 
 |  | 自反应化学品 | 类型 A, B, C, D, E, F | 
 |  | 化学物质，与水接触后产生易燃气体 | 1, 2, 3 | 
 |  | 氧化性液体 | 1, 2, 3 | 
 |  | 氧化性固体 | 1, 2, 3 | 
 |  | 有机过氧化物 | 类型 A, B, C, D, E, F | 
 |  | 急性毒性（口服） | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | 急性毒性（皮肤） | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | 急性毒性（吸入） | 1, 2 | 
 |  | 皮肤腐蚀/刺激 | 1A, 1B, 1C | 
 |  | 呼吸道过敏 | 1 | 
 |  | 皮肤过敏 | 1 | 
 |  | 生殖细胞突变 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 致癌性 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 生殖毒性 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 特异性靶器官系统毒性 - 单次接触 | 1, 2 | 
 |  | 特异性靶器官系统毒性 - 单次接触;（呼吸道刺激） | 3 | 
 |  | 特异性靶器官系统毒性 - 单次接触;（麻醉） | 3 | 
 |  | 特异性靶器官系统毒性 - 重复接触 | 1, 2 | 
 |  | 吸入危险 | 1 | 
 |  | 危害水生环境 - 急性危险 | 1 | 
 |  | 水生环境 - 急性危险 | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | 危害臭氧层 | 1 | 
P502 | 请参阅制造商/供应商提供的回收/再利用信息 | 危害臭氧层 | 1 | 

## Slide 7
代码 | 一般防范说明 - 其他 | 
R20/21 | 吸入和皮肤接触。 | 
R38 | 对皮肤有刺激性。 | 
S9 | 保持容器在通风良好的地方。 | 
S16 | 远离火源。 | 
 | 吸烟。 | 
S33 | 采取预防措施，防止静电 | 
 | 放电 | 
S36/37 | 穿戴适当的防护服和手套。 | 
S60 | 该物质及其容器必须作为危险废物处置的。 | 
F | 高度易燃 | 
Xn | 有害 | 
R11 | 高度易燃 | 
R41 | 可对眼睛造成严重损伤 | 
R48/20 | 有害：长期吸入会对人体健康造成严重损害。 | 
R63 | 危害胎儿可能出现的风险。 | 
R65 | 有害的：吞食可能造成肺部损害。 | 
R67 | 吸入蒸气可引起头晕 | 
S26 | 若接触到眼睛，用大量清水冲洗并送医。 | 
S36/37/39 | 穿戴适当的防护服，手套和防护眼镜/面罩。 | 
S62 | 如果吞食，勿催吐：立即就医并出示该容器或标签。 | 
R34 | 造成灼伤。 | 
欧洲联盟 物理性能 |  | 
EUH001 | 爆炸时干燥 | 
EUH006 | 炸药或不与空气接触 | 不稳定在环境温度下
EUH014 | 遇水剧烈反应 | 遇水剧烈反应[例如乙酰氯，碱金属，四氯化钛]
EUH018 | 在使用中可能形成易燃/易爆蒸汽 - 空气混合物 | 
EUH019 | 可形成爆炸性过氧化物 | 可形成爆炸性过氧化物[例如乙醚，1,4 - 二恶烷]
EUH044 | 爆炸的密封情况下加热风险 | 爆炸性分解当加热钢桶但不是在不太强的容器
健康属性 |  | 
EUH029 | 遇水释放有毒气体 | 演变剧烈的毒性猫1-3气体与水或潮湿空气中[如接触磷化铝，磷五硫化物]
EUH031 | 与酸接触释放出有毒气体 | 与酸接触释放剧毒急性猫3气体[如：次氯酸钠，钡的聚硫化物]
EUH032 | 与酸接触释放剧毒气体 | 与酸接触释放剧毒急性猫1-2气体[如：氰化氢的盐，叠氮化钠]
EUH066 | 反复接触可能导致皮肤干燥或龟裂 | 反复接触可能导致皮肤干燥或开裂，但不归类刺激性
EUH070 | 由眼睛接触会中毒 | 毒性眼刺激试验归因于通过眼睛吸收过程，而不是通过粘膜
EUH071 | 腐蚀性，对呼吸道 | Inhlalation TOX试验的死亡率因腐蚀或归入腐蚀性，对皮肤和容易被吸入
环境特性 |  | 
EUH059 | 危害臭氧层 | 
欧盟其他危险说明 |  | 
EUH201 | 含有铅。不应使用在表面上容易被儿童咀嚼或吸。 | 
EUH201A | 警告！含有铅 | 
EUH202 | 氰基丙烯酸酯。危险。债券皮肤和眼睛在几秒钟内。请将此药品放在儿童接触不到的地方。 | 
EUH203 | 含有铬（VI） 。可能会产生过敏反应。 | 
EUH204 | 含有异氰酸盐。可能会产生过敏反应。 | 
EUH206 | 警告！不要与其他产品一起使用。可能释放出有害气体（氯气） 。 | 
EUH207 | 警告！含有镉。使用过程中形成危险的烟雾。请参阅制造商提供的信息。遵守安全指示。 | 
EUH208 | 包含<致敏物质的名称> 。可能会产生过敏反应。 | 
EUH209 | 使用时会变得高度易燃。 | 
EUH209A | 可以成为易燃使用。 | 
EUH210 | 根据要求提供安全数据表。 | 
EUH401 | 为了避免对人类健康和环境的风险，遵守使用说明。 | 产品使用的是植物保护产品（可予91/414/EEC）