## Slide 1
H-代碼（1） | 健康危害 危險說明（2） | 健康危害 分類（3)
H200 | 不穩定爆炸物 | 不穩定爆炸物
H201 | 爆炸;整體爆炸危險 | 爆炸性 1.1
H202 | 爆炸;嚴重迸射危險 | 爆炸性 1.2
H203 | 爆炸;火災，爆炸或迸射危險 | 爆炸性 1.3
H204 | 起火或迸射危險 | 爆炸性 1.4
H205 | 可能整體爆炸起火 | 爆炸性 1.5
H220 | 極易燃氣體 | 易燃氣體類別 1
H221 | 可燃氣體 | 易燃氣體類別 2
H222 | 極易燃氣霧劑 | 易燃氣霧劑類 1
H223 | 易燃氣霧劑 | 易燃氣霧劑類 2
H224 | 極易燃液體和蒸氣 | 易燃液體類別 1
H225 | 高度易燃液體和蒸氣 | 易燃液體類別 2
H226 | 易燃液體和蒸氣 | 易燃液體類別 3
H227 | 易燃液體 | 易燃液體類別 4
H228 | 易燃固體 | 易燃固體類 1 易燃固體類2
H240 | 加熱可能會引起爆炸 | 自身反應性化學品A型 有機過氧化物A型
H241 | 加熱可能會引起火災或爆炸 | 自身反應性化學品B型 有機過氧化物B型
H242 | 加熱可能會引起火災 | 自身反應性化學品C型和D型 自身反應性化學品E型和F型 有機過氧化物C型和D型 有機過氧化物E型和F型
H250 | 著火自發地暴露在空氣中 | 發火液體類 1 自燃固體類別 1
H251 | 自熱;可能起火 | 自加熱化學藥品類別 1
H252 | 自熱大量，可能著火 | 自熱化學品類別 2
H260 | 遇水放出易燃氣體可能自燃 | 化學物質，與水接觸後產生易燃氣體類別 1
H261 | 遇水放出易燃氣體接觸 | 化學物質，與水接觸後產生易燃氣體類別2和3
H270 | 可能導致或加劇燃燒;氧化劑 | 氧化性氣體類別 1
H271 | 可能會引起火災或爆炸;強氧化劑 | 氧化性液體類別 1
H272 | 可能加劇燃燒;氧化劑 | 氧化性液體類別 2 氧化性液體類別 3
H280 | 內裝高壓氣體，遇熱可能爆炸 | 壓力，壓縮氣體在氣體 壓力下的氣體，液化氣 高壓氣體，溶解氣體
H281 | 內含冷凍氣體;可能會導致低溫灼傷或損傷 | 高壓氣體，冷凍液化氣體
H290 | 可能腐蝕金屬腐蝕金屬 | 對金屬有腐蝕性類別 1
H300 | 吞嚥致命 | 急性毒性類別 1（口服） 急性毒性類別 2（口服）
H301 | 如果吞食有毒的 | 急性毒性類別 3（口服）
H302 | 如果吞食有害 | 急性毒性類別 4（口服）
H303 | 如果吞食,可能是有害的 | 急性毒性類別 5（口服）
H304 | 吞嚥並進入呼吸道可能致命 | 吸入危險類別 1
H305 | 吞嚥並進入呼吸道可能有害 | 吸入危險類別 2
H310 | 致命的皮膚接觸 | 急性毒性 1 類（真皮） 急性毒性 2 類（真皮）
H311 | 與皮膚接觸會中毒 | 急性毒性 3 類（真皮）
H312 | 有害與皮膚接觸 | 急性毒性 4 類（真皮）
H313 | 可能是有害的皮膚接觸 | 皮膚腐蝕/刺激類別 1（1A/1B/1C）
H315 | 造成皮膚刺激 | 皮膚腐蝕/刺激類別 2
H316 | 導致光對皮膚的刺激 | 皮膚腐蝕/刺激類別 3
H317 | 可能引起皮膚過敏反應 | 皮膚過敏類別 1
H318 | 造成嚴重眼損傷 | 嚴重眼損傷/眼刺激類別 1
H319 | 造成嚴重眼刺激 | 嚴重眼損傷/眼刺激類別 2A
H320 | 造成眼刺激 | 嚴重眼損傷/眼刺激類別 2B
H330 | 吸入致命 | 急性毒性類別 1（吸入） 急性毒性類別 2（吸入）
H331 | 吸入會中毒 | 急性毒性類別 3（吸入）
H332 | 吸入有害 | 急性毒性類別 4（吸入）
H333 | 如果吸入可能是有害的 | 急性毒性類別 5（吸入）
H334 | 吸入可能導致過敏或哮喘病症狀或呼吸困難 | 呼吸道敏感類別 1
H335 | 可能引起呼吸道刺激 | 特定的靶器官毒性 3 - 單次暴露類別
H336 | 可能引起昏昏欲睡或眩暈 | 特定的靶器官毒性 3 - 單次暴露類別
H340 | 可能導致遺傳性缺陷（說明接觸途徑，如果最終證明沒有其他接觸途徑引起這一危險） | 生殖細胞誘變類別 1（1A/1B）
H341 | 懷疑會導致遺傳性缺陷（說明接觸途徑，如果最終證明沒有其他接觸途徑引起這一危險） | 生殖細胞誘變類別 2
H350 | 可能會導致癌症（說明接觸途徑，如果最終證明沒有其他接觸途徑引起這一危險） | 致癌性類別 1（1A/1B）
H351 | 懷疑致癌（說明接觸途徑，如果最終證明沒有其他接觸途徑引起這一危險） | 類致癌性 2
H360 | 可能對生育能力或胎兒（狀態具體效果如果知道的話）（說明接觸途徑，如果最終證明沒有其他接觸途徑引起這一危險） | 生殖毒性類別 1（1A/1B）
H361 | 懷疑對生育能力或胎兒造成傷害（狀態具體效果如果知道的話）（說明接觸途徑，如果最終證明沒有其他接觸途徑引起這一危險） | 生殖毒性類別 2
H362 | 可能造成的危害，以母乳喂養的兒童 | 影響或通過哺乳
H370 | 對器官造成損害（或狀態，如果知道影響所有器官）（說明接觸途徑，如果最終證明沒有其他接觸途徑引起這一危險） | 特異性靶器官系統毒性 - 單次暴露類別 1
H371 | 可能對器官造成損害（或狀態，如果知道影響所有器官）（說明接觸途徑，如果最終證明沒有其他接觸途徑引起這一危險） | 特定的靶器官毒性 - 單次暴露類別 2
H372 | 長期或反复接觸會對器官造成傷害 | 特異性靶器官系統毒性反复接觸類 1
H373 | 可能會損壞器官​​長期或反复接觸 | 特異性靶器官系統毒性反复接觸類 2
H400 | 很毒對水生生物 | 危害水生環境 - 急性毒性類別 1
H401 | 對水生生物有毒 | 危害水生環境 - 急性毒性類別 2
H402 | 對水生生物有害 | 危害水生環境 - 急性毒性類別 3
H410 | 對水生生物毒性極大並具有長期持續影響 | 危害水生環境 - 慢性毒性類別 1
H411 | 對水生物有毒並具有長期持續影響 | 危害水生環境 - 慢性毒性類別 2
H412 | 對水生生物有害並具有長期持續影響 | 危害水生環境 - 慢性毒性類別 3
H413 | 可能造成長期持續的有害影響水生生物 | 危害水生環境 - 慢性毒性類別 4
GHS的報表資料

## Slide 2
GHS 防範說明信息
P - 代碼（1） | 一般防範說明預防（2） | 危險級別（3） | 使用條件（5） | 使用條件（5）
P201 | 使用前獲取特別指示。 | 爆炸品 | 不穩定爆炸物 | 
 |  | 生殖細胞突變 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 致癌性 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 生殖毒性 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 生殖毒性 | 對影響或通過哺乳 | 
P202 | 不處理，直到所有安全防範措施閱讀和理解。 | 爆炸品 | 不穩定爆炸物 | 
 |  | 生殖細胞突變 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 致癌性 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 生殖毒性 | 1A, 1B, 2 | 
P210 | 遠離熱源/火花/明火/熱表面。 - 禁止吸煙。 | 爆炸品 | 類別 1.1, 1.2, 1.3,1.4, 1.5 | 製造商/供應商規定適用的點火源。
 |  | 可燃氣體 | 1, 2 | 
 |  | 易燃氣霧劑 | 1, 2 | 
 |  | 易燃液體 | 1, 2, 3 | 
 |  | 易燃固體 | 1, 2 | 
 |  | 自身反應性化學品 | 類型 A, B, C, D, E, F | 
 |  | 自燃液體 | 1 | 
 |  | 自燃固體 | 1 | 
 |  | 有機過氧化物 | 類型 A, B, C, D, E, F | 
 |  | 氧化性液體 | 1, 2, 3 | 指定要遠離熱源。
 |  | 氧化性固體 | 1, 2, 3 | 
P211 | 不要噴灑在明火或其他點火源。 | 易燃氣霧劑 | 1, 2 | 
P220 | 保留/貯存處遠離服裝/....../可燃材料。 | 氧化性氣體 | 1 | ......製造商/供應商指定不相容的材料。
 |  | 自身反應性化學品 | 類型 A, B, C,D, E, F | 
 |  | 氧化性液體 | 1 | ......製造商/供應商指定不相容的材料。 - 指定要遠離服裝以及其他不相容材料。
 |  |  | 2, 3 | ......製造商/供應商指定不相容的材料。
 |  | 氧化性固體 | 1 | ......製造商/供應商指定不相容的材料。 - 指定要遠離服裝以及其他不相容材料。
 |  |  | 2, 3 | ......製造商/供應商指定不相容的材料。
 |  | 氧化性固體 | 類型 A, B, C, D, E, F | 
P221 | 採取一切防範措施，避免與可燃混合/... | 氧化性液體 | 1, 2, 3 | ......製造商/供應商指定不相容的材料。
 |  | 氧化性固體 | 1, 2, 3 | 
P222 | 不與空氣接觸。 | 自燃液體 | 1 | 
 |  | 自燃固體 | 1 | 
P223 | 因會發生劇烈反應遠離任何與水接觸的可能，並 可能閃火。 | 化學物質，與水接觸後產生易燃氣體 | 1, 2 | 
P230 | 保持濕潤... | 爆炸品 | 類別 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 | ......製造商/供應商指定合適的材料。 - 如果乾燥會增加爆炸危險，如製造或操作過程（如硝化纖維素）的除外。
P231 | 在惰性氣體處理。 | 化學物質，與水接觸後產生易燃氣體 | 1, 2, 3 | 
P232 | 保護免受濕氣。 | 化學物質，與水接觸後產生易燃氣體 | 1, 2, 3 | 
P233 | 保持容器密閉。 | 易燃液體 | 1, 2, 3 | 
 |  | 急性毒性（吸入） | 1, 2, 3 | - 如果產品極易揮發，造成周圍空氣危險。
 |  | 特異性靶器官系統毒性 - 單次暴露（呼吸道的刺激） | 3 | 
 |  | 特異性靶器官系統毒性 - 單次暴露（麻醉） | 3 | 
P234 | 只能在原容器中。 | 自身反應性化學品 | 類型 A, B, C, D, E, F | 
 |  | 有機過氧化物 | 類型 A, B, C, D, E, F | 
 |  | 金屬腐蝕物 | 1 | 
P235 | 保持低溫。 | 易燃液體 | 1, 2, 3 | 
 |  | 自身反應性化學品 | 類型 A, B, C, D, E, F | 
 |  | 自加熱化學品 | 1, 2 | 
 |  | 有機過氧化物 | 類型 A, B, C, D, E, F | 
P240 | 接地/連接容器和接收設備。 | 爆炸品 | 類別1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | - 如果爆炸物對靜電敏感。
 |  | 易燃液體 | 1, 2, 3 | - 如果靜電敏感材料準備用於再填裝。 - 如果產品極易揮發，造成周圍空氣危險。
 |  | 易燃固體 | 1, 2 | - 如果靜電敏感材料準備用於再填裝。
P241 | 使用防爆的電氣/通風/照明/....../設備。 | 易燃液體 | 1, 2, 3 | ......製造商/供應商指定其他設備。
 |  | 易燃固體 | 1, 2 | ......製造商/供應商指定其他設備。 - 如果會產生粉塵。
P242 | 只能使用不產生火花的工具。 | 易燃液體 | 1, 2, 3 | 
P243 | 採取防止靜電放電的措施。 | 易燃液體 | 1, 2, 3 | 
P244 | 保持油脂或油減壓閥。 | 氧化性氣體 | 1 | 
P250 | 不要研磨/衝擊/ ....../摩擦。 | 爆炸品 | 類別1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | ......製造商/供應商指定適用的粗魯處理。
P251 | 壓力容器：切勿刺穿或燃燒，甚至使用後。 | 易燃氣霧劑 | 1, 2 | 
P260 | 不要吸入粉塵/煙/氣體/煙霧/蒸汽/噴霧。 | 急性毒性（吸入） | 1, 2 | 製造商/供應商規定適用的條件。
 |  | 特異性靶器官系統毒性 - 單次暴露 | 1, 2 | 
 |  | 特異性靶器官系統毒性 - 重複接觸 | 1, 2 | 
 |  | 皮膚腐蝕 | 1A, 1B, 1C | - 指定不要吸入粉塵或煙霧。 - 如果在使用過程中可能會出現粉塵或煙霧的可吸入顆粒物。
 |  | 生殖毒性 | 對影響或通過哺乳 | 
P261 | 避免吸入粉塵/煙/氣體/煙霧/蒸汽/噴霧。 | 急性毒性（吸入） | 3, 4 | - 指定不要吸入粉塵或煙霧。 - 如果在使用過程中可能會出現粉塵或煙霧的可吸入顆粒物。
 |  | 呼吸道過敏 |  | 
 |  | 皮膚過敏 |  | 
 |  | 特異性靶器官系統毒性 - 單次接觸;（呼吸道刺激） | 3 | 
 |  | 特異性靶器官系統毒性 - 單次接觸;（麻醉） | 3 | 
P262 | 不要進入眼睛，皮膚或衣服上 | 急性毒性（皮膚） | 1, 2 | 
P263 | 懷孕期間避免接觸/哺乳。 | 生殖毒性 | 對影響或通過哺乳 | 
P264 | 洗...操作後徹底。 | 急性毒性（口服） | 1, 2, 3, 4 | 製造商/供應商指定的身體部位處理後要洗淨
 |  | 急性毒性（皮膚） | 1, 2 | 
 |  | 皮膚腐蝕 | 1A, 1B, 1C | 
 |  | 皮膚刺激 | 2 | 
 |  | 眼睛刺激 | 2 | 
 |  | 生殖毒性 | 對影響或通過哺乳 | 
 |  | 特異性靶器官系統毒性 - 單次暴露 | 1, 2 | 
 |  | 特異性靶器官系統毒性 - 重複接觸 | 1 | 
P270 | 使用本產品時不要進食，飲水或吸煙。 | 急性毒性（口服） | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | 急性毒性（皮膚） | 1, 2 | 
 |  | 生殖毒性 | 對影響或通過哺乳 | 
 |  | 特異性靶器官系統毒性 - 單次暴露 | 1, 2 | 
 |  | 特異性靶器官系統毒性 - 重複接觸 | 1 | 
P271 | 只能在室外或通風良好的地方使用。 | 急性毒性（吸入） | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | 特異性靶器官系統毒性 - 單次接觸;（呼吸道刺激） | 3 | 
 |  | 特異性靶器官系統毒性 - 單次接觸;（麻醉） | 3 | 
P272 | 污染的工作服不得帶出工作場所的 | 皮膚過敏 | 1 | 
P273 | 避免釋放到環境中。 | 危害水生環境 - 急性水生危害 | - 如果這不是預期的用途。 | 
 |  | 危害水生環境 - 慢性水生危險 | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | 危害臭氧層 | 1 | 
P280 | 戴防護手套/防護服/戴防護眼罩/面罩。 | 爆炸品 | 類別1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | 製造商/供應商指定的設備類型。 - 規定防護面具。
 |  | 易燃液體 | 1, 2, 3 | 製造商/供應商指定的設備類型。 - 指定防護手套和防護眼鏡/面罩。
 |  | 易燃固體 | 1, 2 | 
 |  | 自身反應性化學品 | 類型 A, B, C, D, E, F | 
 |  | 自燃液體 | 1 | 
 |  | 自燃固體 | 1 | 
 |  | 自身反應性化學品 | 1, 2 | 
 |  | 化學物質，與水接觸後產生易燃氣體 | 1, 2, 3 | 
 |  | 氧化性液體 | 1, 2, 3 | 
 |  | 氧化性固體 | 1, 2, 3 | 
 |  | 有機過氧化物 | 類型 A, B, C, D, E, F | 
 |  | 皮膚腐蝕 | 1A, 1B, 1C | 製造商/供應商指定的設備類型。 - 規定防護手套/防護服和防護眼鏡/面罩。
 |  | 皮膚刺激 | 2 | 製造商/供應商指定的設備類型。 - 指定防護手套。
 |  | 皮膚過敏 | 1 | 
 |  | 嚴重眼損傷/眼刺激 | 1, 2 | 製造商/供應商指定的設備類型。 - 指定眼部/臉部的保護。
P281 | 使用所需的個人防護裝備。 | 爆炸品 | 不穩定爆炸物 | 
 |  | 生殖細胞突變 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 致癌性 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 生殖毒性 | 1A, 1B, 2 | 
P282 | 使用所需的個人防護裝備。 | 高壓氣體 | 冷凍液化氣體 | 
P283 | 穿防火/阻燃/阻燃服。 | 氧化性液體 | 1 | 
 |  | 氧化性固體 | 1 | 
P284 | 戴呼吸防護。 | 急性毒性（吸入） | 1, 2 | 製造商/供應商指定的設備。
P285 | 如通風不足，須戴呼吸防護。 | 呼吸道過敏 | 1 | 製造商/供應商指定的設備。
P231 + P232 | 在惰性氣體處理。保護免受濕氣。 | 化學物質與水接觸後產生易燃氣體 | 1, 2, 3 | 
P235 + P410 | 保持低溫。防日曬。 | 自加熱化學品 | 1, 2 | 

## Slide 3
P - 代碼 | 一般防範說明預防 | 危險級別 | 危險類別 | 使用條件
P301 | 如果吞下去了： | 急性毒性（口服） | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | 皮膚腐蝕/刺激 | 1A, 1B, 1C | 
 |  | 呼吸系統危害 | 1 | 
P302 | 如果在皮膚上： | 自燃液體 | 1 | 
 |  | 急性毒性（皮膚） | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | 皮膚腐蝕/刺激 | 2 | 
 |  | 皮膚過敏 | 1 | 
P303 | 如皮膚（或頭髮）： | 易燃液體 | 1, 2, 3 | 
 |  | 皮膚腐蝕/刺激 | 1A, 1B, 1C | 
P304 | 如果吸入： | 急性毒性（吸入） | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | 皮膚腐蝕/刺激 | 1A, 1B, 1C | 
 |  | 呼吸道過敏 | 1 | 
 |  | 特異性靶器官系統毒性 - 單次接觸;（呼吸道刺激） | 3 | 
 |  | 特異性靶器官系統毒性 - 單次接觸;（麻醉） | 3 | 
P305 | 如進入眼睛： | 皮膚腐蝕/刺激 | 1A, 1B, 1C | 
 |  | 嚴重眼損傷/眼刺激 | 1, 2 | 
P306 | 如濺到衣服上： | 氧化性液體 | 1 | 
 |  | 氧化性固體 | 1 | 
P307 | 如接觸到： | 特異性靶器官系統毒性 - 單次暴露 | 1 | 
P308 | 如接觸到或有疑慮： | 生殖細胞突變 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 致癌性 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 生殖毒性 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 生殖毒性 | 對影響或通過哺乳 | 
P309 | 如接觸到或感覺不適： | 特異性靶器官系統毒性 - 單次暴露 | 2 | 
P310 | 特異性靶器官系統毒性 - 單次暴露 | 急性毒性（口服） | 1, 2, 3 | 
 |  | 急性毒性（皮膚） | 1, 2 | 
 |  | 急性毒性（吸入） | 1, 2 | 
 |  | 皮膚腐蝕/刺激 | 1A, 1B, 1C | 
 |  | 嚴重眼損傷/眼刺激 | 1 | 
 |  | 吸入危險 | 1 | 
P311 | 呼叫解毒中心或醫生/醫師求助。 | 急性毒性（吸入） | 3 | 
 |  | 呼吸道過敏 | 1 | 
 |  | 特異性靶器官系統毒性 - 單次暴露 | 1, 2 | 
P312 | 呼叫解毒中心或醫生/醫師，如果感覺不適。 | 急性毒性（口服） | 4 | 
 |  | 急性毒性（皮膚） | 3, 4 | 
 |  | 急性毒性（吸入） | 4 | 
 |  | 特異性靶器官系統毒性 - 單次接觸;（呼吸道的刺激） | 3 | 
 |  | 特異性靶器官系統毒性 - 單次接觸;（麻醉） | 3 | 
P313 | 求醫/就診。 | 皮膚腐蝕/刺激 | 2, 3 | 
 |  | 嚴重眼損傷/眼刺激 | 2 | 
 |  | 皮膚過敏 | 1 | 
 |  | 生殖細胞突變 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 致癌性 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 生殖毒性 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 生殖毒性 | 對影響或通過哺乳 | 
P314 | 求醫/注意如果感覺不適。 | 特異性靶器官系統毒性 - 重複接觸 | 1, 2 | 
P315 | 立即求醫/就診。 | 高壓氣體 | 冷凍液化氣體 | 
P320 | 緊急具體治療（見本標籤上的）。 | 急性毒性（吸入） | 1, 2 | ....參看附加急救指示。 - 如果需要立即服用解毒藥
P321 | 緊急具體治療（見本標籤上的）。 | 急性毒性（口服） | 1, 2, 3 | ....參看附加急救指示。 - 如果需要立即服用解毒藥
 |  | 急性毒性（吸入） | 3 | ......參看附加急救指示。 - 如需立即採取具體措施。
 |  | 特異性靶器官系統毒性 - 單次暴露 | 1 | ......參看附加急救指示。 - 是否需要立即採取措施。
 |  | 皮膚過敏 | 1 | ......參看附加急救指示。 - 製造商/供應商可能會在適當時指定的清潔劑。
 |  | 皮膚腐蝕/刺激 | 1A, 1B, 1C, 2 | 
P322 | 具體措施（見本標籤上的）。 | 急性毒性（皮膚） | 1, 2, 3, 4 | ......參看附加急救指示。 - 如果立即採取措施，例如使用清潔劑建議。
P330 | 漱口。 | 急性毒性（口服） | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | 皮膚腐蝕/刺激 | 1A, 1B, 1C | 
P331 | 不要催吐。 | 皮膚腐蝕/刺激 | 1A, 1B, 1C | 
 |  | 吸入危險 | 1 | 
P332 | 如果發生皮膚刺激： | 皮膚腐蝕/刺激 | 2 | 
P333 | 如果皮膚刺激或皮疹： | 皮膚過敏 | 1 | 
P334 | 浸入冷水中/用濕繃帶包紮。 | 自燃液體 | 1 | 
 |  | 自燃固體 | 1 | 
 |  | 化學物質，與水接觸後產生易燃氣體 | 1, 2 | 
P335 | 刷掉皮膚的細小顆粒。 | 自燃固體 | 1 | 
 |  | 化學物質，與水接觸後產生易燃氣體 | 1, 2 | 
P336 | 凍住的部位解凍溫水。不要摩擦患處。 | 高壓氣體 | 冷凍液化氣體 | 
P337 | 如果眼睛刺激持續： | 嚴重眼損傷/眼刺激 | 2 | 
P338 | 如果存在的話，容易做摘掉隱形眼鏡。繼續沖洗。 | 皮膚腐蝕/刺激 | 1A, 1B, 1C | 
 |  | 嚴重眼損傷/眼刺激 | 1, 2 | 
P340 | 將患者轉移到空氣新鮮處，休息，呼吸舒暢的姿勢。 | 急性毒性（吸入） | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | 皮膚腐蝕/刺激 | 1A, 1B, 1C | 
 |  | 特異性靶器官系統毒性 - 單次接觸;（呼吸道刺激） | 3 | 
 |  | 特異性靶器官系統毒性 - 單次接觸;（麻醉） | 3 | 
P341 | 如呼吸困難，將受害人轉移到空氣新鮮處，休息，呼吸舒暢的姿勢。 | 呼吸道過敏 | 1 | 
P342 | 如有呼吸系統症狀： | 呼吸道過敏 | 1 | 
P350 | 輕輕地用大量肥皂和水清洗。 | 急性毒性（皮膚） | 1, 2 | 
P351 | 小心地用水沖洗幾分鐘。 | 皮膚腐蝕/刺激 | 1A, 1B, 1C | 
 |  | 嚴重眼損傷/眼刺激 | 1, 2 | 
P352 | 用大量肥皂和水清洗。 | 急性毒性（皮膚） | 3, 4 | 
 |  | 皮膚腐蝕/刺激 | 2 | 
 |  | 皮膚過敏 | 1 | 
P353 | 用水沖洗皮膚/淋浴。 | 易燃液體 | 1, 2, 3 | 
 |  | 皮膚腐蝕/刺激 | 1A, 1B, 1C | 
P360 | 然後脫掉衣服立即沖洗受污染的衣服和皮膚用大量的水。 | 氧化性液體 | 1 | 
 |  | 氧化性固體 | 1 | 
P361 | 去除/脫掉所有沾染的衣服。 | 易燃液體 | 1, 2, 3 | 
 |  | 急性毒性（皮膚） | 1, 2, 3 | 
 |  | 皮膚腐蝕/刺激 | 1A, 1B, 1C | 
P362 | 脫下被污染的衣物，再次使用前要洗淨。 | 皮膚腐蝕/刺激 | 2 | 
P363 | 重複使用前需清洗被污染的衣服。 | 急性毒性（皮膚） | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | 皮膚腐蝕/刺激 | 1A, 1B, 1C | 
 |  | 皮膚過敏 | 1 | 
P370 | 在發生火災時： | 爆炸品 | 類別1.1, 1.2, 1.3, 1.4,1.5 | 
 |  | 氧化性氣體 | 1 | 
 |  | 易燃液體 | 1, 2, 3 | 
 |  | 易燃固體 | 1, 2 | 
 |  | 自身反應性化學品 | 類型 A, B, C, D, E, F | 
 |  | 自燃液體 | 1 | 
 |  | 自燃固體 | 1 | 
 |  | 化學物質，與水接觸後產生易燃氣體 | 1, 2, 3 | 
 |  | 氧化性液體 | 1, 2, 3 | 
 |  | 氧化性固體 | 1, 2, 3 | 
P371 | 在發生大火和大量： | 氧化性液體 | 1 | 
 |  | 氧化性固體 | 1 | 
P372 | 在發生火災時有爆炸危險。 | 爆炸品 | 不穩定爆炸物類別 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | - 如果爆炸物是1.4S彈藥及其組件
P373 | 切勿救火，當火燒到爆炸物。 | 爆炸品 | 不穩定爆炸物類別 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | 
P374 | 撲滅大火從一個合理的距離，一般的預防措施。 | 爆炸品 | 類別 1.4 | - 如果爆炸物是1.4S彈藥及其組件
P375 | 遠程撲滅火災，由於爆炸的危險。 | 自身反應性化學品 | 類型 A, B | 
 |  | 氧化性液體 | 1 | 
 |  | 氧化性固體 | 1 | 
P376 | 停止洩漏，如果安全的話。 | 氧化性氣體 | 1 | 
P377 | 漏氣著火：切勿滅火，除非漏氣能夠安全地制止。 | 可燃氣體 | 1, 2 | 
P378 | 使用...滅火。 | 易燃液體 | 1, 2, 3 | ......製造商/供應商規定適當的媒介 - 如水可增加危險。
 |  | 易燃固體 | 1, 2 | 
 |  | 自身反應性化學品 | 類型A, B, C, D, E, F | 
 |  | 自燃液體 | 1 | 
 |  | 自燃固體 | 1 | 
 |  | 化學物質，與水接觸後產生易燃氣體 | 1, 2, 3 | 
 |  | 氧化性液體 | 1, 2, 3 | 
 |  | 氧化性固體 | 1, 2, 3 | 
P380 | 疏散該地區。 | 爆炸品 | 不穩定爆炸物 | 
 |  | 爆炸品 | 類別 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | 
 |  | 自身反應性化學品 | 類型 A, B | 
 |  | 氧化性液體 | 1 | 
 |  | 氧化性固體 | 1 | 
P381 | 清除所有火源 如果安全的話。 | 可燃氣體 | 1, 2 | 
P390 | 吸收溢出物，防止材料損壞。 | 金屬腐蝕物 | 1 | 
P391 | 收集溢出物。 | 危害水生環境 - 急性危險 | 1 | 
 |  | 危害水生環境 - 慢性危害 | 1, 2 | 

## Slide 4
P - 代碼 | 一般防範說明 -應對 | 危險級別 | 危險類別 | 使用條件
P301 + P310 | 食入：立即呼救解毒中心或醫生/醫師求助。 | 急性毒性（口服） | 1, 2, 3 | 
 |  | 吸入危險 | 1 | 
P301 + P312 | 食入：呼叫解毒中心或醫生/醫師，如果感覺不適。 | 急性毒性（口服） | 4 | 
P301 + P330 + P331 | 如誤吞嚥：漱口。不要催吐。 | 皮膚腐蝕/刺激 | 1A, 1B, 1C | 
P302 + P334 | 如皮膚接觸：浸入冷水中/用濕繃帶包紮。 | 自燃液體 | 1 | 
P302 + P350 | 如果在皮膚上：輕輕地用大量肥皂和水清洗。 | 急性毒性（皮膚） | 1, 2 | 
P302 + P352 | 如果在皮膚上：用大量肥皂和水清洗。 | 急性毒性（皮膚） | 3, 4 | 
 |  | 皮膚腐蝕/刺激 | 2 | 
 |  | 皮膚過敏 | 1 | 
P303 + P361 + P353 | 如皮膚（或頭髮）：去除/脫掉所有沾染的衣服。用水沖洗皮膚/淋浴。 | 易燃液體 | 1, 2, 3 | 
 |  | 皮膚腐蝕/刺激 | 1A, 1B, 1C | 
P304 + P340 | 如吸入：將患者轉移到空氣新鮮處，休息，呼吸舒暢的姿勢。 | 急性毒性（吸入） | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | 皮膚腐蝕/刺激 | 1A, 1B, 1C | 
 |  | 特異性靶器官系統毒性 - 單次接觸;（呼吸道刺激） | 3 | 
 |  | 特異性靶器官系統毒性 - 單次接觸;（麻醉） | 3 | 
P304 + P341 | 如誤吸入：如呼吸困難，將受害人轉移到空氣新鮮處，休息，呼吸舒暢的姿勢。 | 呼吸道過敏 | 1 | 
P305 + P351 + P338 | 如進入眼睛：用水小心沖洗幾分鐘。如果存在的話，容易做摘掉隱形眼鏡。繼續沖洗。 | 皮膚腐蝕/刺激 | 1A, 1B, 1C | 
 |  | 嚴重眼損傷/眼刺激 | 1, 2 | 
P306 + P360 | 如濺到衣服上：然後脫掉衣服立即沖洗受污染的衣服和皮膚用大量的水。 | 氧化性液體 | 1 | 
 |  | 氧化性固體 | 1 | 
P307 + P311 | 如接觸到：呼叫解毒中心或醫生/醫師求助。 | 特異性靶器官系統毒性 - 單次暴露 | 1 | 
P308 + P313 | 如接觸到或有疑慮：求醫/就診。 | 生殖細胞突變 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 致癌性 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 生殖毒性 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 生殖毒性 | 對影響或通過哺乳 | 
P309 + P311 | 如接觸到或感覺不適：呼叫解毒中心或醫生/醫師求助。 | 特異性靶器官系統毒性 - 單次暴露 | 2 | 
P332 + P313 | 如發生皮膚刺激：求醫/就診。 | 皮膚腐蝕/刺激 | 2 | 
P333 + P313 | 如果皮膚刺激或皮疹：求醫/就診。 | 皮膚過敏 | 1 | 
P335 + P334 | 刷掉皮膚的細小顆粒。浸入冷水中/用濕繃帶包紮。 | 自燃固體 | 1 | 
 |  | 化學物質，與水接觸後產生易燃氣體 | 1, 2 | 
P337 + P313 | 如果眼睛刺激持續：求醫/就診。 | 嚴重眼損傷/眼刺激 | 2 | 
P342 + P311 | 如有呼吸系統病症：呼叫解毒中心或醫生/醫師求助。 | 呼吸道過敏 | 1 | 
P370 + P376 | 在發生火災時：停止洩漏，如果安全的話。 | 氧化性氣體 | 1 | 
P370 + P378 | 在發生火災時：使用......滅火。 | 易燃液體 | 1, 2, 3 | 
 |  | 易燃固體 | 1, 2 | 
 |  | 自身反應性化學品 | 類型 A, B, C, D, E, F | 
 |  | 自燃液體 | 1 | 
 |  | 自燃固體 | 1 | 
 |  | 化學物質，與水接觸後產生易燃氣體 | 1, 2, 3 | 
 |  | 氧化性液體 | 1, 2, 3 | 
 |  | 氧化性固體 | 1, 2, 3 | 
P370 + P380 | 在發生火災時：撤離現場。 | 爆炸品 | 類別 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | 
P370 + P380 + P375 | 在發生火災時：撤離現場。遠程撲滅火災，由於爆炸的危險。 | 自身反應性化學品 | 類型 A, B | 
P371 + P380 + P375 | 在發生大火和大量：撤離現場。遠程撲滅火災，由於爆炸的危險。 | 氧化性液體 | 1 | 
 |  | 氧化性固體 | 1 | 

## Slide 5
P - 代碼 | 一般防範說明 - 存儲 | 危險級別 | 危險類別 | 使用條件
P401 | 存儲... | 爆炸品 | 不穩定爆炸物類別 1.1,1.2, 1.3, 1.4,1.5 | ......按照地方/區域/國家/國際規章（待規定）。
P402 | 存放在乾燥的地方。 | 化學物質，與水接觸後產生易燃氣體 | 1, 2, 3 | 
P403 | 存放在通風良好的地方。 | 可燃氣體 | 1, 2 | - 如果產品極易揮發，造成周圍空氣危險。
 |  | 氧化性氣體 | 1 | 
 |  | 高壓氣體 | 壓縮氣體 | 
 |  |  | 液化氣 | 
 |  |  | 冷凍液化氣體 | 
 |  |  | 溶解氣體 | 
 |  | 易燃液體 | 1, 2, 3 | 
 |  | 自身反應性化學品 | 類型 A, B, C,D, E, F | 
 |  | 急性毒性（吸入） | 1, 2, 3 | 
 |  | 特異性靶器官系統毒性 - 單次接觸;（呼吸道刺激） | 3 | 
 |  | 特異性靶器官系統毒性 - 單次接觸;（麻醉） | 3 | 
P404 | 儲存在密閉容器中。 | 化學物質，與水接觸後產生易燃氣體 | 1, 2, 3 | 
P405 | 存放處須加鎖。 | 急性毒性（口服） | 1, 2, 3 | 
 |  | 急性毒性（皮膚） | 1, 2, 3 | 
 |  | 急性毒性（吸入） | 1, 2, 3 | 
 |  | 皮膚腐蝕/刺激皮膚 | 1A, 1B, 1C | 
 |  | 生殖細胞突變 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 致癌性 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 生殖毒性 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 特異性靶器官系統毒性 - 單次暴露 | 1, 2 | 
 |  | 特異性靶器官系統毒性 - 單次接觸;（呼吸道刺激） | 3 | 
 |  | 特異性靶器官系統毒性 - 單次接觸;（麻醉） | 3 | 
 |  | 吸入危險 | 1 | 
P406 | 在抗腐蝕/...容器存儲與抗腐蝕襯裡。 | 金屬腐蝕物 | 1 | ......製造商/供應商指定其他相容材料。
P407 | 垛/托盤之間應留有空隙 | 自身發熱化學品 | 1, 2 | 
P410 | 防日曬。 | 易燃氣霧劑 | 1, 2 | 
 |  | 高壓氣體 | 壓縮氣體 液化氣 溶解氣體 | 
 |  | 自身發熱化學品 | 1, 2 | 
 |  | 有機過氧化物 | 類型 A, B, C, D, E, F | 
P411 | 貯存溫度不超過...攝氏度/...的。 | 自身反應性化學品 | 類型 A, B, C, D, E, F | ......製造商/供應商指定溫度
 |  | 有機過氧化物 | 類型 A, B, C, D, E, F | 
P412 | 不要暴露在溫度超過 50 oC/122 oF. | 易燃氣霧劑 | 1, 2 | 
P413 | 比...公斤更大的貯存散貨質量/...磅，溫度不得超過… oC/…oF. | 自身發熱化學品 | 1, 2 | ......製造商/供應商指定的質量和溫度。
P420 | 遠離其他材料。 | 自身反應性化學品 | 類型 A, B, C, D, E, F | 
 |  | 自身發熱化學品 | 1, 2 | 
 |  | 有機過氧化物 | 類型 A, B, C, D, E, F | 
P422 | 存儲內容下... | 自燃液體 | 1 | ......製造商/供應商規定適當的液體或惰性氣體
 |  | 自燃固體 | 1 | 
P402 + P404 | 存放在乾燥的地方。儲存在密閉容器中。 | 化學物質，與水接觸後產生易燃氣體 | 1, 2, 3 | 
P403 + P233 | 存放在通風良好的地方。保持容器密閉。 | 急性毒性（吸入） | 1, 2, 3 | - 如果產品極易揮發，產生危險
 |  | 特定的靶器官毒性的危險氣息。 - 單次接觸;（呼吸道刺激） | 3 | 
 |  | 特異性靶器官系統毒性 - 單次接觸;（麻醉） | 3 | 
P403 + P235 | 存放在通風良好的地方。保持低溫。 | 易燃液體 | 1, 2, 3 | 
 |  | 自身反應性化學品 | 類型 A, B, C, D, E, F | 
P410 + P403 | 防日曬。存放在通風良好的地方。 | 高壓氣體 | 壓縮氣體液化氣體溶解氣體 | 
P410 + P412 | 防日曬。不要暴露在溫度超過50 oC/122oF. | 易燃氣霧劑 | 1, 2 | 
P411 + P235 | 貯存溫度不超過… oC/…oF. Keep cool. | 有機過氧化物 | 類型 A, B, C, D, E, F | ......製造商/供應商指定溫度。

## Slide 6
P -代碼 | 一般防範說明- 廢棄處置 | 危險級別 | 危險類別 | 使用條件
P501 | 將內容物/容器處理到... | 爆炸品 | 不穩定爆炸物類別1.1, 1.2, 1.3, 1.4,1.5 | ......按照地方/區域/國家/國際規章（待規定）。
 |  | 易燃液體 | 1, 2, 3 | 
 |  | 自身反應性化學品 | 類型 A, B, C, D, E, F | 
 |  | 化學物質，與水接觸後產生易燃氣體 | 1, 2, 3 | 
 |  | 氧化性液體 | 1, 2, 3 | 
 |  | 氧化性固體 | 1, 2, 3 | 
 |  | 有機過氧化物 | 類型 A, B, C, D, E, F | 
 |  | 急性毒性（口服） | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | 急性毒性（皮膚） | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | 急性毒性（吸入） | 1, 2 | 
 |  | 皮膚腐蝕/刺激 | 1A, 1B, 1C | 
 |  | 呼吸道過敏 | 1 | 
 |  | 皮膚過敏 | 1 | 
 |  | 生殖細胞突變 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 致癌性 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 生殖毒性 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 特異性靶器官系統毒性 - 單次接觸 | 1, 2 | 
 |  | 特異性靶器官系統毒性 - 單次接觸;（呼吸道刺激） | 3 | 
 |  | 特異性靶器官系統毒性 - 單次接觸;（麻醉） | 3 | 
 |  | 特異性靶器官系統毒性 - 重複接觸 | 1, 2 | 
 |  | 吸入危險 | 1 | 
 |  | 危害水生環境 - 急性危險 | 1 | 
 |  | 水生環境 - 急性危險 | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | 危害臭氧層 | 1 | 
P502 | 請參閱製造商/供應商提供的回收/再利用信息 | 危害臭氧層 | 1 | 

## Slide 7
代碼 | 一般防範說明 - 其他 | 
R20/21 | 吸入和皮膚接觸。 | 
R38 | 對皮膚有刺激性。 | 
S9 | 保持容器在通風良好的地方。 | 
S16 | 遠離火源。 | 
 | 吸煙。 | 
S33 | 採取預防措施，防止靜電 | 
 | 放電 | 
S36/37 | 穿戴適當的防護服和手套。 | 
S60 | 該物質及其容器必須作為危險廢物處置的。 | 
F | 高度易燃 | 
Xn | 有害 | 
R11 | 高度易燃 | 
R41 | 可對眼睛造成嚴重損傷 | 
R48/20 | 有害：長期吸入會對人體健康造成嚴重損害。 | 
R63 | 危害胎兒可能出現的風險。 | 
R65 | 有害的：吞食可能造成肺部損害。 | 
R67 | 吸入蒸氣可引起頭暈。 | 
S26 | 若接觸到眼睛，用大量清水沖洗並送醫。 | 
S36/37/39 | 穿戴適當的防護服，手套和防護眼鏡/面罩。 | 
S62 | 如果吞食，勿催吐：立即就醫並出示該容器或標籤。 | 
R34 | 造成灼傷。 | 
歐洲聯盟 物理性質 |  | 
EUH001 | 爆炸時候乾燥 | 
EUH006 | 炸藥或不與空氣接觸 | 不穩定在環境溫度下
EUH014 | 遇水劇烈反應 | 遇水劇烈反應[例如乙酰氯，鹼金屬，四氯化鈦]
EUH018 | 在使用中可能形成易燃/易爆蒸汽 - 空氣混合物 | 
EUH019 | 可形成爆炸性過氧化物 | 可形成爆炸性過氧化物[例如乙醚，1,4 - 二惡烷]
EUH044 | 爆炸的密封情況下加熱風險 | 爆炸性分解當加熱鋼桶但不是在不太強的容器
健康屬性 |  | 
EUH029 | 遇水釋放有毒氣體 | 演變劇烈的毒性 cat 3氣體與水或潮濕空氣中[如接觸磷化鋁，五硫化二磷]
EUH031 | 與酸接觸釋放出有毒氣體 | 與酸接觸釋放劇毒急性貓3氣體[如：次氯酸鈉，鋇硫化物]
EUH032 | 與酸接觸釋放劇毒氣體 | 與酸接觸釋放劇毒急性 cat 1-2氣體[如：氰化氫的鹽，疊氮化鈉]
EUH066 | 反复接觸可能導致皮膚乾燥或龜裂 | 反复接觸可能導致皮膚乾燥或開裂，但不歸類刺激性
EUH070 | 由眼睛接觸會中毒 | 毒性眼刺激試驗歸因於通過眼睛吸收過程，而不是通過粘膜
EUH071 | 腐蝕性，對呼吸道 | 吸入TOX試驗的死亡率因腐蝕或歸入腐蝕性，對皮膚和容易被吸入
環境性能適用 |  | 
EUH059 | 危害臭氧層 | 
歐盟其他危險說明 |  | 
EUH201 | 含有鉛。不應使用在表面上容易被兒童咀嚼或吸。 | 
EUH201A | 警告！含有鉛。 | 
EUH202 | 氰基丙烯酸酯。危險。債券皮膚和眼睛在幾秒鐘內。請將此藥品放在兒童接觸不到的地方。 | 
EUH203 | 含有鉻（VI）。可能會產生過敏反應。 | 
EUH204 | 含有異氰酸鹽。可能會產生過敏反應。 | 
EUH206 | 警告！不要與其他產品一起使用。可能釋放出有害氣體（氯氣）。 | 
EUH207 | 警告！含有鎘。使用過程中形成危險的煙霧。請參閱製造商提供的信息。遵守安全指示。 | 
EUH208 | 包含<致敏物質的名稱>。可能會產生過敏反應。 | 
EUH209 | 使用時會變得高度易燃。 | 
EUH209A | 可以成為易燃使用。 | 
EUH210 | 根據要求提供安全數據表。 | 
EUH401 | 為了避免對人類健康和環境的風險，遵守使用說明。 | 產品使用的是植物保護產品（可予91/414/EEC）