## Slide 1
H - 코드 (1) | 건강 위험 유해 위험 문구 (2) | 건강 위험 분류 (3)
H200 | 불안정한 폭발물 | 불안정한 폭발물
H201 | 대량 폭발 위험, 폭발 | 폭발물 1.1
H202 | 폭발, 심한 투사 위험 | 폭발물 1.2
H203 | 화재, 폭발 또는 프로젝션 위험, 폭발 | 폭발물 1.3
H204 | 화재 나 프로젝션 위험 | 폭발물 1.4
H205 | 대량 화재 폭발 할 수도 | 폭발물 1.5
H220 | 극인 화성 가스 | 가연성 가스의 종류 1
H221 | 가연성 가스 | 가연성 가스의 종류 2
H222 | 인화성 에어로졸 | 가연성 가스의 종류 1
H223 | 인화성 에어로졸 | 가연성 가스의 종류 2
H224 | 고인 화성 액체 및 증기. | 가연성 가스의 종류 1
H225 | 고인 화성 액체 및 증기. | 가연성 가스의 종류 2
H226 | 인화성 액체 및 증기 | 가연성 가스의 종류 3
H227 | 인화성 액체 | 가연성 가스의 종류 4
H228 | 가연성 고체 | 가연성 고체 카테고리 1 가연성 고체 카테고리 2
H240 | 난방 폭발의 원인이 될 수 있습니다 | 화학 반응성 A 유형 유기 과산화물 A 유형
H241 | 가열하면 화재 또는 폭발의 위험이 있습니다 | 화학 반응성 B 유형 유기 과산화물 B 유형
H242 | 난방 화재의 원인이 될 수 있습니다 | 화학 반응성 C,D 유형 화학 반응성 E,F 유형 유기 과산화물 C,D 유형 유기 과산화물 E,F 유형
H250 | 발화 공기에 노출되면 | 자연 발화성 액체 분류 1 고체 카테고리 1의 자연 발화
H251 | 자기 발열, 화재의 원인이 될 수 있습니다 | 자기 발열 성 화학 물질 카테고리 1
H252 | 열이 많이 있기 때문에, 화재를 잡을 수있다 | 자기 발열 성 화학 물질의 종류 2
H260 | 물, 가연성 가스는 수도 자연 발화 방출 | 화학 물질, 가연성 가스 종류 1 물과 접촉 후
H261 | 물과 접촉시 인화성 가스를 방출 | 물 카테고리 2, 3과 접촉하는 화학 물질, 가연성 가스
H270 | 원인이나 화재를 강화 수 있으며, 산화제 | 산화 가스의 종류 1
H271 | 강한 산화제, 화재 나 폭발을 일으킬 수 있음 | 산화성 액체의 종류 1
H272 | 불을 강화할 수 있으며, 산화제 | 산화성 액체의 종류 2 산화성 액체의 종류 3
H280 | 가열되면 고압 가스를 포함, 폭발 할 수 있습니다 | 압력, 가스의 가스 압력에서 압축 된 가스는, 고압의 액화 가스는, 가스를 용해
H281 | 냉동 가스를 포함, 저온 화상이나 부상의 원인이 될 수 있습니다 | 고압 가스 냉동 액화 가스
H290 | 금속의 금속 부식을 부식 될 수있다 | 금속 카테고리 1에 부식성
H300 | 삼키면 치명적 | 급성 독성 분류 1 (경구) 급성 독성 분류 2 (경구)
H301 | 삼키면 유독 함 | 급성 독성 분류 3 (경구)
H302 | 삼키면 유해 함 | 급성 독성 분류 4 (경구)
H303 | 삼켰을 경우 유해 할 수 있습니다 | 급성 독성 분류 5 (경구)
H304 | 삼켜 서기도로 유입되면 치명적일 수 있음 | 흡입 유해성 구분 1
H305 | 삼켜 서기도로 유입되면 유해 할 수 있습니다. | 흡입 유해성 구분 2
H310 | 피부와 접촉하면 치명적 | 급성 독성 분류 1 (진피) 급성 독성 분류 2 (진피)
H311 | 피부와 접촉하면 유독 | 급성 독성 분류 3 (진피)
H312 | 피부와 접촉하면 유해 | 급성 독성 분류 4 (진피)
H313 | 피부에 접촉했을 때 유해 할 수 있음 | 피부 부식성 / 자극성 카테고리 1 (1A/1B/1C)
H315 | 피부에 자극을 일으킴 | 피부 부식성 / 자극성 카테고리 2
H316 | 가벼운 피부 자극을 일으킬 수 | 피부 부식성 / 자극성 카테고리 3
H317 | 알레르기 성 피부 반응에게 원인이 될 수 있습니다 | 피부 알레르기 카테고리 1
H318 | 눈에 심한 손상을 일으킬 | 심한 눈 손상 성 / 눈 자극성 카테고리 1
H319 | 심한 눈 자극을 일으킬 수 | 심한 눈 손상 성 / 눈 자극성 카테고리 2A
H320 | 눈에 심한 자극을 일으킴 | 심한 눈 손상 성 / 눈 자극성 카테고리 2B
H330 | 흡입시 치명적일 경우 | 급성 독성 분류 1 (흡입) 급성 독성 분류 2 (흡입)
H331 | 흡입 중독 | 급성 독성 분류 3 (흡입)
H332 | 흡입하면 유해 함 | 급성 독성 분류 4 (흡입)
H333 | 흡입하면 유해 할 수 있음 | 급성 독성 분류 5 (흡입)
H334 | 흡입시 알레르기 성 반응, 천식 또는 호흡 곤란을 일으킬 수 있습니다 | 호흡기 과민성 카테고리 1
H335 | 호흡 기계 자극에게 원인이 될 수 있습니다 | 특정 표적 장기 독성 - 3 회 노출 범주
H336 | 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음 | 특정 표적 장기 독성 - 3 회 노출 범주
H340 | (그것이 결정적으로 노출의 다른 경로는 위험이 없음을 입증하는 경우 노출의 상태 경로) 유전적인 결함을 일으킬 수 있음 | 생식 세포 변이원성 분류 1 (1A/1B)
H341 | (그것이 결정적으로 노출의 다른 경로는 위험이 없음을 입증하는 경우 노출의 상태 경로) 유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심 됨 | 생식 세포 변이원성 카테고리 2
H350 | (그것이 결정적으로 노출의 다른 경로는 위험이 없음을 입증하는 경우 노출의 상태 경로) 암을 일으킬 수 있음 | 발암 성 카테고리 1 (1A/1B)
H351 | (그것이 결정적으로 노출의 다른 경로는 위험이 없음을 입증하는 경우 노출의 상태 경로) 암을 일으킬 것으로 의심 됨 | 발암 성 카테고리 2
H360 | (알고있는 경우 국가 별 효과) 가능한 불임이나 태아는 (노출의 상태 경로 그것은 결정적으로 노출의 다른 경로는 위험이 없음을 입증하는 경우) | 생식 독성 범주 1 (1A/1B)
H361 | 손상 태아 또는 생식 (국가 별 효과를 알 수있는 경우) (이 결정적으로 노출의 다른 경로는 위험이 없음을 입증하는 경우 노출의 상태 경로) 의심 | 생식 독성 카테고리 2
H362 | 모유를 아이에게 유해 할 수 있음 | 영향을 미치거나 모유 수유를 통해
H370 | 장기에 손상 (또는 상태 알려진 경우 모든 장기가 영향을) 원인 (노출의 상태 경로가 결정적으로 노출의 다른 경로는 위험이 없음을 입증하는 경우는) | 특정 표적 장기 독성 - 단일 노출 카테고리 1
H371 | (그것이 결정적으로 노출의 다른 경로는 위험이 없음을 입증하는 경우 노출의 상태 경로) 손상 (또는 상태를 알 수있는 경우 영향을받는 모든 기관) 기관을 일으킬 수 있음 | 특정 표적 장기 독성 - 단일 노출 카테고리 2
H372 | 장기 나 기관에 반복 노출의 원인이 손상 | 특정 표적 장기 독성 - 반복 노출 분류 1
H373 | 장기간 또는 반복 노출되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음 | 특정 표적 장기 독성 - 반복 노출 분류 2
H400 | 수생 생물에 매우 유독 | 급성 독성 분류 1 - 수생 환경에 유해
H401 | 수생 생물에 유독 | 급성 독성 분류 2 - 수생 환경에 유해
H402 | 수생 생물에 유해 | 급성 독성 분류 3 - 수생 환경에 유해
H410 | 장기적인 영향에 의해 수생 생물에 매우 유독 함 | 만성 독성 카테고리 1 - 수생 환경에 유해
H411 | 장기적인 영향에 의해 수생 생물에 유독 | 만성 독성 카테고리 2 - 수생 환경에 유해
H412 | 장기적 영향에 의해 수생 생물에 유해 함 | 만성 독성 카테고리 3 - 수생 환경에 유해
H413 | 수생 생물에 유해 지속적인 효과를 일으킬 수 있음 | 만성 독성 카테고리 4 - 수생 환경에 유해
GHS 보고서 데이터

## Slide 2
GHS 예방 조치 문구 정보
P - 코드 (1) | 일반 예방 조치 문구 예방 (2) | 위험 수준 (3) | 조건 (4) | 조건 (5)
P201 | 사용 전 취급 설명서를 확보하시오. | 폭발물 | 불안정한 폭발물 | 
 |  | 생식 세포 돌연변이 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 발암 성 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 생식 독성 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 생식 독성 | 모유 수유에 영향을 미치는 또는 통해 | 
P202 | 모든 안전 예방 조치를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 않습니다. | 폭발물 | 불안정한 폭발물 | 
 |  | 생식 세포 돌연변이 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 발암 성 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 생식 독성 | 1A, 1B, 2 | 
P210 | 멀리 열 / 불꽃 / 화염 / 뜨거운 표면을 유지합니다. - 금연. | 폭발물 | 범주 1.1, 1.2, 1.3,1.4, 1.5 | 해당 점화 소스를 지정하는 제조업체 / 공급 업체.
 |  | 가연성 가스 | 1, 2 | 
 |  | 인화성 에어로졸 | 1, 2 | 
 |  | 인화성 액체 | 1, 2, 3 | 
 |  | 가연성 고체 | 1, 2 | 
 |  | 화학 반응성 | 유형 A, B, C, D, E, F | 
 |  | 액체의 자연 발화 | 1 | 
 |  | 고체의 자연 발화 | 1 | 
 |  | 유기 과산화물 | 유형 A, B, C, D, E, F | 
 |  | 액체 산화제 | 1, 2, 3 | 화기를 지정합니다.
 |  | 산화성 고체 | 1, 2, 3 | 
P211 | 화염 또는 기타 점화원에 분사하지 마십시오. | 인화성 에어로졸 | 1, 2 | 
P220 | 멀리 의류 / ...... / 가연성 물질에서 / 저장을 누릅니다. | 산화 가스 | 1 | ...... 제조 / 공급 금지 물질을 지정할 수 있습니다.
 |  | 화학 반응성 | 유형 A, B, C,D, E, F | 
 |  | 액체 산화제 | 1 | ...... 제조 / 공급 금지 물질을 지정할 수 있습니다. - 의류 및 기타 호환되지 않는 물질을 멀리 유지하기 위해 지정합니다.
 |  |  | 2, 3 | ...... 제조 / 공급 금지 물질을 지정할 수 있습니다.
 |  | 산화성 고체 | 1 | ...... 제조 / 공급 금지 물질을 지정할 수 있습니다. ? - 의류 및 기타 호환되지 않는 물질을 멀리 유지하기 위해 지정합니다.
 |  |  | 2, 3 | ...... 제조 / 공급 금지 물질을 지정할 수 있습니다.
 |  | 산화성 고체 | 유형 A, B, C, D, E, F | 
P221 | 가연성 물질과 혼합하지 않도록 모든 조치를 취 / ... | 액체 산화제 | 1, 2, 3 | ...... 제조 / 공급 금지 물질을 지정할 수 있습니다.
 |  | 산화성 고체 | 1, 2, 3 | 
P222 | 공기와 접촉하지 않고. | 액체의 자연 발화 | 1 | 
 |  | 고체의 자연 발화 | 1 | 
P223 | 때문에 멀리 물과 가능한 모든 접촉에서 격렬한 반응의 불을 깜박일 수 있습니다. | 물과 접촉하는 화학 물질, 가연성 가스 | 1, 2 | 
P230 | 촉촉하게 유지 ... | 폭발물 | 범주 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 | ...... 제조 / 공급 적합한 재료를 지정합니다. ? - 건조하는 등 (예 : 니트로 셀룰로오스 등) 제조 또는 처리 작업과 같은 폭발의 위험을 증가하는 경우는 제외됩니다.
P231 | 불활성 가스의 처리. | 물과 접촉하는 화학 물질, 가연성 가스 | 1, 2, 3 | 
P232 | 습기로부터 보호. | 물과 접촉하는 화학 물질, 가연성 가스 | 1, 2, 3 | 
P233 | 용기를 완전히 밀봉 할 것. | 인화성 액체 | 1, 2, 3 | 
 |  | 급성 독성 (흡입) | 1, 2, 3 | - 제품은 휘발성 위험 대기됩니다.
 |  | 특정 표적 장기 독성 - 회 노출 (호흡 기계 자극) | 3 | 
 |  | 특정 표적 장기 독성 - 회 노출 (마취) | 3 | 
P234 | 만 원래의 용기에. | 화학 반응성 | 유형 A, B, C, D, E, F | 
 |  | 유기 과산화물 | 유형 A, B, C, D, E, F | 
 |  | 금속 부식 | 1 | 
P235 | 저온으로 유지하시오. | 인화성 액체 | 1, 2, 3 | 
 |  | 화학 반응성 | 유형 A, B, C, D, E, F | 
 |  | 자기 발열 성 화학 물질 | 1, 2 | 
 |  | 유기 과산화물 | 유형 A, B, C, D, E, F | 
P240 | 접지 / 본드 용기 및 수신 장비. | 폭발물 | 범주1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | - 폭발은 정전기에 민감한 경우.
 |  | 인화성 액체 | 1, 2, 3 | 정전기에 민감한 재료가 다시로드됩니다. 제품은 휘발성 위험 대기됩니다.
 |  | 가연성 고체 | 1, 2 | - 정전기에 민감한 재료가 다시로드됩니다.
P241 | 폭발 방지 전기 / 환기 / 조명 / ...... / 장비를 사용하십시오. | 인화성 액체 | 1, 2, 3 | ...... 제조업체 / 공급 업체 다른 장비를 지정합니다.
 |  | 가연성 고체 | 1, 2 | ...... 제조업체 / 공급 업체 다른 장비를 지정합니다. - 먼지가 생성됩니다.
P242 | 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용합니다. | 인화성 액체 | 1, 2, 3 | 
P243 | 정전기 방전을 방지하기위한 조치를 수행하고 있습니다. | 인화성 액체 | 1, 2, 3 | 
P244 | 그리스 나 오일 압력 릴리프 밸브 유지. | 산화 가스 | 1 | 
P250 | 연마하지 마십시오 / 충격 / ...... / 마찰. | 폭발물 | 범주1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | ...... 제조업체 / 공급 업체 적용 거친 취급을 지정합니다.
P251 | 압력 용기 : 피어스 또는 사용 후, 소각하지 마십시오. | 인화성 에어로졸 | 1, 2 | 
P260 | 먼지 / 연기 / 가스 / 안개 / 증기 / 분무를 흡입하지 말 것. | 급성 독성 (흡입) | 1, 2 | 해당 조건을 지정하는 제조업체 / 공급 업체.
 |  | 특정 표적 장기 독성 - 단일 노출 | 1, 2 | 
 |  | 특정 표적 장기 독성 - 반복 노출 | 1, 2 | 
 |  | 피부 부식성 | 1A, 1B, 1C | - 먼지 나 연기를 흡입하지 않도록 지정합니다. - 가능하면, 호흡 먼지 나 연기 입자의 과정에서 나타납니다.
 |  | 생식 독성 | 모유 수유에 영향을 미치는 또는 통해 | 
P261 | 먼지 / 연기 / 가스 / 안개 / 증기 / 분무를들이 마시지 마십시오. | 급성 독성 (흡입) | 3, 4 | - 먼지 나 연기를 흡입하지 않도록 지정합니다. - 가능하면, 호흡 먼지 나 연기 입자의 과정에서 나타납니다.
 |  | 호흡기 알레르기 |  | 
 |  | 피부 알레르기 |  | 
 |  | 특정 표적 장기 독성 - 하나의 노출, (호흡 기계 자극) | 3 | 
 |  | 특정 표적 장기 독성 - 하나의 노출, (마취) | 3 | 
P262 | 눈 또는 피부 또는 의복에 닿지 않도록 할 것 | 급성 독성 (피부) | 1, 2 | 
P263 | 임신 중에 접촉 / 수유를하지 마십시오. | 생식 독성 | 모유 수유에 영향을 미치는 또는 통해 | 
P264 | 철저하게 수술 후 ... 씻으십시오. | 급성 독성 (경구) | 1, 2, 3, 4 | 신체의 일부를 지정하는 제조업체 / 공급 업체는 처리 후 세척해야한다
 |  | 급성 독성 (피부) | 1, 2 | 
 |  | 피부 부식성 | 1A, 1B, 1C | 
 |  | 피부 자극 | 2 | 
 |  | 눈 자극 | 2 | 
 |  | 생식 독성 | 모유 수유에 영향을 미치는 또는 통해 | 
 |  | 특정 표적 장기 독성 - 단일 노출 | 1, 2 | 
 |  | 특정 표적 장기 독성 - 반복 노출 | 1 | 
P270 | 이 제품을 사용하여 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. | 급성 독성 (경구) | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | 급성 독성 (피부) | 1, 2 | 
 |  | 생식 독성 | 모유 수유에 영향을 미치는 또는 통해 | 
 |  | 특정 표적 장기 독성 - 단일 노출 | 1, 2 | 
 |  | 특정 표적 장기 독성 - 반복 노출 | 1 | 
P271 | 옥외 또는 환기가 잘되는 장소에서 사용하십시오. | 급성 독성 (흡입) | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | 특정 표적 장기 독성 - 하나의 노출, (호흡 기계 자극) | 3 | 
 |  | 특정 표적 장기 독성 - 하나의 노출, (마취) | 3 | 
P272 | 오염 된 의복은 작업장 밖으로 내보내는 것이 허용되지 않음 | 피부 알레르기 | 1 | 
P273 | 환경으로 배출하지 마시오. | 급성 수생 환경 유해성 - 수생 환경에 유해 | -이 의도 된 용도로 사용되지 않습니다. | 
 |  | 만성 수생 위험 - 수생 환경에 유해 | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | 오존층을 해칠 | 1 | 
P280 | 착용 보호 장갑 / 보호 복 / 보안경 / 안면 보호구를 착용 할 것. | 폭발물 | 범주 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | 장비의 유형을 지정하는 제조업체 / 공급 업체. - 보호 마스크를 지정합니다.
 |  | 인화성 액체 | 1, 2, 3 | 장비의 유형을 지정하는 제조업체 / 공급 업체. - 보호 장갑과 눈 / 얼굴 보호를 지정합니다.
 |  | 가연성 고체 | 1, 2 | 
 |  | 화학 반응성 | 유형 A, B, C, D, E, F | 
 |  | 액체의 자연 발화 | 1 | 
 |  | 고체의 자연 발화 | 1 | 
 |  | 화학 반응성 | 1, 2 | 
 |  | 화학 물질은 물과의 접촉에서 가연성 가스를 생산 | 1, 2, 3 | 
 |  | 액체 산화제 | 1, 2, 3 | 
 |  | 산화성 고체 | 1, 2, 3 | 
 |  | 유기 과산화물 | 유형 A, B, C, D, E, F | 
 |  | 피부 부식성 | 1A, 1B, 1C | 장비의 유형을 지정하는 제조업체 / 공급 업체. - 보호 장갑 / 보호 복과 눈 / 안면 보호구를 지정합니다.
 |  | 피부 자극 | 2 | 장비의 유형을 지정하는 제조업체 / 공급 업체. - 보호 장갑을 지정합니다.
 |  | 피부 알레르기 | 1 | 
 |  | 심한 눈 손상 성 / 눈 자극성 | 1, 2 | 장비의 유형을 지정하는 제조업체 / 공급 업체. - 눈 / 안면 보호구를 지정합니다.
P281 | 개인 보호 장비를 사용합니다. | 폭발물 | 불안정한 폭발물 | 
 |  | 생식 세포 돌연변이 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 발암 성 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 생식 독성 | 1A, 1B, 2 | 
P282 | 개인 보호 장비를 사용합니다. | 고압 가스 | 냉장 액화 가스 | 
P283 | 화재 / 난연 / 방염 복을 착용하십시오. | 액체 산화제 | 1 | 
 |  | 산화성 고체 | 1 | 
P284 | 호흡 보호구를 착용 할 것. | 급성 독성 (흡입) | 1, 2 | 장비를 지정하는 제조업체 / 공급 업체.
P285 | 이러한 환기가 착용 호흡기 보호와 같은. | 호흡기 알레르기 | 1 | 장비를 지정하는 제조업체 / 공급 업체.
P231 + P232 | 불활성 가스의 처리. 습기로부터 보호. | 화학 물질은 물과의 접촉에서 가연성 가스를 생산 | 1, 2, 3 | 
P235 + P410 | 저온으로 유지하시오. 햇빛에서 보호합니다. | 자기 발열 성 화학 물질 | 1, 2 | 

## Slide 3
P - 코드 | 일반 예방 조치 문구 예방 | 위험 수준 | 위험 범주 | 이용 약관
P301 | 삼켰을 경우 : | 급성 독성 (경구) | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | 피부 부식성 / 자극성 | 1A, 1B, 1C | 
 |  | 호흡 위험 | 1 | 
P302 | 피부에 묻은 경우 : | 액체의 자연 발화 | 1 | 
 |  | 급성 독성 (피부) | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | 피부 부식성 / 자극성 | 2 | 
 |  | 피부 알레르기 | 1 | 
P303 | 만약에 피부 (또는 머리카락) | 인화성 액체 | 1, 2, 3 | 
 |  | 피부 부식성 / 자극성 | 1A, 1B, 1C | 
P304 | 흡입 한 경우 : | 급성 독성 (흡입) | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | 피부 부식성 / 자극성 | 1A, 1B, 1C | 
 |  | 호흡기 알레르기 | 1 | 
 |  | 특정 표적 장기 독성 - 하나의 노출, (호흡 기계 자극) | 3 | 
 |  | 특정 표적 장기 독성 - 하나의 노출, (마취) | 3 | 
P305 | 만약에 입력 눈 : | 피부 부식성 / 자극성 | 1A, 1B, 1C | 
 |  | 심한 눈 손상 성 / 눈 자극성 | 1, 2 | 
P306 | 옷에 유출 된 경우 | 액체 산화제 | 1 | 
 |  | 산화성 고체 | 1 | 
P307 | 만약에 만약에 : | 특정 표적 장기 독성 - 단일 노출 | 1 | 
P308 | 노출 또는 노출이 우려되면을 | 생식 세포 돌연변이 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 발암 성 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 생식 독성 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 생식 독성 | 모유 수유에 영향을 미치는 또는 통해 | 
P309 | 노출 또는 불편 함을 느끼면 경우 : | 특정 표적 장기 독성 - 단일 노출 | 2 | 
P310 | 특정 표적 장기 독성 - 단일 노출 | 급성 독성 (경구) | 1, 2, 3 | 
 |  | 급성 독성 (피부) | 1, 2 | 
 |  | 급성 독성 (흡입) | 1, 2 | 
 |  | 피부 부식성 / 자극성 | 1A, 1B, 1C | 
 |  | 심한 눈 손상 성 / 눈 자극성 | 1 | 
 |  | 흡입 위험 | 1 | 
P311 | 의료기관 (의사) / 의사의 검진을 받으십시오. | 급성 독성 (흡입) | 3 | 
 |  | 호흡기 알레르기 | 1 | 
 |  | 특정 표적 장기 독성 - 단일 노출 | 1, 2 | 
P312 | 불편 함을 느끼면 의료기관 (의사) / 의사의 검진을 받으십시오. | 급성 독성 (경구) | 4 | 
 |  | 급성 독성 (피부) | 3, 4 | 
 |  | 급성 독성 (흡입) | 4 | 
 |  | 특정 표적 장기 독성 - 하나의 노출, (호흡 기계 자극) | 3 | 
 |  | 특정 표적 장기 독성 - 하나의 노출, (마취) | 3 | 
P313 | 의료 자문 /주의. | 피부 부식성 / 자극성 | 2, 3 | 
 |  | 심한 눈 손상 성 / 눈 자극성 | 2 | 
 |  | 피부 알레르기 | 1 | 
 |  | 생식 세포 돌연변이 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 발암 성 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 생식 독성 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 생식 독성 | 모유 수유에 영향을 미치는 또는 통해 | 
P314 | 불편 함을 느끼면 의사의 진단 / 치료를받을 것. | 특정 표적 장기 독성 - 반복 노출 | 1, 2 | 
P315 | 즉시 의사의 진단 / 치료를받을 것. | 고압 가스 | 냉장 액화 가스 | 
P320 | 특정 처리 (이 라벨에 ... 참조) 시급하다. | 급성 독성 (흡입) | 1, 2 | 보충 응급 치료 지시를 참조하십시오 ..... - 만약 당신이 해독제의 즉각적인 관리를 필요로하는 경우
P321 | 특정 처리 (이 라벨에 ... 참조) 시급하다. | 급성 독성 (경구) | 1, 2, 3 | 보충 응급 치료 지시를 참조하십시오 ..... - 만약 당신이 해독제의 즉각적인 관리를 필요로하는 경우
 |  | 급성 독성 (흡입) | 3 | ...... 보충 응급 치료 지시를 참조하십시오. - 즉시 구체적인 조치를 취할.
 |  | 특정 표적 장기 독성 - 단일 노출 | 1 | ...... 보충 응급 치료 지시를 참조하십시오. - 즉시 구체적인 조치를 취할.
 |  | 피부 알레르기 | 1 | ...... 보충 응급 치료 지시를 참조하십시오. - 제조 / 공급 업체는 해당 청소기에 지정 될 수 있습니다.
 |  | 피부 부식성 / 자극성 | 1A, 1B, 1C, 2 | 
P322 | 특정 조치 (이 라벨에 ... 참조). | 급성 독성 (피부) | 1, 2, 3, 4 | . 보충 응급 치료 지시를 참조하십시오 ...... - 이러한 특정 세척제 등 즉각적인 조치가 권장됩니다.
P330 | 구강. | 급성 독성 (경구) | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | 피부 부식성 / 자극성 | 1A, 1B, 1C | 
P331 | 구토를 유도하지 마십시오. | 피부 부식성 / 자극성 | 1A, 1B, 1C | 
 |  | 흡입 위험 | 1 | 
P332 | 피부 자극이 생기면 | 피부 부식성 / 자극성 | 2 | 
P333 | 피부 자극이나 발진이 발생하는 경우 : | 피부 알레르기 | 1 | 
P334 | 젖은 붕대로 시원한 물 / 랩에 빠져. | 액체의 자연 발화 | 1 | 
 |  | 고체의 자연 발화 | 1 | 
 |  | 물과 접촉하는 화학 물질, 가연성 가스 | 1, 2 | 
P335 | 미립자는 피부를 세척 하였다. | 고체의 자연 발화 | 1 | 
 |  | 물과 접촉하는 화학 물질, 가연성 가스 | 1, 2 | 
P336 | 미지근한 물에 해동 프로스트 부품. 영향을받는 지역을 문지르지 말라. | 고압 가스 | 냉장 액화 가스 | 
P337 | 눈의 자극이 지속되면 : | 심한 눈 손상 성 / 눈 자극성 | 2 | 
P338 | 존재하는 경우, 렌즈를 제거하기가 쉽다. 계속 씻으시오. | 피부 부식성 / 자극성 | 1A, 1B, 1C | 
 |  | 심한 눈 손상 성 / 눈 자극성 | 1, 2 | 
P340 | 신선한 공기, 휴식, 호흡하기 쉬운 위치로 옮기고. | 급성 독성 (흡입) | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | 피부 부식성 / 자극성 | 1A, 1B, 1C | 
 |  | 특정 표적 장기 독성 - 하나의 노출, (호흡 기계 자극) | 3 | 
 |  | 특정 표적 장기 독성 - 하나의 노출, (마취) | 3 | 
P341 | 호흡이 곤란한 경우, 신선한 공기, 휴식, 호흡하기 쉬운 위치로 옮기고. | 호흡기 알레르기 | 1 | 
P342 | 호흡기 증상을 경험하는 경우 : | 호흡기 알레르기 | 1 | 
P350 | 다량의 비누 및 물로 부드럽게 씻어. | 급성 독성 (피부) | 1, 2 | 
P351 | 조심스럽게 몇 분간 물로 세정 하였다. | 피부 부식성 / 자극성 | 1A, 1B, 1C | 
 |  | 심한 눈 손상 성 / 눈 자극성 | 1, 2 | 
P352 | 다량의 비누와 물로 씻으시오. | 급성 독성 (피부) | 3, 4 | 
 |  | 피부 부식성 / 자극성 | 2 | 
 |  | 피부 알레르기 | 1 | 
P353 | 피부를 물로 씻으시오 / 샤워. | 인화성 액체 | 1, 2, 3 | 
 |  | 피부 부식성 / 자극성 | 1A, 1B, 1C | 
P360 | 즉시 오염 된 의복 및 많은 양의 물을 사용하여 피부를 씻어, 그의 옷을 벗었. | 액체 산화제 | 1 | 
 |  | 산화성 고체 | 1 | 
P361 | / 제거 오염 된 모든 의복을 벗으시오. | 인화성 액체 | 1, 2, 3 | 
 |  | 급성 독성 (피부) | 1, 2, 3 | 
 |  | 피부 부식성 / 자극성 | 1A, 1B, 1C | 
P362 | 오염 된 의류는 세척은 다시 사용하기 전에 세척해야한다. | 피부 부식성 / 자극성 | 2 | 
P363 | 오염 된 의복은 재사용 전에 세척. | 급성 독성 (피부) | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | 피부 부식성 / 자극성 | 1A, 1B, 1C | 
 |  | 피부 알레르기 | 1 | 
P370 | 화재시 불 : | 폭발물 | 범주 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,1.5 | 
 |  | 산화 가스 | 1 | 
 |  | 인화성 액체 | 1, 2, 3 | 
 |  | 가연성 고체 | 1, 2 | 
 |  | 화학 반응성 | 유형 A, B, C, D, E, F | 
 |  | 액체의 자연 발화 | 1 | 
 |  | 고체의 자연 발화 | 1 | 
 |  | 물과 접촉하는 화학 물질, 가연성 가스 | 1, 2, 3 | 
 |  | 액체 산화제 | 1, 2, 3 | 
 |  | 산화성 고체 | 1, 2, 3 | 
P371 | 화재 및 다수의 이벤트 : | 액체 산화제 | 1 | 
 |  | 산화성 고체 | 1 | 
P372 | 화재시 폭발의 위험이 있습니다. | 폭발물 | 불안정한 폭발성 카테고리 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | - 폭발물은 1.4S 탄약 및 구성 요소 인 경우
P373 | 불이 폭발물에 도달 할 때 화재를 진압하지 마십시오. | 폭발물 | 불안정한 폭발성 카테고리 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | 
P374 | 적당한 거리, 일반적인주의 사항에서 화재를 진화. | 폭발물 | 범주 1.4 | - 폭발물은 1.4S 탄약 및 구성 요소 인 경우
P375 | 때문에 폭발의 위험에 원격으로 화재를 진화. | 화학 반응성 | 유형 A, B | 
 |  | 액체 산화제 | 1 | 
 |  | 산화성 고체 | 1 | 
P376 | 안전하다면 누출을 정지시킬 것. | 산화 가스 | 1 | 
P377 | 누출 가스 화재시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오. | 가연성 가스 | 1, 2 | 
P378 | 멸종 ... 사용합니다. | 인화성 액체 | 1, 2, 3 | ...... 제조업체 / 공급 업체 적절한 미디어를 지정합니다 - 물과 증가 위험.
 |  | 가연성 고체 | 1, 2 | 
 |  | 화학 반응성 | 유형 A, B, C, D, E, F | 
 |  | 액체의 자연 발화 | 1 | 
 |  | 고체의 자연 발화 | 1 | 
 |  | 물과 접촉하는 화학 물질, 가연성 가스 | 1, 2, 3 | 
 |  | 액체 산화제 | 1, 2, 3 | 
 |  | 산화성 고체 | 1, 2, 3 | 
P380 | 지역을 벗어날 것. | 폭발물 | 불안정한 폭발물 | 
 |  | 폭발물 | 범주 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | 
 |  | 화학 반응성 | 유형 A, B | 
 |  | 액체 산화제 | 1 | 
 |  | 산화성 고체 | 1 | 
P381 | 모든 발화원을 제거? 안전 그렇게 할 경우. | 가연성 가스 | 1, 2 | 
P390 | 재료의 손상을 방지하기 위해 누출 물을 흡수. | 금속 부식 | 1 | 
P391 | 유출을 수집합니다. | 급성 위험 - 수생 환경에 유해 | 1 | 
 |  | 만성 위험 - 수생 환경에 유해 | 1, 2 | 

## Slide 4
P - 코드 | 일반 예방 조치 문구 - 반응 | 위험 수준 | 위험 범주 | 이용 약관
P301 + P310 | 먹었을 때 : 즉시 의료기관 (의사) / 의사의 검진을 받으십시오. | 급성 독성 (경구) | 1, 2, 3 | 
 |  | 흡입 위험 | 1 | 
P301 + P312 | 섭취 : 불편 함을 느끼면 의료기관 (의사) / 의사의 검진을 받으십시오. | 급성 독성 (경구) | 4 | 
P301 + P330 + P331 | 삼킨 경우 : 입을 씻어. 구토를 유도하지 마십시오. | 피부 부식성 / 자극성 | 1A, 1B, 1C | 
P302 + P334 | 만약에만약에 만약에 묻 으면 젖은 붕대 시원한 물 / 랩에 빠져. | 액체의 자연 발화 | 1 | 
P302 + P350 | 피부에 묻은 경우 : 다량의 비누 및 물로 부드럽게 씻어. | 급성 독성 (피부) | 1, 2 | 
P302 + P352 | 피부에 묻은 경우 다량의 물과 비누로 씻으시오. | 급성 독성 (피부) | 3, 4 | 
 |  | 피부 부식성 / 자극성 | 2 | 
 |  | 피부 알레르기 | 1 | 
P303 + P361 + P353 | 피부 (또는 머리카락)에 묻 으면 : 제거 / 오염 된 모든 의복을 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오 / 샤워. | 인화성 액체 | 1, 2, 3 | 
 |  | 피부 부식성 / 자극성 | 1A, 1B, 1C | 
P304 + P340 | 흡입 한 경우 : 신선한 공기, 휴식, 호흡하기 쉬운 위치로 옮기고. | 급성 독성 (흡입) | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | 피부 부식성 / 자극성 | 1A, 1B, 1C | 
 |  | 특정 표적 장기 독성 - 하나의 노출, (호흡 기계 자극) | 3 | 
 |  | 특정 표적 장기 독성 - 하나의 노출, (마취) | 3 | 
P304 + P341 | 흡입 한 경우 : 호흡이 곤란한 경우, 신선한 공기, 휴식, 호흡하기 쉬운 위치로 옮기고. | 호흡기 알레르기 | 1 | 
P305 + P351 + P338 | 눈에 들어간 경우만약에 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 존재하는 경우, 렌즈를 제거하기가 쉽다. 계속 씻으시오. | 피부 부식성 / 자극성 | 1A, 1B, 1C | 
 |  | 심한 눈 손상 성 / 눈 자극성 | 1, 2 | 
P306 + P360 | 옷에 누출 된 경우 즉시 세척하고 다음 그의 옷 오염 된 의복 및 많은 양의 물을 사용하여 피부를했다. | 액체 산화제 | 1 | 
 |  | 산화성 고체 | 1 | 
P307 + P311 | 만약에 : 의료기관 (의사) / 의사의 검진을 받으십시오. | 특정 표적 장기 독성 - 단일 노출 | 1 | 
P308 + P313 | 노출 또는 접촉이 우려되면 의학적인 조언 / 치료를받을 것. | 생식 세포 돌연변이 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 발암 성 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 생식 독성 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 생식 독성 | 모유 수유에 영향을 미치는 또는 통해 | 
P309 + P311 | 노출 또는 불편 함을 느끼면 경우 : 의료기관 (의사) / (의사)의 진찰을 받으시 오. | 특정 표적 장기 독성 - 단일 노출 | 2 | 
P332 + P313 | 피부 자극이 생기면 의학적인 조언 / 치료를받을 것. | 피부 부식성 / 자극성 | 2 | 
P333 + P313 | 피부 자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조언 / 치료를받을 것. | 피부 알레르기 | 1 | 
P335 + P334 | 미립자는 피부를 세척 하였다. 젖은 붕대로 시원한 물 / 랩에 빠져. | 고체의 자연 발화 | 1 | 
 |  | 물과 접촉하는 화학 물질, 가연성 가스 | 1, 2 | 
P337 + P313 | 눈에 대한 자극이 지속되면 의사의 진료 / 치료를받을 것. | 심한 눈 손상 성 / 눈 자극성 | 2 | 
P342 + P311 | 호흡기 증상을 경험하는 경우 의료기관 (의사) / 의사의 검진을 받으십시오. | 호흡기 알레르기 | 1 | 
P370 + P376 | 화재시 불 : 안전하다면 누출을 정지시킬 것. | 산화 가스 | 1 | 
P370 + P378 | 화재시 불 : 사용 ...... 화재. | 인화성 액체 | 1, 2, 3 | 
 |  | 가연성 고체 | 1, 2 | 
 |  | 화학 반응성 | 유형 A, B, C, D, E, F | 
 |  | 액체의 자연 발화 | 1 | 
 |  | 고체의 자연 발화 | 1 | 
 |  | 물과 접촉하는 화학 물질, 가연성 가스 | 1, 2, 3 | 
 |  | 액체 산화제 | 1, 2, 3 | 
 |  | 산화성 고체 | 1, 2, 3 | 
P370 + P380 | 화재시 불는 : 지역을 벗어날 것. | 폭발물 | 범주 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | 
P370 + P380 + P375 | 화재시 불는 : 지역을 벗어날 것. 때문에 폭발의 위험에 원격으로 화재를 진화. | 화학 반응성 | 유형 A, B | 
P371 + P380 + P375 | 화재 및 다수의 경우 : 지역을 벗어날 것. 때문에 폭발의 위험에 원격으로 화재를 진화. | 액체 산화제 | 1 | 
 |  | 산화성 고체 | 1 | 

## Slide 5
P - 코드 | 일반 예방 조치 문구 - 저장 | 위험 수준 | 위험 범주 | 이용 약관
P401 | 저장 ... | 폭발물 | 불안정한 폭발성 카테고리 1.1,1.2, 1.3, 1.4,1.5 | ...... (지정하는) 지방 / 지역 / 국가 / 국제 규정에 따라.
P402 | 건조한 장소에 보관하십시오. | 물과 접촉하는 화학 물질, 가연성 가스 | 1, 2, 3 | 
P403 | 환기가 잘되는 장소에 보관. | 가연성 가스 | 1, 2 | - 제품은 휘발성 위험 대기됩니다.
 |  | 산화 가스 | 1 | 
 |  | 고압 가스 | 압축 가스 | 
 |  |  | LPG | 
 |  |  | 냉장 액화 가스 | 
 |  |  | 용해 된 기체 | 
 |  | 인화성 액체 | 1, 2, 3 | 
 |  | 화학 반응성 | 유형 A, B, C,D, E, F | 
 |  | 급성 독성 (흡입) | 1, 2, 3 | 
 |  | 특정 표적 장기 독성 - 하나의 노출, (호흡 기계 자극) | 3 | 
 |  | 특정 표적 장기 독성 - 하나의 노출, (마취) | 3 | 
P404 | 밀폐 용기에 저장. | 물과 접촉하는 화학 물질, 가연성 가스 | 1, 2, 3 | 
P405 | 스토어가 잠겨. | 급성 독성 (경구) | 1, 2, 3 | 
 |  | 급성 독성 (피부) | 1, 2, 3 | 
 |  | 급성 독성 (흡입) | 1, 2, 3 | 
 |  | 피부 부식성 / 자극성 | 1A, 1B, 1C | 
 |  | 생식 세포 돌연변이 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 발암 성 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 생식 독성 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 특정 표적 장기 독성 - 단일 노출 | 1, 2 | 
 |  | 특정 표적 장기 독성 - 하나의 노출, (호흡 기계 자극) | 3 | 
 |  | 특정 표적 장기 독성 - 하나의 노출, (마취) | 3 | 
 |  | 흡입 위험 | 1 | 
P406 | 부식 / ... 용기 저장 및 부식 방지 안감. | 금속 부식 | 1 | ...... 제조업체 / 공급 업체 호환되는 다른 재료를 지정합니다.
P407 | 스택 / 팔레트 사이의 간격이어야한다 | 자기 발열 성 화학 물질 | 1, 2 | 
P410 | 햇빛에서 보호합니다. | 인화성 에어로졸 | 1, 2 | 
 |  | 고압 가스 | 가스를 압축? LPG 용해 된 기체 | 
 |  | 자기 발열 성 화학 물질 | 1, 2 | 
 |  | 유기 과산화물 | 유형 A, B, C, D, E, F | 
P411 | 하지 ° C / ...의 ... 초과하는 온도에서 보관. | 화학 반응성 | 유형 A, B, C, D, E, F | ...... 제조 / 공급 온도를 지정합니다
 |  | 유기 과산화물 | 유형 A, B, C, D, E, F | 
P412 | 50 oC/122 Of 초과하는 온도에 노출하지 마십시오. | 인화성 에어로졸 | 1, 2 | 
P413 | 보다 ... 대량 저장 품질 ㎏ / ... 온도에서 파운드가 초과하지 … oC/…oF. | 자기 발열 성 화학 물질 | 1, 2 | ...... 제조업체 / 공급 업체 질량과 온도를 지정할 수 있습니다.
P420 | 멀리 다른 재료에서. | 화학 반응성 | 유형 A, B, C, D, E, F | 
 |  | 자기 발열 성 화학 물질 | 1, 2 | 
 |  | 유기 과산화물 | 유형 A, B, C, D, E, F | 
P422 | 내용은 아래에 저장됩니다 ... | 액체의 자연 발화 | 1 | ...... 제조 / 공급 적합한 액체 또는 불활성 가스를 지정합니다
 |  | 고체의 자연 발화 | 1 | 
P402 + P404 | 건조한 장소에 보관하십시오. 밀폐 용기에 저장. | 물과 접촉하는 화학 물질, 가연성 가스 | 1, 2, 3 | 
P403 + P233 | 환기가 잘되는 장소에 보관. 용기를 완전히 밀봉 할 것. | 급성 독성 (흡입) | 1, 2, 3 | - 제품은 위험, 휘발성 경우
 |  | 특정 표적 장기 독성 - 하나의 노출, (호흡 기계 자극) | 3 | 
 |  | 특정 표적 장기 독성 - 하나의 노출, (마취) | 3 | 
P403 + P235 | 환기가 잘되는 장소에 보관. 저온으로 유지하시오. | 인화성 액체 | 1, 2, 3 | 
 |  | 화학 반응성 | 유형 A, B, C, D, E, F | 
P410 + P403 | 햇빛에서 보호합니다. 환기가 잘되는 장소에 보관. | 고압 가스 | 액화 압축 가스는 가스를 용해 | 
P410 + P412 | 햇빛에서 보호합니다. 50 oC/122oF를 초과하는 온도에 노출하지 마십시오. | 인화성 에어로졸 | 1, 2 | 
P411 + P235 | 온도에서 보관하지 … oC/…oF. 저온으로 유지 초과. | 유기 과산화물 | 유형 A, B, C, D, E, F | ...... 제조 / 공급 온도를 지정할 수 있습니다.

## Slide 6
P - 코드 | 일반 예방 조치 문구 - 폐기물 처리 | 위험 수준 | 위험 범주 | 이용 약관
P501 | 내용 / 컨테이너에 ... | 폭발물 | 불안정한 폭발성 카테고리 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,1.5 | ...... (지정하는) 지방 / 지역 / 국가 / 국제 규정에 따라.
 |  | 인화성 액체 | 1, 2, 3 | 
 |  | 화학 반응성 | 유형 A, B, C, D, E, F | 
 |  | 물과 접촉하는 화학 물질, 가연성 가스 | 1, 2, 3 | 
 |  | 액체 산화제 | 1, 2, 3 | 
 |  | 산화성 고체 | 1, 2, 3 | 
 |  | 유기 과산화물 | 유형 A, B, C, D, E, F | 
 |  | 급성 독성 (경구) | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | 급성 독성 (피부) | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | 급성 독성 (흡입) | 1, 2 | 
 |  | 피부 부식성 / 자극성 | 1A, 1B, 1C | 
 |  | 호흡기 알레르기 | 1 | 
 |  | 피부 알레르기 | 1 | 
 |  | 생식 세포 돌연변이 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 발암 성 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 생식 독성 | 1A, 1B, 2 | 
 |  | 특정 표적 장기 독성 - 단일 노출 | 1, 2 | 
 |  | 특정 표적 장기 독성 - 하나의 노출, (호흡 기계 자극) | 3 | 
 |  | 특정 표적 장기 독성 - 하나의 노출, (마취) | 3 | 
 |  | 특정 표적 장기 독성 - 반복 노출 | 1, 2 | 
 |  | 흡입 위험 | 1 | 
 |  | 급성 위험 - 수생 환경에 유해 | 1 | 
 |  | 수생 환경 - 심각한 위험 | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | 오존층을 해칠 | 1 | 
P502 | 정보의 재사용의 회복 / 제조 / 공급 업체를 참조하십시오 | 오존층을 해칠 | 1 | 

## Slide 7
코드 | 일반 예방 조치 문구 - 기타 | 
R20/21 | 흡입 및 피부 접촉시. | 
R38 | 피부를 자극 함. | 
S9 | 통풍이 잘되는 곳에 용기를 보관하십시오. | 
S16 | 화기에서 보관하십시오. | 
 | 흡연. | 
S33 | 정전기 방지 조치를 취하도록 | 
 | 방출 | 
S36/37 | 적절한 보호 복 및 보호 장갑을 착용 할 것. | 
S60 | 제품 및 그 용기는 유해 폐기물로 처리 할 것. | 
F | 고인 화성 | 
Xn | 해로운 | 
R11 | 고인 화성 | 
R41 | 눈에 심각한 손상을 일으킬 수 있습니다 | 
R48/20 | 유해 : 인간의 건강에 심각한 손상의 장기 흡입. | 
R63 | 태아 손상의 위험이 발생할 수 있습니다. | 
R65 | 유해 : 삼키면 폐 손상을 일으킬 수 있습니다. | 
R67 | 증기는 졸음과 현기증을 유발할 수 있습니다. | 
S26 | 눈에 들어갔을 경우에는 물로 충분히 세척하고 의사의 치료를받을 것. | 
S36/37/39 | 적절한 보호 복, 보호 장갑 및 눈 / 안면 보호구를 착용 할 것. | 
S62 | 섭취 한 경우, 구토를 유도하지 말 것 : 즉시 의사의 조언을 구하고, 용기 또는 라벨을 보일 것 | 
R34 | 화상의 원인이됩니다. | 
유럽 ​​연합 (EU) 물리적 특성 |  | 
EUH001 | 건조 시간 폭발 | 
EUH006 | 건조 시간 폭발 | 상온에서 불안정
EUH014 | 공기 또는 폭발성과 접촉하지 않고 | 물 [예를 들면, 아세틸 클로라이드, 알칼리 금속, 사염화 티타늄]와 격렬하게 반응
EUH018 | 공기 혼합물 - 사용시 가연성 / 폭발성 증기를 형성 할 수있다 | 
EUH019 | 폭발성 과산화물을 형성 할 수있다 | 폭발성 과산화물이 형성 할 수있다 [예를 들면, 디 에틸 에테르, 1,4를 - 디 옥산]
EUH044 | 감금 폭발 위험 가열 | 폭발 분해 가열하면하지만 너무 강한 스틸 드럼 용기
건강 등록 |  | 
EUH029 | 물과 접촉시 유독 가스를 발생 함 | [알루미늄 인화물에 노출, 황화로] 물이나 습기 찬 공기와 심한 독성 고양이 3 가스의 진화
EUH031 | 산과 접촉하면 유독 가스를 발생 함 | 산 [: 차아 염소산 나트륨, 바륨 황화 예] 급성 독성 가스 방출 고양이 3 연락처
EUH032 | 산과 접촉하면 매우 유독 한 가스를 발생 함 | 유독 가스에게 산의 릴리스 [: 시안화 수소 소금, 아 지드 화 나트륨과 같은 급성 고양이 1-2 문의
EUH066 | 반복 노출은 피부 건조 또는 갈라짐을 유발할 수 있습니다 | 반복 노출은 피부 건조 또는 갈라짐을 유발할 수 있지만, 자극성으로 분류되지 않을 수 있습니다
EUH070 | 눈에 들어갔을 때 중독됩니다 | 인해 흡수 과정을 통해 아니라 점막 의한 눈의 독성 눈 자극 테스트
EUH071 | 호흡기에 부식성이 | 부식에 의한 또는 피부에 부식성 분류하고 쉽게 흡입 TOX 테스트 흡입 사망
적용 환경 성과 |  | 
EUH059 | 오존층을 해칠 | 
다른 유럽 연합 (EU)의 유해 위험 문구 |  | 
EUH201 | 납이 포함되어 있습니다. 만일 아이들을 씹거나 흡입 쉽게 표면에 사용할 수 없습니다. | 
EUH201A | 경고! 납이 포함되어 있습니다. | 
EUH202 | 시아 노 아크릴 레이트. 위험. 초 채권 피부와 눈. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. | 
EUH203 | 크롬 (VI)을 함유. 알레르기 반응을 일으킬 수 있음. | 
EUH204 | 이소시아네이트가 포함 된. 알레르기 반응을 일으킬 수 있음. | 
EUH206 | 경고! 다른 제품과 함께 사용하지 마십시오. 유해 가스 (염소)를 공개 할 수 있습니다. | 
EUH207 | 경고! 카드뮴을 함유. 위험한 가스를 사용하는 동안 형성된다. 제조업체의 정보를 참조하십시오. 안전 지침을 준수. | 
EUH208 | (알레르기 물질 이름)을 포함합니다. 알레르기 반응을 일으킬 수 있음. | 
EUH209 | 사용할 때 인화성이 될 것입니다. | 
EUH209A | 사용은 인화성이 될 수 있습니다. | 
EUH210 | 요청시 물질 안전 보건 자료. | 
EUH401 | , 인간의 건강과 환경에 위험을 방지 사용 지침을 준수하기 위해. | 제품 사용 식물 보호 제품 (제목 91/414/EEC)