## Slide 1
-Código H (1) | Peligros para la salud Indicación de peligro (2) | Peligros para la salud Clasificación del peligro (3)
H200 | explosivo inestable | explosivo inestable
H201 | Explosivo, peligro de explosión en masa | División de explosión; 1.1
H202 | Grave peligro de proyección; Explosivo | División 1.2 Explosivos
H203 | Explosivo; fuego, explosión o proyección de riesgo | División 1.3 Explosivos
H204 | Peligro de incendio o de proyección | División 1.4 Explosivos
H205 | Explosión en masa en el fuego | División 1.5 Explosivos
H220 | Gas extremadamente inflamable | Categoría de gas inflamable 1
H221 | gas inflamable | Categoría de gas inflamable 2
H222 | Aerosol extremadamente inflamable | Categoría Aerosol inflamable 1
H223 | aerosol inflamable | Categoría Aerosol inflamable 2
H224 | Líquido y vapores extremadamente inflamables | Categoría Líquido inflamable 1
H225 | Líquido y vapores muy inflamables | Categoría Líquido inflamable 2
H226 | Líquidos y vapores inflamables | Categoría Líquido inflamable 3
H227 | líquido inflamable | Categoría Líquido inflamable 4
H228 | sólido inflamable | Inflamable categoría sólido 1 Inflamable categoría sólido 2
H240 | El calentamiento puede provocar una explosión | Reaccionan espontáneamente tipo químicos A. Peróxidos orgánicos de tipo A .
H241 | El calentamiento puede provocar un incendio o una explosión | Productos químicos que reaccionan espontáneamente del tipo B . Peróxidos orgánicos de tipo B .
H242 | El calentamiento puede provocar un incendio | Reaccionan espontáneamente tipo químicos C y D . Tipo de productos químicos que reaccionan espontáneamente E y F. Peróxidos orgánicos de tipo C y D . Peróxidos orgánicos de tipo E y F.
H250 | Se inflama espontáneamente en contacto con el aire | Categoría líquido Pirofórico 1 . Pirofórico categoría sólido 1 .
H251 | Se calienta espontáneamente; puede inflamarse | Categoría de productos químicos que experimentan calentamiento espontáneo 1 .
H252 | Se calienta espontáneamente en grandes cantidades; podría incendiarse | Categoría de productos químicos que experimentan calentamiento espontáneo 2 .
H260 | En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente | Sustancias químicas que, en contacto con el agua desprenden gases inflamables de categoría 1 .
H261 | En contacto con el agua desprende gases inflamables | Sustancias químicas que, en contacto con el agua desprenden gases inflamables de categoría 2 y 3 .
H270 | Puede provocar o agravar un incendio; comburente . | Categoría de gas oxidante 1 .
H271 | Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente . | Categoría líquido comburente 1 .
H272 | Puede agravar un incendio; comburente . | Categoría líquido comburente 2 . Categoría líquido comburente 3 .
H280 | Contiene gas a presión; pueden explotar si se calienta . | Gases a presión, gas comprimido . Gases a presión, gas licuado . Gases a presión, gas disuelto .
H281 | Contiene el gas refrigerado; puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas . | Gases a presión, gas licuado refrigerado
H290 | Puede ser corrosivo para los metales corrosivo del metal . | Corrosivo para la categoría de metal 1
H300 | Mortal en caso de ingestión . | Categoría de toxicidad aguda 1 (oral). Categoría de toxicidad aguda 2 (oral) .
H301 | Tóxico en caso de ingestión. | Categoría de toxicidad aguda 3 (oral).
H302 | Nocivo por ingestión | Categoría de toxicidad aguda 4 (oral)
H303 | Puede ser nocivo si se ingiere | Categoría de toxicidad aguda 5 (oral)
H304 | Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias | Categoría Peligro de aspiración 1
H305 | Puede ser nocivo en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias | Categoría Peligro de aspiración 2
H310 | Mortal en contacto con la piel | Categoría de toxicidad aguda 1 (dérmica). Categoría de toxicidad aguda 2 (dérmica).
H311 | Tóxico en contacto con la piel | Categoría de toxicidad aguda 3 (dérmica)
H312 | Nocivo en contacto con la piel | Categoría de toxicidad aguda 4 (dérmica) .
H313 | Puede ser nocivo en contacto con la piel | Categoría de corrosión / irritación dérmica 1 (1A/1B/1C)
H315 | Provoca irritación de la piel | Categoría de corrosión / irritación cutáneas 2
H316 | Causa irritación de piel clara | Categoría Corrosión / irritación 3
H317 | Puede provocar una reacción alérgica en la piel | Sensibilización de la piel categoría 1
H318 | Provoca lesiones oculares graves | Categoría Lesiones o irritación ocular graves / ojo 1
H319 | Provoca irritación ocular grave | Lesiones o irritación ocular graves / eye Categoría 2A
H320 | Provoca irritación ocular | Lesiones o irritación ocular graves / eye Categoría 2B
H330 | Mortal si se inhala | Categoría de toxicidad aguda 1 (inhalación) . Categoría de toxicidad aguda 2 (inhalación) .
H331 | Tóxico en caso de inhalación | Categoría de toxicidad aguda 3 (inhalación)
H332 | Nocivo si se inhala | Categoría de toxicidad aguda 4 (inhalación)
H333 | Puede ser nocivo si se inhala | Categoría de toxicidad aguda 5 (inhalación)
H334 | Puede causar alergia o síntomas de asma o dificultades respiratorias si se inhala | Categoría Sensibilización respiratoria 1
H335 | Puede causar irritación respiratoria | Específica en determinados órganos toxicidad de una sola categoría de exposición 3
H336 | Puede provocar somnolencia o mareos | Específica en determinados órganos toxicidad de una sola categoría de exposición 3
H340 | Puede provocar defectos genéticos (indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa) | Categoría 1 Mutagenicidad en células germinales (1A/1B)
H341 | Se sospecha que provoca defectos genéticos (indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa) | Categoría Mutagenicidad en células germinales 2
H350 | Puede provocar cáncer (indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa) | Carcinogenicidad categoría 1 (1A/1B)
H351 | Se sospecha que provoca cáncer (indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa) | Carcinogenicidad categoría 2
H360 | Puede perjudicar la fertilidad o el feto (indíquese el efecto específico si se conoce) (indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa) | Toxicidad para la reproducción de categoría 1 (1A/1B)
H361 | Se sospecha que perjudica la fertilidad o el feto (indíquese el efecto específico si se conoce) (indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa) | Toxicidad para la reproducción de categoría 2
H362 | Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna | Efecto sobre la lactancia oa través
H370 | Provoca daños en los órganos (indíquense todos los órganos efectuadas si se conoce) (indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa) | Específica en determinados órganos toxicidad de una sola categoría de exposición 1
H371 | Puede provocar daños en los órganos (o indíquense todos los órganos efectuadas si se conoce) (indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa) | Específica en determinados órganos toxicidad de una sola categoría de exposición 2
H372 | Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas | Específica en determinados órganos categoría de exposición toxicidad repetida 1
H373 | Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas | Específica en determinados órganos categoría de exposición toxicidad repetida 2
H400 | Muy tóxico para los organismos acuáticos | Peligroso para el medio ambiente acuático - categoría de toxicidad aguda 1
H401 | Tóxico para la vida acuática | Peligroso para el medio ambiente acuático - categoría de toxicidad aguda 2
H402 | Nocivo para la vida acuática | Peligroso para el medio ambiente acuático - categoría de toxicidad aguda 3
H410 | Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos | Peligroso para el medio ambiente acuático - categoría de toxicidad crónica 1
H411 | Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos | Peligroso para el medio ambiente acuático - categoría de toxicidad crónica 2
H412 | Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos | Peligroso para el medio ambiente acuático - categoría de toxicidad crónica 3
H413 | Puede causar efectos a largo plazo perjudiciales para la vida acuática | Peligroso para el medio ambiente acuático - categoría de toxicidad crónica 4
GHS PELIGRO INFORMACIÓN DECLARACIONES

## Slide 2
GHS INFORMACIÓN PRECAUCIONES
P - Código (1) | Generales de precaución Declaraciones-Prevención (2) | Clase de riesgo (3) | Categoría de peligro (4) | Condiciones de uso (5)
P201 | Pedir instrucciones especiales antes del uso. | Explosivos | explosivos inestables | 
 |  | Mutagenicidad en células germinales | 1A, 1B, 2 | 
 |  | Carcinogenicidad | 1A, 1B, 2 | 
 |  | toxicidad para la reproducción | 1A, 1B, 2 | 
 |  | toxicidad para la reproducción | Efectos sobre la lactancia oa través de | 
P202 | No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. | Explosivos | explosivos inestables | 
 |  | Mutagenicidad en células germinales | 1A, 1B, 2 | 
 |  | Carcinogenicidad | 1A, 1B, 2 | 
 |  | toxicidad para la reproducción | 1A, 1B, 2 | 
P210 | Mantener lejos de calor / chispas / llamas abiertas / las superficies calientes. - No fumar. | Explosivos | Divisiones 1.1, 1.2, 1.3,1.4, 1.5 | El fabricante / proveedor para especificar una fuente de ignición aplicable (s).
 |  | Gases inflamables | 1, 2 | 
 |  | aerosoles inflamables | 1, 2 | 
 |  | líquidos inflamables | 1, 2, 3 | 
 |  | sólidos inflamables | 1, 2 | 
 |  | Productos químicos que reaccionan espontáneamente | Tipos A, B, C, D, E, F | 
 |  | líquidos pirofóricos | 1 | 
 |  | sólidos pirofóricos | 1 | 
 |  | Los peróxidos orgánicos | Tipos A, B, C, D, E, F | 
 |  | líquidos comburentes | 1, 2, 3 | Especifique para mantener alejado del calor.
 |  | sólidos comburentes | 1, 2, 3 | 
P211 | No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. | aerosoles inflamables | 1, 2 | 
P220 | Mantener / Almacenar alejado de ropa / ... / materiales combustibles. | Gases comburentes | 1 | ... El fabricante / proveedor especificarán los materiales incompatibles.
 |  | Productos químicos que reaccionan espontáneamente | Tipos A, B, C,D, E, F | 
 |  | líquidos comburentes | 1 | ... El fabricante / proveedor especificarán los materiales incompatibles. - Especificar que debe mantenerse alejado de la ropa, así como otros materiales incompatibles.
 |  |  | 2, 3 | ... El fabricante / proveedor especificarán los materiales incompatibles.
 |  | sólidos comburentes | 1 | ... El fabricante / proveedor especificarán los materiales incompatibles. - Especificar que debe mantenerse alejado de la ropa, así como otros materiales incompatibles.
 |  |  | 2, 3 | ... El fabricante / proveedor especificarán los materiales incompatibles.
 |  | sólidos comburentes | Tipos A, B, C, D, E, F | 
P221 | Tomar todas las precauciones necesarias para no mezclar con materias combustibles / ... | líquidos comburentes | 1, 2, 3 | ... El fabricante / proveedor especificarán los materiales incompatibles.
 |  | sólidos comburentes | 1, 2, 3 | 
P222 | No permita el contacto con el aire. | líquidos pirofóricos | 1 | 
 |  | sólidos pirofóricos | 1 | 
P223 | Mantener alejado de cualquier posible contacto con el agua, pues reacciona violentamente y puede provocar una llamarada. | Sustancias químicas que, en contacto con el agua desprenden gases inflamables | 1, 2 | 
P230 | Mantener humedecido con ... | Explosivos | Divisiones 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 | ... El fabricante / proveedor para especificar el material apropiado. - Si al secarse aumenta el riesgo de explosión, excepto cuando sea necesario para los procesos de fabricación o de funcionamiento (por ejemplo, nitrocelulosa).
P231 | Manipular bajo gas inerte. | Sustancias químicas que, en contacto con el agua desprenden gases inflamables | 1, 2, 3 | 
P232 | Proteja de la humedad. | Sustancias químicas que, en contacto con el agua desprenden gases inflamables | 1, 2, 3 | 
P233 | Mantenga el envase bien cerrado. | líquidos inflamables | 1, 2, 3 | 
 |  | Toxicidad aguda (inhalación) | 1, 2, 3 | - Si el producto es volátil y puede generar una atmósfera peligrosa.
 |  | Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única (Irritación de las vías respiratorias) | 3 | 
 |  | Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única (narcosis) | 3 | 
P234 | Mantener en el recipiente original. | Productos químicos que reaccionan espontáneamente | Tipos A, B, C, D, E, F | 
 |  | Los peróxidos orgánicos | Tipos A, B, C, D, E, F | 
 |  | Corrosivos para los metales | 1 | 
P235 | Mantener en lugar fresco. | líquidos inflamables | 1, 2, 3 | 
 |  | Productos químicos que reaccionan espontáneamente | Tipos A, B, C, D, E, F | 
 |  | Productos químicos que experimentan calentamiento espontáneo | 1, 2 | 
 |  | Los peróxidos orgánicos | Tipos A, B, C, D, E, F | 
P240 | Recipiente de tierra / enlace y equipo de recepción. | Explosivos | Divisiones 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | - Si el explosivo es sensible a la electricidad.
 |  | líquidos inflamables | 1, 2, 3 | - Si una sustancia sensible a la electricidad es recargable. - Si el producto es volátil y puede generar una atmósfera peligrosa.
 |  | sólidos inflamables | 1, 2 | - Si una sustancia sensible a la electricidad es recargable.
P241 | Use equipo / de ventilación / iluminación / ... / equipos eléctricos. | líquidos inflamables | 1, 2, 3 | ... El fabricante / proveedor especificarán otros equipos.
 |  | sólidos inflamables | 1, 2 | ... El fabricante / proveedor especificarán otros equipos. - Si pueden formarse nubes de polvo.
P242 | Utilice únicamente herramientas que no produzcan chispas. | líquidos inflamables | 1, 2, 3 | 
P243 | Tomar medidas de precaución contra las descargas estáticas. | líquidos inflamables | 1, 2, 3 | 
P244 | Mantener las válvulas de reducción limpias de grasa y aceite. | Gases comburentes | 1 | 
P250 | No la someta a abrasión / choque / ... / la fricción. | Explosivos | Divisiones 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | ... El fabricante / proveedor para especificar un manejo descuidado.
P251 | Envase a presión: no perforar ni quemar, incluso después de usado. | aerosoles inflamables | 1, 2 | 
P260 | No respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol. | Toxicidad aguda (inhalación) | 1, 2 | Fabricante / proveedor especificarán las condiciones aplicables.
 |  | Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única | 1, 2 | 
 |  | Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas | 1, 2 | 
 |  | corrosión cutánea | 1A, 1B, 1C | - Especifique no respirar los polvos o nieblas. - Si pueden producirse partículas inhalables de polvos o nieblas durante el uso.
 |  | toxicidad para la reproducción | Efectos sobre la lactancia oa través de | 
P261 | Evitar respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol. | Toxicidad aguda (inhalación) | 3, 4 | - Especifique no respirar los polvos o nieblas. - Si pueden producirse partículas inhalables de polvos o nieblas durante el uso.
 |  | sensibilización respiratoria |  | 
 |  | sensibilización de la piel |  | 
 |  | Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única; (irritación de las vías respiratorias) | 3 | 
 |  | Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única; (narcosis) | 3 | 
P262 | Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa | Toxicidad aguda (dérmica) | 1, 2 | 
P263 | Evite el contacto durante el embarazo / la lactancia. | toxicidad para la reproducción | Efectos sobre la lactancia oa través de | 
P264 | Lavarse ... concienzudamente tras la manipulación. | Toxicidad aguda (oral) | 1, 2, 3, 4 | Fabricante / proveedor especificarán las partes del cuerpo que se lavan después de manipular
 |  | Toxicidad aguda (dérmica) | 1, 2 | 
 |  | corrosión cutánea | 1A, 1B, 1C | 
 |  | irritación de la piel | 2 | 
 |  | irritación de ojo | 2 | 
 |  | toxicidad para la reproducción | Efectos sobre la lactancia oa través de | 
 |  | Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única | 1, 2 | 
 |  | Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas | 1 | 
P270 | No comer, beber ni fumar mientras se manipula este producto. | Toxicidad aguda (oral) | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | Toxicidad aguda (dérmica) | 1, 2 | 
 |  | toxicidad para la reproducción | Efectos sobre la lactancia oa través de | 
 |  | Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única | 1, 2 | 
 |  | Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas | 1 | 
P271 | Utilizar únicamente en exteriores o en un área bien ventilada. | Toxicidad aguda (inhalación) | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única; (irritación de las vías respiratorias) | 3 | 
 |  | Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única; (narcosis) | 3 | 
P272 | Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo | sensibilización de la piel | 1 | 
P273 | Evitar su liberación al medio ambiente. | Peligroso para el medio ambiente acuático - Peligro acuático agudo | - Si este no es el uso previsto. | 
 |  | Peligroso para el medio ambiente acuático - Peligro acuático crónico | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | Peligroso para la capa de ozono | 1 | 
P280 | Llevar guantes de protección / protección protector proteja ropa / los ojos / la cara. | Explosivos | Divisiones 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | Fabricante / proveedor especificarán el tipo de equipo. - Especifique la cara.
 |  | líquidos inflamables | 1, 2, 3 | Fabricante / proveedor especificarán el tipo de equipo. - Especificar guantes y protección para los ojos / la cara.
 |  | líquidos inflamables | 1, 2 | 
 |  | Productos químicos que reaccionan espontáneamente | Tipos A, B, C, D, E, F | 
 |  | líquidos pirofóricos | 1 | 
 |  | sólidos pirofóricos | 1 | 
 |  | Productos químicos que reaccionan espontáneamente | 1, 2 | 
 |  | Sustancias químicas que, en contacto con el agua desprenden gases inflamables | 1, 2, 3 | 
 |  | líquidos comburentes | 1, 2, 3 | 
 |  | sólidos comburentes | 1, 2, 3 | 
 |  | Los peróxidos orgánicos | Tipos A, B, C, D, E, F | 
 |  | corrosión cutánea | 1A, 1B, 1C | Fabricante / proveedor especificarán el tipo de equipo. - Especificar guantes / ropa de protección y protección para los ojos / la cara.
 |  | irritación de la piel | 2 | Fabricante / proveedor especificarán el tipo de equipo. - Especificar guantes de protección.
 |  | sensibilización de la piel | 1 | 
 |  | Daños graves Irritación ocular / ojos | 1, 2 | Fabricante / proveedor especificarán el tipo de equipo. - Especifique / la cara vista.
P281 | Use el equipo de protección individual obligatorio. | Explosivos | explosivos inestables | 
 |  | Mutagenicidad en células germinales | 1A, 1B, 2 | 
 |  | Carcinogenicidad | 1A, 1B, 2 | 
 |  | toxicidad para la reproducción | 1A, 1B, 2 | 
P282 | Use el equipo de protección individual obligatorio. | Gases a presión | Gas licuado refrigerado | 
P283 | Use fuego / llama ropa resistente / retardador. | líquidos comburentes | 1 | 
 |  | sólidos comburentes | 1 | 
P284 | Use protección respiratoria. | Toxicidad aguda (inhalación) | 1, 2 | Fabricante / proveedor especificarán el equipo.
P285 | En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. | sensibilización respiratoria | 1 | Fabricante / proveedor especificarán el equipo.
P231 + P232 | Manipular bajo gas inerte. Proteja de la humedad. | Sustancias químicas que, en contacto con el agua desprenden gases inflamables | 1, 2, 3 | 
P235 + P410 | Mantener en lugar fresco. Proteger de la luz solar. | Productos químicos que experimentan calentamiento espontáneo | 1, 2 | 

## Slide 3
P-Code | General de precaución declaraciones Prevención | clase de riesgo | categoría de peligro | Condiciones para el uso
P301 | En caso de ingestión: | Toxicidad aguda (oral) | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | Corrosión / irritación | 1A, 1B, 1C | 
 |  | Peligro por aspiración | 1 | 
P302 | Sí en la piel: | líquidos pirofóricos | 1 | 
 |  | Toxicidad aguda (dérmica) | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | Corrosión / irritación | 2 | 
 |  | sensibilización de la piel | 1 | 
P303 | Si LA PIEL (o el pelo): | líquidos inflamables | 1, 2, 3 | 
 |  | Corrosión / irritación | 1A, 1B, 1C | 
P304 | Si es inhalado: | Toxicidad aguda (inhalación) | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | Corrosión / irritación | 1A, 1B, 1C | 
 |  | sensibilización respiratoria | 1 | 
 |  | Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única; (irritación de las vías respiratorias) | 3 | 
 |  | Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única; (narcosis) | 3 | 
P305 | Si CON LOS OJOS: | Corrosión / irritación | 1A, 1B, 1C | 
 |  | Daños graves Irritación ocular / ojos | 1, 2 | 
P306 | Si LA ROPA: | líquidos comburentes | 1 | 
 |  | sólidos comburentes | 1 | 
P307 | Si se expone: | Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única | 1 | 
P308 | Si manifiesta o presunta: | Mutagenicidad en células germinales | 1A, 1B, 2 | 
 |  | Mutagenicidad en células germinales | 1A, 1B, 2 | 
 |  | toxicidad para la reproducción | 1A, 1B, 2 | 
 |  | toxicidad para la reproducción | Efectos sobre la lactancia oa través de | 
P309 | En caso de exposición o si se encuentra mal: | Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única | 2 | 
P310 | Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA oa un médico / médico. | Toxicidad aguda (oral) | 1, 2, 3 | 
 |  | Toxicidad aguda (dérmica) | 1, 2 | 
 |  | Toxicidad aguda (inhalación) | 1, 2 | 
 |  | Corrosión / irritación | 1A, 1B, 1C | 
 |  | Daños graves Irritación ocular / ojos | 1 | 
 |  | peligro de aspiración | 1 | 
P311 | Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / oa un médico. | Toxicidad aguda (inhalación) | 3 | 
 |  | sensibilización respiratoria | 1 | 
 |  | Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única | 1, 2 | 
P312 | Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / oa un médico si se encuentra mal. | Toxicidad aguda (oral) | 4 | 
 |  | Toxicidad aguda (dérmica) | 3, 4 | 
 |  | Toxicidad aguda (inhalación) | 4 | 
 |  | Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única; (Irritación de las vías respiratorias) | 3 | 
 |  | Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única; (narcosis) | 3 | 
P313 | Consultar a un médico / atención. | Corrosión / irritación | 2, 3 | 
 |  | Daños graves Irritación ocular / ojos | 2 | 
 |  | sensibilización de la piel | 1 | 
 |  | Mutagenicidad en células germinales | 1A, 1B, 2 | 
 |  | Carcinogenicidad | 1A, 1B, 2 | 
 |  | toxicidad para la reproducción | 1A, 1B, 2 | 
 |  | toxicidad para la reproducción | Efectos sobre la lactancia oa través de | 
P314 | Consultar a un médico / atención en caso de malestar. | Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas | 1, 2 | 
P315 | Consiga ayuda médica inmediata / atención. | Gases a presión | Gas licuado refrigerado | 
P320 | Urge un tratamiento específico (ver ... en esta etiqueta). | Toxicidad aguda (inhalación) | 1, 2 | .... Referencia a instrucciones adicionales de primeros auxilios. - Si se requiere la administración inmediata de un antídoto
P321 | El tratamiento específico (ver ... en esta etiqueta). | Toxicidad aguda (oral) | 1, 2, 3 | .... Referencia a instrucciones adicionales de primeros auxilios. - Si se requiere la administración inmediata de un antídoto
 |  | Toxicidad aguda (inhalación) | 3 | ... Referencia a instrucciones adicionales de primeros auxilios. - Si se requieren medidas específicas inmediatas.
 |  | Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única | 1 | ... Referencia a instrucciones adicionales de primeros auxilios. - Si se requieren medidas inmediatas.
 |  | sensibilización de la piel | 1 | ... Referencia a instrucciones adicionales de primeros auxilios. - El fabricante / proveedor puede especificar un producto de limpieza adecuado.
 |  | Corrosión / irritación | 1A, 1B, 1C, 2 | 
P322 | Las medidas específicas (ver ... en esta etiqueta). | Toxicidad aguda (dérmica) | 1, 2, 3, 4 | ... Referencia a instrucciones adicionales de primeros auxilios. - Si se les recomienda medidas inmediatas, como producto de limpieza específico.
P330 | Enjuagar la boca. | Toxicidad aguda (oral) | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | Corrosión / irritación | 1A, 1B, 1C | 
P331 | NO provocar el vómito. | Corrosión / irritación | 1A, 1B, 1C | 
 |  | peligro de aspiración | 1 | 
P332 | Caso de irritación cutánea: | Corrosión / irritación | 2 | 
P333 | Si la irritación de la piel o erupción se produce: | sensibilización de la piel | 1 | 
P334 | Sumergir en agua fría / poner una venda húmeda. | líquidos pirofóricos | 1 | 
 |  | sólidos pirofóricos | 1 | 
 |  | Sustancias químicas que, en contacto con el agua desprenden gases inflamables | 1, 2 | 
P335 | Cepillar las partículas sueltas de la piel. | sólidos pirofóricos | 1 | 
 |  | Sustancias químicas que, en contacto con el agua desprenden gases inflamables | 1, 2 | 
P336 | Descongelar las partes congeladas con agua tibia. No frote el área afectada. | Gases a presión | Gas licuado refrigerado | 
P337 | Si persiste la irritación ocular: | Daños graves Irritación ocular / ojos | 2 | 
P338 | Quítese los lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Proseguir con el lavado. | Corrosión / irritación | 1A, 1B, 1C | 
 |  | Daños graves Irritación ocular / ojos | 1, 2 | 
P340 | A la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. | Toxicidad aguda (inhalación) | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | Corrosión / irritación | 1A, 1B, 1C | 
 |  | Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única; (irritación de las vías respiratorias) | 3 | 
 |  | Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única; (narcosis) | 3 | 
P341 | Si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. | sensibilización respiratoria | 1 | 
P342 | En caso de síntomas respiratorios: | sensibilización respiratoria | 1 | 
P350 | Lavar suavemente con agua y jabón. | Toxicidad aguda (dérmica) | 1, 2 | 
P351 | Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. | Corrosión / irritación | 1A, 1B, 1C | 
 |  | Daños graves Irritación ocular / ojos | 1, 2 | 
P352 | Lavar con abundante agua y jabón. | Toxicidad aguda (dérmica) | 3, 4 | 
 |  | Corrosión / irritación | 2 | 
 |  | Skin sensitisation | 1 | 
P353 | Aclarar la piel con agua / ducharse. | Flammable liquids | 1, 2, 3 | 
 |  | Skin corrosion/irritation | 1A, 1B, 1C | 
P360 | Enjuagar la ropa y la piel con abundante agua inmediatamente contaminadas antes de quitarse la ropa. | líquidos comburentes | 1 | 
 |  | sólidos comburentes | 1 | 
P361 | Retirar / sacar inmediatamente las prendas contaminadas. | Toxicidad aguda (dérmica) | 1, 2, 3 | 
 |  | Acute toxicity (dermal) . | 1, 2, 3 | 
 |  | Corrosión / irritación | 1A, 1B, 1C | 
P362 | Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volverla a usar. | Corrosión / irritación | 2 | 
P363 | Lave la ropa contaminada antes de volverla a usar. | Toxicidad aguda (dérmica) | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | Corrosión / irritación | 1A, 1B, 1C | 
 |  | sensibilización de la piel | 1 | 
P370 | En caso de incendio: | Explosivos | Divisiones 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,1.5 | 
 |  | Gases comburentes | 1 | 
 |  | líquidos inflamables | 1, 2, 3 | 
 |  | sólidos inflamables | 1, 2 | 
 |  | Self-reactive chemicals | Tipos A, B, C, D, E, F | 
 |  | Pyrophoric liquids | 1 | 
 |  | Pyrophoric solids | 1 | 
 |  | Sustancias químicas que, en contacto con el agua desprenden gases inflamables | 1, 2, 3 | 
 |  | líquidos comburentes | 1, 2, 3 | 
 |  | sólidos comburentes | 1, 2, 3 | 
P371 | En caso de incendio importante y en grandes cantidades: | líquidos comburentes | 1 | 
 |  | sólidos comburentes | 1 | 
P372 | Riesgo de explosión en caso de incendio. | Explosivos | Explosivos inestables y Divisiones 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | - Salvo que los explosivos son 1.4S MUNICIONES Y SUS COMPONENTES
P373 | NO luchar contra el incendio cuando el fuego llega a los explosivos. | Explosivos | Explosivos inestables y Divisiones 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | 
P374 | Combatir el incendio con precauciones normales desde una distancia razonable. | Explosivos | Divisiones 1.4 | - Si los explosivos son 1.4S MUNICIONES Y SUS COMPONENTES
P375 | Combatir el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión. | Productos químicos que reaccionan espontáneamente | Types A, B | 
 |  | líquidos comburentes | 1 | 
 |  | sólidos comburentes | 1 | 
P376 | Detenga la fuga si es seguro hacerlo. | Gases comburentes | 1 | 
P377 | Fuga de gas en llamas: No apagar, salvo si la fuga puede detenerse sin peligro. | Gases inflamables | 1, 2 | 
P378 | Utilizar ... para apagarlo. | líquidos inflamables | 1, 2, 3 | ... El fabricante / proveedor especificarán los medios apropiados - Si el agua aumenta el riesgo.
 |  | sólidos inflamables | 1, 2 | 
 |  | Productos químicos que reaccionan espontáneamente | Tipos A, B, C, D, E, F | 
 |  | líquidos pirofóricos | 1 | 
 |  | sólidos pirofóricos | 1 | 
 |  | sustancias químicas que, al contacto con el agua desprenden gases inflamables | 1, 2, 3 | 
 |  | líquidos comburentes | 1, 2, 3 | 
 |  | sólidos comburentes | 1, 2, 3 | 
P380 | Evacuar la zona. | Explosivos | explosivos inestables | 
 |  | Explosivos | Divisiones 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | 
 |  | Productos químicos que reaccionan espontáneamente | Tipos A, B | 
 |  | líquidos comburentes | 1 | 
 |  | sólidos comburentes | 1 | 
P381 | Eliminar todas las fuentes de ignición si es seguro hacerlo. | Gases inflamables | 1, 2 | 
P390 | Absorber el vertido para evitar daños materiales. | Corrosivos para los metales | 1 | 
P391 | Recoger el vertido. | Peligroso para el medio ambiente acuático - Peligro agudo | 1 | 
 |  | Peligroso para el medio ambiente acuático - Peligro crónico | 1, 2 | 

## Slide 4
P - Código | Afirmaciones generales de precaución - Respuesta | clase de riesgo | categoría de peligro | Condiciones para el uso
P301 + P310 | Si INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / oa un médico. | Toxicidad aguda (oral) | 1, 2, 3 | 
 |  | peligro de aspiración | 1 | 
P301 + P312 | Si INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / oa un médico si se encuentra mal. | Toxicidad aguda (oral) | 4 | 
P301 + P330 + P331 | En caso de ingestión: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. | Corrosión / irritación | 1A, 1B, 1C | 
P302 + P334 | Si LA PIEL: Lavar con agua fría / poner una venda húmeda. | líquidos pirofóricos | 1 | 
P302 + P350 | Si LA PIEL: Lavar suavemente con agua y jabón. | Toxicidad aguda (dérmica) | 1, 2 | 
P302 + P352 | Si LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. | Toxicidad aguda (dérmica) | 3, 4 | 
 |  | Corrosión / irritación | 2 | 
 |  | sensibilización de la piel | 1 | 
P303 + P361 + P353 | Si LA PIEL (o el pelo): Quitar / Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Aclarar la piel con agua / ducharse. | líquidos inflamables | 1, 2, 3 | 
 |  | Corrosión / irritación | 1A, 1B, 1C | 
P304 + P340 | EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. | Toxicidad aguda (inhalación) | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | Corrosión / irritación | 1A, 1B, 1C | 
 |  | Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única; (irritación de las vías respiratorias) | 3 | 
 |  | Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única; (narcosis) | 3 | 
P304 + P341 | En caso de INHALACIÓN: Si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. | sensibilización respiratoria | 1 | 
P305 + P351 + P338 | Si CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con ater durante varios minutos. Quítese los lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Proseguir con el lavado. | Corrosión / irritación | 1A, 1B, 1C | 
 |  | Daños graves Irritación ocular / ojos | 1, 2 | 
P306 + P360 | Si LA ROPA: Enjuagar la ropa y la piel con abundante agua inmediatamente contaminadas antes de quitarse la ropa. | líquidos comburentes | 1 | 
 |  | sólidos comburentes | 1 | 
P307 + P311 | EN CASO DE exposición: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / oa un médico. | Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única | 1 | 
P308 + P313 | EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico / atención. | Mutagenicidad en células germinales | 1A, 1B, 2 | 
 |  | Carcinogenicidad | 1A, 1B, 2 | 
 |  | toxicidad para la reproducción | 1A, 1B, 2 | 
 |  | toxicidad para la reproducción | Efectos sobre la lactancia oa través de | 
P309 + P311 | EN CASO DE exposición o si se encuentra mal: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / oa un médico. | Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única | 2 | 
P332 + P313 | En caso de irritación cutánea: consultar médico / atención. | Corrosión / irritación | 2 | 
P333 + P313 | En caso de irritación de la piel o sarpullido: consultar a un médico / atención. | sensibilización de la piel | 1 | 
P335 + P334 | Cepillar las partículas sueltas de la piel. Sumergir en agua fría / poner una venda húmeda. | sólidos pirofóricos | 1 | 
 |  | Sustancias químicas que, en contacto con el agua desprenden gases inflamables | 1, 2 | 
P337 + P313 | Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico / atención. | Daños graves Irritación ocular / ojos | 2 | 
P342 + P311 | En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / oa un médico. | sensibilización respiratoria | 1 | 
P370 + P376 | En caso de incendio: Detener la fuga si es seguro hacerlo. | Gases comburentes | 1 | 
P370 + P378 | En caso de incendio: Utilizar ... para apagarlo. | líquidos inflamables | 1, 2, 3 | 
 |  | sólidos inflamables | 1, 2 | 
 |  | Productos químicos que reaccionan espontáneamente | Tipos A, B, C, D, E, F | 
 |  | líquidos pirofóricos | 1 | 
 |  | sólidos pirofóricos | 1 | 
 |  | Sustancias químicas que, en contacto con el agua desprenden gases inflamables | 1, 2, 3 | 
 |  | líquidos comburentes | 1, 2, 3 | 
 |  | sólidos comburentes | 1, 2, 3 | 
P370 + P380 | En caso de incendio: Evacuar la zona. | Explosivos | Divisiones 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | 
P370 + P380 + P375 | En caso de incendio: Evacuar la zona. Combatir el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión. | Productos químicos que reaccionan espontáneamente | Tipos A, B | 
P371 + P380 + P375 | En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona. Combatir el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión. | líquidos comburentes | 1 | 
 |  | sólidos comburentes | 1 | 

## Slide 5
P - Código | Afirmaciones generales de precaución - Almacenamiento | clase de riesgo | categoría de peligro | Condiciones para el uso
P401 | Almacenamiento .... | Explosivos | Explosivos inestables y Divisiones 1.1,1.2, 1.3, 1.4,1.5 | ... De conformidad con los reglamentos / / regionales nacional / internacional (se especificará).
P402 | Almacene en un lugar seco. | Sustancias químicas que, en contacto con el agua desprenden gases inflamables | 1, 2, 3 | 
P403 | Almacenar en un lugar bien ventilado. | Gases inflamables | 1, 2 | - Si el producto es volátil y puede generar una atmósfera peligrosa.
 |  | Gases comburentes | 1 | 
 |  | Gases a presión | gas comprimido | 
 |  |  | gas licuado | 
 |  |  | Gas licuado refrigerado | 
 |  |  | gas disuelto | 
 |  | líquidos inflamables | 1, 2, 3 | 
 |  | Productos químicos que reaccionan espontáneamente | Tipos A, B, C,D, E, F | 
 |  | Toxicidad aguda (inhalación) | 1, 2, 3 | 
 |  | Exposición-toxicidad a dosis única específica en determinados órganos; (irritación de las vías respiratorias) | 3 | 
 |  | Exposición-toxicidad a dosis única específica en determinados órganos; (narcosis) | 3 | 
P404 | Almacenar en un recipiente cerrado. | Sustancias químicas que, en contacto con el agua desprenden gases inflamables | 1, 2, 3 | 
P405 | Guardar bajo llave. | Toxicidad aguda (oral) | 1, 2, 3 | 
 |  | Toxicidad aguda (dérmica) | 1, 2, 3 | 
 |  | Toxicidad aguda (inhalación) | 1, 2, 3 | 
 |  | Irritación de la corrosión de la piel / piel | 1A, 1B, 1C | 
 |  | Mutagenicidad en células germinales | 1A, 1B, 2 | 
 |  | Carcinogenicidad | 1A, 1B, 2 | 
 |  | toxicidad para la reproducción | 1A, 1B, 2 | 
 |  | Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única | 1, 2 | 
 |  | Exposición-toxicidad a dosis única específica en determinados órganos; (irritación de las vías respiratorias) | 3 | 
 |  | Exposición-toxicidad a dosis única específica en determinados órganos; (narcosis) | 3 | 
 |  | peligro de aspiración | 1 | 
P406 | Almacenar en resistente a la corrosión / ... recipiente con un revestimiento interior resistente. | Corrosivos para los metales | 1 | ... El fabricante / proveedor especificarán otros materiales compatibles.
P407 | Mantenga un espacio de aire entre pilas / bandejas. | Productos químicos que experimentan calentamiento espontáneo | 1, 2 | 
P410 | Proteger de la luz solar. | aerosoles inflamables | 1, 2 | 
 |  | Gases a presión | gas comprimido gas licuado gas disuelto | 
 |  | Productos químicos que experimentan calentamiento espontáneo | 1, 2 | 
 |  | Los peróxidos orgánicos | Tipos A, B, C, D, E, F | 
P411 | Mantener a una temperatura no superior a ... ° C / ... ° F. | Productos químicos que reaccionan espontáneamente | Tipos A, B, C, D, E, F | ... El fabricante / proveedor especificarán la temperatura
 |  | Los peróxidos orgánicos | Tipos A, B, C, D, E, F | 
P412 | No exponer a temperaturas superiores a 50 oC/122 Of. | aerosoles inflamables | 1, 2 | 
P413 | Almacenar las cantidades a granel mayor que ... kg / ... libra a temperaturas no superiores a ... º C / ...oF. | Productos químicos que experimentan calentamiento espontáneo | 1, 2 | ... El fabricante / proveedor para especificar la masa y la temperatura.
P420 | Almacene lejos de otros materiales. | Productos químicos que reaccionan espontáneamente | Tipos A, B, C, D, E, F | 
 |  | Productos químicos que experimentan calentamiento espontáneo | 1, 2 | 
 |  | Los peróxidos orgánicos | Tipos A, B, C, D, E, F | 
P422 | Almacenar el contenido bajo ... | líquidos pirofóricos | 1 | ... El fabricante / proveedor especificarán el líquido o gas inerte apropiado
 |  | sólidos pirofóricos | 1 | 
P402 + P404 | Almacene en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado. | Sustancias químicas que, en contacto con el agua desprenden gases inflamables | 1, 2, 3 | 
P403 + P233 | Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantenga el envase bien cerrado. | Toxicidad aguda (inhalación) | 1, 2, 3 | - Si el producto es volátil y puede generar peligrosos
 |  | Específica en determinados órganos atmósfera toxicidad peligrosa. - Exposición única; (irritación de las vías respiratorias) | 3 | 
 |  | Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única; (narcosis) | 3 | 
P403 + P235 | Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. | líquidos inflamables | 1, 2, 3 | 
 |  | Productos químicos que reaccionan espontáneamente | Tipos A, B, C, D, E, F | 
P410 + P403 | Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado. | Gases a presión | Gas disuelto gas licuado de gas comprimido | 
P410 + P412 | Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 50 oC/122oF. | aerosoles inflamables | 1, 2 | 
P411 + P235 | Mantener a una temperatura no superior a … oC/…oF. Mantener en lugar fresco. | Los peróxidos orgánicos | Tipos A, B, C, D, E, F | ... El fabricante / proveedor especificarán la temperatura.

## Slide 6
P - Código | Afirmaciones generales de precaución - Eliminación | clase de riesgo | categoría de peligro | Condiciones para el uso
P501 | Eliminar el contenido / el recipiente en ... | Explosivos | Explosivos inestables y Divisiones 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,1.5 | ... De conformidad con la reglamentación local / regional / nacional / internacional (especifíquese).
 |  | líquidos inflamables | 1, 2, 3 | 
 |  | Productos químicos que reaccionan espontáneamente | Tipos A, B, C, D, E, F | 
 |  | Sustancias químicas que, en contacto con el agua desprenden gases inflamable | 1, 2, 3 | 
 |  | líquidos comburentes | 1, 2, 3 | 
 |  | sólidos comburentes | 1, 2, 3 | 
 |  | Los peróxidos orgánicos | Tipos A, B, C, D, E, F | 
 |  | Toxicidad aguda (oral) | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | Toxicidad aguda (dérmica) | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | Toxicidad aguda (inhalación) | 1, 2 | 
 |  | Corrosión / irritación | 1A, 1B, 1C | 
 |  | sensibilización respiratoria | 1 | 
 |  | sensibilización de la piel | 1 | 
 |  | Mutagenicidad en células germinales | 1A, 1B, 2 | 
 |  | Carcinogenicidad | 1A, 1B, 2 | 
 |  | toxicidad para la reproducción | 1A, 1B, 2 | 
 |  | Exposición-toxicidad a dosis única específica en determinados órganos | 1, 2 | 
 |  | Exposición-toxicidad a dosis única específica en determinados órganos; (irritación de las vías respiratorias) | 3 | 
 |  | Exposición-toxicidad a dosis única específica en determinados órganos; (narcosis) | 3 | 
 |  | Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas | 1, 2 | 
 |  | peligro de aspiración | 1 | 
 |  | Peligroso para el medio ambiente acuático - Peligro agudo | 1 | 
 |  | medio ambiente acuático - Peligro agudo | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | Peligroso para la capa de ozono | 1 | 
P502 | Consulte al fabricante / proveedor para obtener información sobre su recuperación / reciclado | Peligroso para la capa de ozono | 1 | 

## Slide 7
Código | Declaraciones generales de precaución - Otros | 
R20/21 | Nocivo por inhalación y en contacto con la piel. | 
R38 | Irrita la piel. | 
S9 | Mantenga el recipiente en un lugar bien ventilado. | 
S16 | Mantener alejado de fuentes de ignición | 
 | fumar. | 
S33 | Tomar medidas de precaución contra la estática | 
 | descargas | 
S36/37 | Use ropa y guantes de protección adecuados. | 
S60 | Este material y su recipiente como residuos peligrosos. | 
F | Fácilmente inflamable | 
Xn | perjudicial | 
R11 | Fácilmente inflamable | 
R41 | Riesgo de lesiones oculares graves | 
R48/20 | Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación. | 
R63 | Posible riesgo de daño para el feto. | 
R65 | Nocivo: puede causar daño pulmonar si se ingiere. | 
R67 | La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo | 
S26 | En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con abundante agua y acudir al médico. | 
S36/37/39 | Use ropa protectora adecuada, guantes y protección para los ojos / la cara. | 
S62 | En caso de ingestión, no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. | 
R34 | Causa quemaduras. | 
Unión Europea propiedades físicas |  | 
EUH001 | Explosivo en seco | 
EUH006 | Explosivo en contacto o sin contacto con el aire | Inestables a temperatura ambiente
EUH014 | Reacciona violentamente con el agua | Reacciona violentamente con el agua [por ejemplo, cloruro de acetilo, los metales alcalinos, el tetracloruro de titanio]
EUH018 | En uso pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas / inflamables | 
EUH019 | Puede formar peróxidos explosivos | Puede formar peróxidos explosivos [por ejemplo, éter dietílico, 1,4-dioxano]
EUH044 | Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado | Descomponerse con explosión si se calienta al tambor de acero, pero no en recipientes menos rígidos
propiedades para la salud |  | 
EUH029 | El contacto con el agua libera gases tóxicos | Evoluciona gato toxicológico agudo 1-3 gases en contacto con el agua o el aire húmedo [por ejemplo, fosfuro de aluminio, sulfuro de fósforo penta]
EUH031 | En contacto con ácidos libera gases tóxicos | El contacto con ácidos libera gases tóxicos cat 3 aguda [por ejemplo, hipoclorito de sodio, sulfuro de poli bario]
EUH032 | En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos | El contacto con ácidos libera gases tóxicos cat 1-2 aguda [por ejemplo, sales de cianuro de hidrógeno, azida de sodio]
EUH066 | La exposición repetida puede provocar sequedad o agrietamiento de la piel | La exposición repetida puede provocar sequedad o agrietamiento de la piel, pero no clasificado irritante
EUH070 | Tóxico por contacto con los ojos | Toxicidad durante el ensayo de irritación ocular atribuida a la absorción a través de los ojos, no a través de las membranas mucosas
EUH071 | Corrosivo para las vías respiratorias | Inhlalation tox prueba de la mortalidad debido a la corrosión o que se clasifiquen corrosivo para la piel y la probabilidad de ser inhalado
propiedades medioambientales |  | 
EUH059 | Peligroso para la capa de ozono | 
Otras indicaciones de peligro de la UE |  | 
EUH201 | Contiene plomo. No se debe utilizar en objetos que puedan masticar o chupar por los niños. | 
EUH201A | Advertencia ! Contiene plomo. | 
EUH202 | El cianoacrilato . Peligro. Adhiere a la piel ya los ojos en segundos . Mantener fuera del alcance de los niños . | 
EUH203 | Contiene cromo (VI ) . Puede provocar una reacción alérgica. | 
EUH204 | Contiene isocianatos. Puede provocar una reacción alérgica. | 
EUH206 | Advertencia ! No utilizar junto con otros productos. Puede desprender gases peligrosos (cloro ) . | 
EUH207 | Advertencia ! Contiene cadmio . Se desprenden vapores peligrosos durante su uso. Véase la información facilitada por el fabricante. Cumplir con las instrucciones de seguridad . | 
EUH208 | Contiene < nombre de la sustancia sensibilizante > . Puede provocar una reacción alérgica. | 
EUH209 | Puede inflamarse fácilmente al uso. | 
EUH209A | Puede inflamarse al ser utilizado . | 
EUH210 | Hoja de datos de seguridad disponible bajo petición. | 
EUH401 | Para evitar riesgos para la salud humana y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso . | Uso del producto es la protección fitosanitaria de productos (sujeto a la Directiva 91/414/CEE)