## Slide 1
H-code (1) | sức khỏe nguy hiểm Tuyên bố nguy hiểm (2) | sức khỏe nguy hiểm Phân loại nguy hiểm (3)
H200 | nổ không ổn định | nổ không ổn định
H201 | Nổ; nguy cơ cháy nổ hàng loạt | Bộ phận nổ 1.1
H202 | Nổ; nguy hiểm nghiêm trọng chiếu | Bộ phận nổ 1.2
H203 | Nổ; cháy, nổ hoặc chiếu nguy hiểm | Bộ phận nổ 1.3
H204 | Có thể khối lượng bùng nổ trong lửa | Bộ phận nổ 1.4
H205 | Khí rất dễ cháy | Bộ phận nổ 1.5
H220 | khí dễ cháy | Loại khí dễ cháy 1
H221 | Aerosol rất dễ cháy | Loại khí dễ cháy 2
H222 | Aerosol rất dễ cháy | Loại bình xịt dễ cháy 1
H223 | bình xịt dễ cháy | Loại bình xịt dễ cháy 2
H224 | Chất lỏng và hơi rất dễ cháy | Loại chất lỏng dễ cháy 1
H225 | Chất lỏng và hơi dễ cháy | Loại chất lỏng dễ cháy 2
H226 | Chất lỏng dễ cháy và hơi | Loại chất lỏng dễ cháy 3
H227 | chất lỏng dễ cháy | Loại chất lỏng dễ cháy 4
H228 | dễ cháy rắn | Loại rắn dễ cháy 1 Loại rắn dễ cháy 2
H240 | Sưởi ấm có thể gây ra một vụ nổ | Tự phản ứng hóa chất loại A Peroxit hữu cơ loại A
H241 | Sưởi ấm có thể gây cháy, nổ | Hóa chất tự phản ứng loại B Peroxit hữu cơ loại B
H242 | Sưởi ấm có thể gây cháy | Tự phản ứng hóa chất loại C và D . Hóa chất tự phản ứng loại E và F . Peroxit hữu cơ loại C và D . Peroxit hữu cơ loại E và F .
H250 | Sản lượng khai thác sa thải một cách tự nhiên nếu tiếp xúc với không khí | Loại chất lỏng tự cháy 1. Loại rắn tự cháy 1 .
H251 | Tự sưởi ấm; có thể bắt lửa | Loại hóa chất tự sưởi ấm 1 .
H252 | Tự sưởi ấm với số lượng lớn; có thể bắt lửa | Loại hóa chất tự sưởi ấm 2 .
H260 | Tiếp xúc với nước xả khí ga dễ cháy có thể đốt cháy một cách tự nhiên | Hóa chất, tiếp xúc với nước, phát ra loại khí dễ cháy 1 .
H261 | Tiếp xúc với nước xả khí ga dễ cháy | Hóa chất, tiếp xúc với nước, phát ra loại khí dễ cháy 2 và 3 .
H270 | Có thể gây ra hoặc tăng cường cháy; oxidiser | Loại khí oxy hóa 1 .
H271 | Có thể gây ra cháy, nổ; oxidiser mạnh | Loại chất lỏng oxy hóa 1.
H272 | Có thể tăng cường hỏa hoạn; oxidiser | Loại chất lỏng oxy hóa 2 . Loại chất lỏng oxy hóa 3 .
H280 | Chứa khí chịu áp lực; có thể phát nổ nếu nóng | Khí dưới áp lực, khí nén . Khí dưới áp lực, khí hóa lỏng . Khí dưới áp lực, hòa tan khí .
H281 | Chứa khí lạnh; có thể gây bỏng đông lạnh hoặc bị thương | Khí dưới áp lực, lạnh khí hóa lỏng
H290 | Có thể ăn mòn các kim loại ăn mòn kim loại | Ăn mòn kim loại loại 1
H300 | Gây tử vong nếu nuốt phải | Loại độc tính cấp 1 (bằng miệng) . Loại độc tính cấp 2 (bằng miệng) .
H301 | Độc hại nếu nuốt phải | Loại độc tính cấp 3 (bằng miệng)
H302 | Có hại nếu nuốt | Loại độc tính cấp 4 (bằng miệng)
H303 | Có thể gây hại nếu nuốt phải | Loại độc tính cấp 5 (bằng miệng)
H304 | Có thể gây tử vong nếu nuốt phải và đi vào đường hô hấp | Loại khát vọng nguy hiểm 1
H305 | Có thể gây hại nếu nuốt phải và đi vào đường hô hấp | Loại khát vọng nguy hiểm 2
H310 | Gây tử vong tiếp xúc với da | Loại độc tính cấp 1 (da) . Loại độc tính cấp 2 (da) .
H311 | Độc khi tiếp xúc với da | Loại độc tính cấp 3 (da) .
H312 | Có hại tiếp xúc với da | Loại độc tính cấp 4 (da) .
H313 | Có thể có hại tiếp xúc với da | Thể loại ăn mòn da / kích thích 1 (1A/1B/1C)
H315 | Gây kích ứng da | Thể loại ăn mòn da / kích thích 2.
H316 | Gây kích ứng da nhẹ | Thể loại ăn mòn da / kích thích 3
H317 | Có thể gây ra một phản ứng dị ứng da | Loại mẫn cảm da 1
H318 | Gây thiệt hại mắt nghiêm trọng | Loại kích thích tổn thương mắt nghiêm trọng / 1 mắt
H319 | Gây kích ứng mắt nghiêm trọng | Kích thích tổn thương mắt nghiêm trọng / mắt loại 2A
H320 | Gây kích ứng mắt | Kích thích tổn thương mắt nghiêm trọng / mắt loại 2B
H330 | Gây tử vong nếu hít | Loại độc tính cấp 1 (hít thở) . Loại độc tính cấp 2 (hít thở) .
H331 | Độc nếu hít | Loại độc tính cấp 3 (hít thở)
H332 | Có hại nếu hít | Loại độc tính cấp 4 (hít thở)
H333 | Có thể có hại nếu hít | Loại độc tính cấp 5 (hít thở)
H334 | Có thể gây ra dị ứng hoặc hen suyễn hoặc các triệu chứng khó thở nếu hít | Thể loại nhạy cảm hô hấp 1
H335 | Có thể gây kích ứng đường hô hấp | Cơ quan mục tiêu cụ thể có tính độc duy nhất lây nhiễm 3
H336 | Có thể gây buồn ngủ hoặc chóng mặt | Cơ quan mục tiêu cụ thể có tính độc duy nhất lây nhiễm 3
H340 | Có thể gây ra khuyết tật di truyền (đường nhà nước tiếp xúc nếu nó kết luận được chứng minh rằng không có con đường khác tiếp xúc gây ra nguy hiểm) | Loại tế bào mầm đột biến 1 (1A/1B)
H341 | Bị nghi ngờ gây khuyết tật di truyền (đường nhà nước tiếp xúc nếu nó kết luận được chứng minh rằng không có con đường khác tiếp xúc gây ra nguy hiểm) | Loại tế bào mầm đột biến 2
H350 | Có thể gây ra ung thư (tuyến đường tình trạng tiếp xúc nếu nó kết luận được chứng minh rằng không có con đường khác tiếp xúc gây ra nguy hiểm) | Loại gây ung thư 1 (1A/1B)
H351 | Bị nghi ngờ gây ung thư (tuyến đường tình trạng tiếp xúc nếu nó kết luận được chứng minh rằng không có con đường khác tiếp xúc gây ra nguy hiểm) | Loại gây ung thư 2
H360 | Có thể gây tổn hại khả năng sinh sản hoặc thai nhi (tác dụng cụ thể nhà nước nếu biết) (tuyến đường tình trạng tiếp xúc nếu nó kết luận được chứng minh rằng không có con đường khác tiếp xúc gây ra nguy hiểm) | Độc tính sinh sản loại 1 (1A/1B)
H361 | Bị nghi ngờ khả năng sinh sản hoặc gây tổn hại cho thai nhi (tác dụng cụ thể nhà nước nếu biết) (tuyến đường tình trạng tiếp xúc nếu nó kết luận được chứng minh rằng không có con đường khác tiếp xúc gây ra nguy hiểm) | Loại độc tính sinh sản 2
H362 | Có thể gây hại cho trẻ em bú sữa mẹ | Hiệu lực trên hoặc thông qua cho con bú
H370 | Gây thiệt hại đến các cơ quan (hoặc nhà nước tất cả các cơ quan thực hiện nếu biết) (tuyến đường tình trạng tiếp xúc nếu nó kết luận được chứng minh rằng không có con đường khác tiếp xúc gây ra nguy hiểm) | Cơ quan mục tiêu cụ thể có tính độc duy nhất lây nhiễm 1
H371 | Có thể gây thiệt hại cho cơ quan (hoặc nhà nước tất cả các cơ quan thực hiện nếu biết) (tuyến đường tình trạng tiếp xúc nếu nó kết luận được chứng minh rằng không có con đường khác tiếp xúc gây ra nguy hiểm) | Cơ quan mục tiêu cụ thể có tính độc duy nhất lây nhiễm 2
H372 | Gây thiệt hại đến các cơ quan thông qua tiếp xúc kéo dài hoặc lặp đi lặp lại | Cơ quan mục tiêu cụ thể loại tiếp xúc lặp đi lặp lại có tính độc 1
H373 | Có thể gây thiệt hại cho cơ quan kéo dài hoặc tiếp xúc lặp đi lặp lại | Cơ quan mục tiêu cụ thể loại tiếp xúc lặp đi lặp lại có tính độc 2
H400 | Rất độc hại đối với đời sống thủy sinh | Nguy hại đến môi trường nước - loại độc tính cấp 1
H401 | Độc hại đối với đời sống thủy sinh | Nguy hại đến môi trường nước - loại độc tính cấp 2
H402 | Có hại cho đời sống thủy sinh | Nguy hại đến môi trường nước - loại độc tính cấp 3
H410 | Rất độc cho sinh vật thủy sinh với hậu quả lâu dài | Nguy hại đến môi trường nước - loại độc mãn tính 1
H411 | Độc hại đối với đời sống thủy sinh với hậu quả lâu dài | Nguy hại đến môi trường nước - loại độc mãn tính 2
H412 | Có hại cho đời sống thủy sinh với hậu quả lâu dài | Nguy hại đến môi trường nước - loại độc mãn tính 3
H413 | Có thể gây ra tác hại lâu dài đến đời sống thủy sinh | Nguy hại đến môi trường nước - loại độc mãn tính 4
GHS NGUY HIỂM THÔNG TIN BÁO CÁO

## Slide 2
GHS THÔNG TIN BÁO CÁO phòng ngừa
P - Mã (1) | Phòng ngừa chung Báo cáo-Phòng chống (2) | Loại nguy hiểm (3) | Loại nguy hiểm (4) | Điều kiện sử dụng (5)
P201 | Lấy hướng dẫn đặc biệt trước khi sử dụng. | vật liệu nổ | chất nổ không ổn định | 
 |  | Đột biến tế bào mầm | 1A, 1B, 2 | 
 |  | gây ung thư | 1A, 1B, 2 | 
 |  | độc tính sinh sản | 1A, 1B, 2 | 
 |  | độc tính sinh sản | Hiệu ứng trên hoặc thông qua cho con bú | 
P202 | Không xử lý cho đến khi tất cả các biện pháp phòng ngừa an toàn đã được đọc và hiểu. | vật liệu nổ | chất nổ không ổn định | 
 |  | Đột biến tế bào mầm | 1A, 1B, 2 | 
 |  | gây ung thư | 1A, 1B, 2 | 
 |  | độc tính sinh sản | 1A, 1B, 2 | 
P210 | Tránh xa sức nóng / tia lửa / lửa / bề mặt nóng. - Không hút thuốc. | vật liệu nổ | đơn vị 1.1, 1.2, 1.3,1.4, 1.5 | Nhà sản xuất / nhà cung cấp để xác định nguồn đánh lửa áp dụng (s).
 |  | khí ga dễ cháy | 1, 2 | 
 |  | sol khí dễ cháy | 1, 2 | 
 |  | chất lỏng dễ cháy | 1, 2, 3 | 
 |  | chất rắn dễ cháy | 1, 2 | 
 |  | Hóa chất tự phản ứng | loại A, B, C, D, E, F | 
 |  | chất lỏng tự cháy | 1 | 
 |  | chất rắn tự cháy | 1 | 
 |  | Organic peroxides | loại A, B, C, D, E, F | 
 |  | peroxit hữu cơ | 1, 2, 3 | Chỉ định để giữ cho khỏi nóng.
 |  | chất rắn oxy hóa | 1, 2, 3 | 
P211 | Không phun vào ngọn lửa hay nguồn bắt lửa khác. | sol khí dễ cháy | 1, 2 | 
P220 | Giữ / cửa hàng đi từ quần áo / ... / vật liệu dễ cháy. | khí oxy hóa | 1 | ... Hãng sản xuất / nhà cung cấp để xác định vật liệu không tương thích.
 |  | Hóa chất tự phản ứng | loại A, B, C,D, E, F | 
 |  | chất lỏng oxy hóa | 1 | ... Hãng sản xuất / nhà cung cấp để xác định vật liệu không tương thích. - Xác định để giữ cho khỏi quần áo cũng như vật liệu không tương thích khác.
 |  |  | 2, 3 | ... Hãng sản xuất / nhà cung cấp để xác định vật liệu không tương thích.
 |  | chất rắn oxy hóa | 1 | ... Hãng sản xuất / nhà cung cấp để xác định vật liệu không tương thích. - Xác định để giữ cho khỏi quần áo cũng như vật liệu không tương thích khác.
 |  |  | 2, 3 | ... Hãng sản xuất / nhà cung cấp để xác định vật liệu không tương thích.
 |  | chất rắn oxy hóa | loại A, B, C, D, E, F | 
P221 | Thực hiện bất kỳ biện pháp phòng ngừa để tránh pha trộn với các chất dễ cháy / ... | chất lỏng oxy hóa | 1, 2, 3 | ... Hãng sản xuất / nhà cung cấp để xác định vật liệu không tương thích.
 |  | chất rắn oxy hóa | 1, 2, 3 | 
P222 | Không cho phép tiếp xúc với không khí. | chất lỏng tự cháy | 1 | 
 |  | chất rắn tự cháy | 1 | 
P223 | Tránh xa bất kỳ liên hệ có thể với nước, vì phản ứng bạo lực và lửa cháy có thể. | Hóa chất, tiếp xúc với nước, phát ra khí ga dễ cháy | 1, 2 | 
P230 | Giữ ướt với ... | vật liệu nổ | đơn vị 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 | ... Hãng sản xuất / nhà cung cấp để xác định các tài liệu thích hợp. - Nếu khô làm tăng nguy cơ nổ, trừ khi cần thiết cho sản xuất hoặc điều hành các quy trình (ví dụ như nitrocellulose).
P231 | Xử lý theo khí trơ. | Hóa chất, tiếp xúc với nước, phát ra khí ga dễ cháy | 1, 2, 3 | 
P232 | Tránh ẩm. | Hóa chất, tiếp xúc với nước, phát ra khí ga dễ cháy | 1, 2, 3 | 
P233 | Giữ bao bì kín. | chất lỏng dễ cháy | 1, 2, 3 | 
 |  | Độc tính cấp tính (hít thở) | 1, 2, 3 | - Nếu sản phẩm là dễ bay hơi để tạo ra bầu không khí độc hại.
 |  | Độc tính cơ quan đích cụ thể - tiếp xúc duy nhất (Kích ứng đường hô hấp) | 3 | 
 |  | Độc tính cơ quan đích cụ thể - tiếp xúc duy nhất (trạng thái mê man) | 3 | 
P234 | Chỉ giữ lại trong thùng chứa ban đầu. | Hóa chất tự phản ứng | loại A, B, C, D, E, F | 
 |  | peroxit hữu cơ | loại A, B, C, D, E, F | 
 |  | Ăn mòn kim loại | 1 | 
P235 | Giữ mát. | chất lỏng dễ cháy | 1, 2, 3 | 
 |  | Hóa chất tự phản ứng | loại A, B, C, D, E, F | 
 |  | Hóa chất tự sưởi ấm | 1, 2 | 
 |  | peroxit hữu cơ | loại A, B, C, D, E, F | 
P240 | Thùng chứa đất / trái phiếu và thiết bị thu. | vật liệu nổ | đơn vị 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | - Nếu nổ là tĩnh điện nhạy cảm.
 |  | chất lỏng dễ cháy | 1, 2, 3 | - Nếu các tài liệu nhạy cảm tĩnh điện là để nạp lại. - Nếu sản phẩm là dễ bay hơi để tạo ra bầu không khí độc hại.
 |  | chất rắn dễ cháy | 1, 2 | - Nếu các tài liệu nhạy cảm tĩnh điện là để nạp lại.
P241 | Sử dụng chống cháy nổ điện / thông gió / ánh sáng / ... / thiết bị. | chất lỏng dễ cháy | 1, 2, 3 | ... Hãng sản xuất / nhà cung cấp để xác định các thiết bị khác.
 |  | chất rắn dễ cháy | 1, 2 | ... Hãng sản xuất / nhà cung cấp để xác định các thiết bị khác. - Nếu đám mây bụi có thể xảy ra.
P242 | Chỉ sử dụng các công cụ không phát tia lửa. | chất lỏng dễ cháy | 1, 2, 3 | 
P243 | Có biện pháp khuyến cáo chống lại sự tích điện tĩnh. | chất lỏng dễ cháy | 1, 2, 3 | 
P244 | Giữ van giảm miễn phí từ mỡ và dầu. | khí oxy hóa | 1 | 
P250 | Không chịu mài / sốc / ... / ma sát. | vật liệu nổ | đơn vị 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | ... Hãng sản xuất / nhà cung cấp để xác định xử lý thô áp dụng.
P251 | Bình nén: Không đâm hoặc đốt cháy, ngay cả sau khi sử dụng. | sol khí dễ cháy | 1, 2 | 
P260 | Không được hít bụi / khói / khí / sương mù / hơi / phun. | Độc tính cấp tính (hít thở) | 1, 2 | Nhà sản xuất / nhà cung cấp để xác định điều kiện áp dụng.
 |  | Độc tính cơ quan đích cụ thể - tiếp xúc duy nhất | 1, 2 | 
 |  | Độc tính cơ quan mục tiêu cụ thể - tiếp xúc lặp đi lặp lại | 1, 2 | 
 |  | ăn mòn da | 1A, 1B, 1C | - Xác định không thở bụi hay sương. - Nếu hít phải các hạt bụi hay sương có thể xảy ra trong quá trình sử dụng.
 |  | độc tính sinh sản | Hiệu ứng trên hoặc thông qua cho con bú | 
P261 | Tránh hít bụi / khói / khí / sương mù / hơi / phun. | Độc tính cấp tính (hít thở) | 3, 4 | - Xác định không thở bụi hay sương. - Nếu hít phải các hạt bụi hay sương có thể xảy ra trong quá trình sử dụng.
 |  | nhạy cảm hô hấp |  | 
 |  | mẫn cảm da |  | 
 |  | Độc tính cơ quan đích cụ thể - tiếp xúc duy nhất; (kích ứng đường hô hấp) | 3 | 
 |  | Độc tính cơ quan đích cụ thể - tiếp xúc duy nhất; (trạng thái mê man) | 3 | 
P262 | Không nhận được vào mắt, da, hoặc trên quần áo | Độc tính cấp tính (da) | 1, 2 | 
P263 | Tránh tiếp xúc trong quá trình mang thai / trong khi cho con bú. | độc tính sinh sản | Hiệu ứng trên hoặc thông qua cho con bú | 
P264 | Rửa thật kỹ sau khi xử lý .... | Độc tính cấp tính (bằng miệng) | 1, 2, 3, 4 | Nhà sản xuất / nhà cung cấp để xác định các bộ phận của cơ thể phải được rửa sạch sau khi xử lý
 |  | Độc tính cấp tính (da) | 1, 2 | 
 |  | ăn mòn da | 1A, 1B, 1C | 
 |  | kích ứng da | 2 | 
 |  | kích ứng mắt | 2 | 
 |  | độc tính sinh sản | Hiệu ứng trên hoặc thông qua cho con bú | 
 |  | Độc tính cơ quan đích cụ thể - tiếp xúc duy nhất | 1, 2 | 
 |  | Độc tính cơ quan mục tiêu cụ thể - tiếp xúc lặp đi lặp lại | 1 | 
P270 | Không ăn, uống hoặc hút thuốc khi sử dụng sản phẩm này. | Độc tính cấp tính (bằng miệng) | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | Độc tính cấp tính (da) | 1, 2 | 
 |  | độc tính sinh sản | Hiệu ứng trên hoặc thông qua cho con bú | 
 |  | Độc tính cơ quan đích cụ thể - tiếp xúc duy nhất | 1, 2 | 
 |  | Độc tính cơ quan mục tiêu cụ thể - tiếp xúc lặp đi lặp lại | 1 | 
P271 | Chỉ ngoài trời hoặc trong một khu vực thông thoáng sử dụng. | Độc tính cấp tính (hít thở) | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | Độc tính cơ quan đích cụ thể - tiếp xúc duy nhất; (kích ứng đường hô hấp) | 3 | 
 |  | Độc tính cơ quan đích cụ thể - tiếp xúc duy nhất; (trạng thái mê man) | 3 | 
P272 | Quần áo làm việc bị ô nhiễm không được phép ra khỏi nơi làm việc | mẫn cảm da | 1 | 
P273 | Tránh thải ra môi trường. | Nguy hại đến môi trường nước - nguy hiểm thủy sản cấp | - Nếu điều này không phải là mục đích sử dụng. | 
 |  | Nguy hại đến môi trường nước - nguy hiểm dưới nước mãn tính | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | Nguy hại đến tầng ozone | 1 | 
P280 | Đeo găng tay bảo vệ / bảo vệ bảo vệ bảo vệ quần áo / mắt / mặt. | vật liệu nổ | đơn vị 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | Nhà sản xuất / nhà cung cấp để xác định loại thiết bị. - Xác định bảo vệ mặt.
 |  | chất lỏng dễ cháy | 1, 2, 3 | Nhà sản xuất / nhà cung cấp để xác định loại thiết bị. - Xác định găng tay bảo vệ và bảo vệ mắt / mặt.
 |  | chất lỏng dễ cháy | 1, 2 | 
 |  | Hóa chất tự phản ứng | loại A, B, C, D, E, F | 
 |  | chất lỏng tự cháy | 1 | 
 |  | chất rắn tự cháy | 1 | 
 |  | Hóa chất tự phản ứng | 1, 2 | 
 |  | Hóa chất, tiếp xúc với nước, phát ra khí ga dễ cháy | 1, 2, 3 | 
 |  | chất lỏng oxy hóa | 1, 2, 3 | 
 |  | chất rắn oxy hóa | 1, 2, 3 | 
 |  | peroxit hữu cơ | loại A, B, C, D, E, F | 
 |  | ăn mòn da | 1A, 1B, 1C | Nhà sản xuất / nhà cung cấp để xác định loại thiết bị. - Xác định găng tay bảo vệ / quần áo và bảo vệ mắt / mặt.
 |  | kích ứng da | 2 | Nhà sản xuất / nhà cung cấp để xác định loại thiết bị. - Xác định găng tay bảo vệ.
 |  | mẫn cảm da | 1 | 
 |  | Nghiêm trọng thiệt hại mắt / mắt kích thích | 1, 2 | Nhà sản xuất / nhà cung cấp để xác định loại thiết bị. - Xác định bảo vệ mắt / mặt.
P281 | Sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân theo yêu cầu. | vật liệu nổ | chất nổ không ổn định | 
 |  | Đột biến tế bào mầm | 1A, 1B, 2 | 
 |  | gây ung thư | 1A, 1B, 2 | 
 |  | độc tính sinh sản | 1A, 1B, 2 | 
P282 | Sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân theo yêu cầu. | Khí dưới áp lực | Lạnh khí hóa lỏng | 
P283 | Mặc lửa / lửa quần áo chống / khả năng kháng cháy. | chất lỏng oxy hóa | 1 | 
 |  | chất rắn oxy hóa | 1 | 
P284 | Mặc bảo vệ hô hấp. | Độc tính cấp tính (hít thở) | 1, 2 | Nhà sản xuất / nhà cung cấp để xác định thiết bị.
P285 | Trong trường hợp hệ thống thông gió không đủ mặc bảo vệ hô hấp. | nhạy cảm hô hấp | 1 | Nhà sản xuất / nhà cung cấp để xác định thiết bị.
P231 + P232 | Xử lý theo khí trơ. Tránh ẩm. | Hóa chất tiếp xúc với nước, phát ra khí ga dễ cháy | 1, 2, 3 | 
P235 + P410 | Giữ mát. Bảo vệ từ ánh sáng mặt trời. | Hóa chất tự sưởi ấm | 1, 2 | 

## Slide 3
P-Mã | Chung phòng ngừa báo cáo-Phòng chống | loại nguy hiểm | loại nguy hiểm | Điều kiện sử dụng
P301 | Nếu NUỐT: | Độc tính cấp tính (bằng miệng) | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | Ăn mòn da / kích thích | 1A, 1B, 1C | 
 |  | Nguy hại khi hít | 1 | 
P302 | Nếu ON DA: | chất lỏng tự cháy | 1 | 
 |  | Độc tính cấp tính (da) | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | Ăn mòn da / kích thích | 2 | 
 |  | mẫn cảm da | 1 | 
P303 | Nếu ON DA (hoặc tóc): | chất lỏng dễ cháy | 1, 2, 3 | 
 |  | Ăn mòn da / kích thích | 1A, 1B, 1C | 
P304 | Nếu HÍT PHẢI: | Độc tính cấp tính (hít thở) | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | Ăn mòn da / kích thích | 1A, 1B, 1C | 
 |  | nhạy cảm hô hấp | 1 | 
 |  | Độc tính cơ quan đích cụ thể - tiếp xúc duy nhất; (kích ứng đường hô hấp) | 3 | 
 |  | Độc tính cơ quan đích cụ thể - tiếp xúc duy nhất; (trạng thái mê man) | 3 | 
P305 | Nếu VÀO MẮT: | Ăn mòn da / kích thích | 1A, 1B, 1C | 
 |  | Nghiêm trọng thiệt hại mắt / mắt kích thích | 1, 2 | 
P306 | Nếu ON QUẦN ÁO: | chất lỏng oxy hóa | 1 | 
 |  | chất rắn oxy hóa | 1 | 
P307 | Nếu tiếp xúc: | Độc tính cơ quan đích cụ thể - tiếp xúc duy nhất | 1 | 
P308 | Nếu tiếp xúc hoặc liên quan: | Đột biến tế bào mầm | 1A, 1B, 2 | 
 |  | gây ung thư | 1A, 1B, 2 | 
 |  | độc tính sinh sản | 1A, 1B, 2 | 
 |  | độc tính sinh sản | Hiệu ứng trên hoặc thông qua cho con bú | 
P309 | Nếu tiếp xúc hoặc nếu bạn cảm thấy không khỏe: | Độc tính cơ quan đích cụ thể - tiếp xúc duy nhất | 2 | 
P310 | Ngay lập tức gọi trung tâm giải độc hoặc bác sĩ / bác sĩ. | Độc tính cấp tính (bằng miệng) | 1, 2, 3 | 
 |  | Độc tính cấp tính (da) | 1, 2 | 
 |  | Độc tính cấp tính (hít thở) | 1, 2 | 
 |  | Ăn mòn da / kích thích | 1A, 1B, 1C | 
 |  | Nghiêm trọng thiệt hại mắt / mắt kích thích | 1 | 
 |  | khát vọng nguy hiểm | 1 | 
P311 | Gọi một trung tâm giải độc hoặc bác sĩ / bác sĩ. | Độc tính cấp tính (hít thở) | 3 | 
 |  | nhạy cảm hô hấp | 1 | 
 |  | Độc tính cơ quan đích cụ thể - tiếp xúc duy nhất | 1, 2 | 
P312 | Gọi một trung tâm giải độc hoặc bác sĩ / bác sĩ nếu bạn cảm thấy không khỏe. | Độc tính cấp tính (bằng miệng) | 4 | 
 |  | Độc tính cấp tính (da) | 3, 4 | 
 |  | Độc tính cấp tính (hít thở) | 4 | 
 |  | Độc tính cơ quan đích cụ thể - tiếp xúc duy nhất; (Kích ứng đường hô hấp) | 3 | 
 |  | Độc tính cơ quan đích cụ thể - tiếp xúc duy nhất; (trạng thái mê man) | 3 | 
P313 | Được tư vấn y tế / sự chú ý. | Ăn mòn da / kích thích | 2, 3 | 
 |  | Nghiêm trọng thiệt hại mắt / mắt kích thích | 2 | 
 |  | mẫn cảm da | 1 | 
 |  | Đột biến tế bào mầm | 1A, 1B, 2 | 
 |  | gây ung thư | 1A, 1B, 2 | 
 |  | độc tính sinh sản | 1A, 1B, 2 | 
 |  | độc tính sinh sản | Hiệu ứng trên hoặc thông qua cho con bú | 
P314 | Được tư vấn y tế / chú ý nếu bạn cảm thấy không khỏe. | Độc tính cơ quan mục tiêu cụ thể - tiếp xúc lặp đi lặp lại | 1, 2 | 
P315 | Được tư vấn y tế ngay lập tức / sự chú ý. | Khí dưới áp lực | Lạnh khí hóa lỏng | 
P320 | Điều trị cụ thể là khẩn cấp (xem ... trên nhãn này). | Độc tính cấp tính (hít thở) | 1, 2 | .... Tham khảo hướng dẫn sơ cứu bổ sung. - Nếu quản lý trực tiếp của thuốc giải độc là cần thiết
P321 | Điều trị cụ thể (xem ... trên nhãn này). | Độc tính cấp tính (bằng miệng) | 1, 2, 3 | .... Tham khảo hướng dẫn sơ cứu bổ sung. - Nếu quản lý trực tiếp của thuốc giải độc là cần thiết
 |  | Độc tính cấp tính (hít thở) | 3 | Tài liệu tham khảo ... để hướng dẫn sơ cứu bổ sung. - Nếu các biện pháp cụ thể ngay lập tức được yêu cầu.
 |  | Độc tính cơ quan đích cụ thể - tiếp xúc duy nhất | 1 | Tài liệu tham khảo ... để hướng dẫn sơ cứu bổ sung. - Nếu các biện pháp ngay lập tức được yêu cầu.
 |  | mẫn cảm da | 1 | Tài liệu tham khảo ... để hướng dẫn sơ cứu bổ sung. - Nhà sản xuất / nhà cung cấp có thể chỉ định một đại lý làm sạch nếu thích hợp.
 |  | Ăn mòn da / kích thích | 1A, 1B, 1C, 2 | 
P322 | Biện pháp cụ thể (xem ... trên nhãn này). | Độc tính cấp tính (da) | 1, 2, 3, 4 | Tài liệu tham khảo ... để hướng dẫn sơ cứu bổ sung. - Nếu các biện pháp trước mắt như chất tẩy rửa đặc biệt là tham mưu.
P330 | Súc miệng. | Độc tính cấp tính (bằng miệng) | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | Ăn mòn da / kích thích | 1A, 1B, 1C | 
P331 | Không được nôn mửa. | Ăn mòn da / kích thích | 1A, 1B, 1C | 
 |  | khát vọng nguy hiểm | 1 | 
P332 | Nếu bị kích ứng da xảy ra: | Ăn mòn da / kích thích | 2 | 
P333 | Nếu bị kích ứng da hoặc phát ban xảy ra: | mẫn cảm da | 1 | 
P334 | Đắm chìm trong nước lạnh / bọc trong băng ướt. | chất lỏng tự cháy | 1 | 
 |  | chất rắn tự cháy | 1 | 
 |  | Hóa chất, tiếp xúc với nước, phát ra khí ga dễ cháy | 1, 2 | 
P335 | Chải sạch các hạt lỏng từ da. | chất rắn tự cháy | 1 | 
 |  | Hóa chất, tiếp xúc với nước, phát ra khí ga dễ cháy | 1, 2 | 
P336 | Phần mờ tan với nước ấm. Không chà xát khu vực bị ảnh hưởng. | Khí dưới áp lực | Lạnh khí hóa lỏng | 
P337 | Nếu bị kích ứng mắt vẫn còn: | Nghiêm trọng thiệt hại mắt / mắt kích thích | 2 | 
P338 | Loại bỏ kính áp tròng, nếu có và dễ dàng để làm. Tiếp tục rửa. | Ăn mòn da / kích thích | 1A, 1B, 1C | 
 |  | Nghiêm trọng thiệt hại mắt / mắt kích thích | 1, 2 | 
P340 | Loại bỏ nạn nhân để không khí trong lành và giữ nạn nhân ở tư thế thuận lợi cho hô hấp. | Độc tính cấp tính (hít thở) | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | Ăn mòn da / kích thích | 1A, 1B, 1C | 
 |  | Độc tính cơ quan đích cụ thể - tiếp xúc duy nhất; (kích ứng đường hô hấp) | 3 | 
 |  | Độc tính cơ quan đích cụ thể - tiếp xúc duy nhất; (trạng thái mê man) | 3 | 
P341 | Nếu thở khó khăn, loại bỏ nạn nhân để không khí trong lành và giữ nạn nhân ở tư thế thuận lợi cho hô hấp. | nhạy cảm hô hấp | 1 | 
P342 | Nếu có các triệu chứng hô hấp: | nhạy cảm hô hấp | 1 | 
P350 | Rửa nhẹ nhàng với nhiều nước và xà phòng. | Độc tính cấp tính (da) | 1, 2 | 
P351 | Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút. | Ăn mòn da / kích thích | 1A, 1B, 1C | 
 |  | Nghiêm trọng thiệt hại mắt / mắt kích thích | 1, 2 | 
P352 | Rửa bằng nhiều nước và xà phòng. | Độc tính cấp tính (da) | 3, 4 | 
 |  | Ăn mòn da / kích thích | 2 | 
 |  | mẫn cảm da | 1 | 
P353 | Rửa sạch da bằng nước / vòi sen. | chất lỏng dễ cháy | 1, 2, 3 | 
 |  | Ăn mòn da / kích thích | 1A, 1B, 1C | 
P360 | Rửa sạch quần áo và da với nhiều nước ngay lập tức bị ô nhiễm trước khi tháo quần áo. | chất lỏng oxy hóa | 1 | 
 |  | chất rắn oxy hóa | 1 | 
P361 | Xóa / Cởi ngay lập tức tất cả quần áo bị ô nhiễm. | chất lỏng dễ cháy | 1, 2, 3 | 
 |  | Độc tính cấp tính (da) | 1, 2, 3 | 
 |  | Ăn mòn da / kích thích | 1A, 1B, 1C | 
P362 | Cởi bỏ quần áo bị ô nhiễm và rửa sạch trước khi tái sử dụng. | Ăn mòn da / kích thích | 2 | 
P363 | Giặt quần áo nhiễm bẩn trước khi tái sử dụng. | Độc tính cấp tính (da) | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | Ăn mòn da / kích thích | 1A, 1B, 1C | 
 |  | mẫn cảm da | 1 | 
P370 | Trong trường hợp cháy: | vật liệu nổ | đơn vị 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,1.5 | 
 |  | khí oxy hóa | 1 | 
 |  | chất lỏng dễ cháy | 1, 2, 3 | 
 |  | chất rắn dễ cháy | 1, 2 | 
 |  | Hóa chất tự phản ứng | loại A, B, C, D, E, F | 
 |  | chất lỏng tự cháy | 1 | 
 |  | chất rắn tự cháy | 1 | 
 |  | Hóa chất, tiếp xúc với nước, phát ra khí ga dễ cháy | 1, 2, 3 | 
 |  | chất lỏng oxy hóa | 1, 2, 3 | 
 |  | chất rắn oxy hóa | 1, 2, 3 | 
P371 | Trong trường hợp cháy lớn và với số lượng lớn: | chất lỏng oxy hóa | 1 | 
 |  | chất rắn oxy hóa | 1 | 
P372 | Nguy cơ nổ trong trường hợp hỏa hoạn. | vật liệu nổ | Chất nổ không ổn định và Phòng 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | - Trừ khi chất nổ là 1.4S ĐẠN, LINH KIỆN SẢN PHẨM CỦA CHÚNG
P373 | KHÔNG chữa cháy khi lửa đạt đến chất nổ. | vật liệu nổ | Chất nổ không ổn định và Phòng 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | 
P374 | Lấy lửa biện pháp phòng ngừa thông thường từ một khoảng cách hợp lý. | vật liệu nổ | đơn vị 1.4 | - Nếu chất nổ là 1.4S ĐẠN, LINH KIỆN SẢN PHẨM CỦA CHÚNG
P375 | Chữa cháy từ xa do nguy cơ cháy nổ. | Hóa chất tự phản ứng | loại A, B | 
 |  | chất lỏng oxy hóa | 1 | 
 |  | chất rắn oxy hóa | 1 | 
P376 | Bịt chỗ rò rỉ nếu an toàn để làm như vậy. | khí oxy hóa | 1 | 
P377 | Rò rỉ khí cháy: Không dập tắt, trừ khi bị rò rỉ có thể dừng lại một cách an toàn. | khí ga dễ cháy | 1, 2 | 
P378 | Sử dụng ... tuyệt chủng. | chất lỏng dễ cháy | 1, 2, 3 | ... Hãng sản xuất / nhà cung cấp để xác định phương tiện truyền thông thích hợp - Nếu nước tăng nguy cơ.
 |  | chất rắn dễ cháy | 1, 2 | 
 |  | Hóa chất tự phản ứng | loại A, B, C, D, E, F | 
 |  | chất lỏng tự cháy | 1 | 
 |  | chất rắn tự cháy | 1 | 
 |  | hóa chất, tiếp xúc với nước, phát ra khí ga dễ cháy | 1, 2, 3 | 
 |  | chất lỏng oxy hóa | 1, 2, 3 | 
 |  | chất rắn oxy hóa | 1, 2, 3 | 
P380 | Sơ tán khu vực. | vật liệu nổ | chất nổ không ổn định | 
 |  | vật liệu nổ | đơn vị 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | 
 |  | Hóa chất tự phản ứng | loại A, B | 
 |  | chất lỏng oxy hóa | 1 | 
 |  | chất rắn oxy hóa | 1 | 
P381 | Loại bỏ tất cả các nguồn gây cháy nếu an toàn để làm như vậy. | khí ga dễ cháy | 1, 2 | 
P390 | Hấp thụ bị đổ để ngăn chặn thiệt hại vật chất. | Ăn mòn kim loại | 1 | 
P391 | Dọn chỗ đổ. | Nguy hại đến môi trường nước - nguy hiểm cấp tính | 1 | 
 |  | Nguy hại đến môi trường nước - nguy hiểm mãn tính | 1, 2 | 

## Slide 4
P - Mã | Báo cáo phòng ngừa chung - đáp ứng | loại nguy hiểm | loại nguy hiểm | Điều kiện sử dụng
P301 + P310 | Nếu NUỐT PHẢI: Ngay lập tức gọi trung tâm giải độc hoặc bác sĩ / bác sĩ. | Độc tính cấp tính (bằng miệng) | 1, 2, 3 | 
 |  | khát vọng nguy hiểm | 1 | 
P301 + P312 | Nếu NUỐT: Gọi một trung tâm giải độc hoặc bác sĩ / bác sĩ nếu bạn cảm thấy không khỏe. | Độc tính cấp tính (bằng miệng) | 4 | 
P301 + P330 + P331 | Nếu NUỐT: Súc miệng. Không được nôn mửa. | Ăn mòn da / kích thích | 1A, 1B, 1C | 
P302 + P334 | Nếu ON DA: Đắm chìm trong nước lạnh / bọc trong băng ướt. | chất lỏng tự cháy | 1 | 
P302 + P350 | Nếu ON DA: Rửa nhẹ nhàng với nhiều nước và xà phòng. | Độc tính cấp tính (da) | 1, 2 | 
P302 + P352 | Nếu ON DA: Rửa bằng nhiều nước và xà phòng. | Độc tính cấp tính (da) | 3, 4 | 
 |  | Ăn mòn da / kích thích | 2 | 
 |  | mẫn cảm da | 1 | 
P303 + P361 + P353 | Nếu ON DA (hoặc tóc): Hủy bỏ / Cởi ngay lập tức tất cả quần áo bị ô nhiễm. Rửa sạch da bằng nước / vòi sen. | chất lỏng dễ cháy | 1, 2, 3 | 
 |  | Ăn mòn da / kích thích | 1A, 1B, 1C | 
P304 + P340 | NẾU HÍT PHẢI: Chuyển nạn nhân để không khí trong lành và giữ nạn nhân ở tư thế thuận lợi cho hô hấp. | Độc tính cấp tính (hít thở) | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | Ăn mòn da / kích thích | 1A, 1B, 1C | 
 |  | Độc tính cơ quan đích cụ thể - tiếp xúc duy nhất; (kích ứng đường hô hấp) | 3 | 
 |  | Độc tính cơ quan đích cụ thể - tiếp xúc duy nhất; (trạng thái mê man) | 3 | 
P304 + P341 | Nếu HÍT PHẢI: Nếu thở khó khăn, loại bỏ nạn nhân để không khí trong lành và giữ nạn nhân ở tư thế thuận lợi cho hô hấp. | nhạy cảm hô hấp | 1 | 
P305 + P351 + P338 | Nếu VÀO MẮT: Rửa sạch một cách thận trọng với ater trong vài phút. Loại bỏ kính áp tròng, nếu có và dễ dàng để làm. Tiếp tục rửa. | Ăn mòn da / kích thích | 1A, 1B, 1C | 
 |  | Nghiêm trọng thiệt hại mắt / mắt kích thích | 1, 2 | 
P306 + P360 | Nếu ON QUẦN ÁO: Rửa sạch quần áo và da với nhiều nước ngay lập tức bị ô nhiễm trước khi tháo quần áo. | chất lỏng oxy hóa | 1 | 
 |  | chất rắn oxy hóa | 1 | 
P307 + P311 | NẾU bị phơi nhiễm: Gọi một trung tâm giải độc hoặc bác sĩ / bác sĩ. | Độc tính cơ quan đích cụ thể - tiếp xúc duy nhất | 1 | 
P308 + P313 | NẾU tiếp xúc hoặc liên quan: Nhận tư vấn y tế / sự chú ý. | Đột biến tế bào mầm | 1A, 1B, 2 | 
 |  | gây ung thư | 1A, 1B, 2 | 
 |  | độc tính sinh sản | 1A, 1B, 2 | 
 |  | độc tính sinh sản | Hiệu ứng trên hoặc thông qua cho con bú | 
P309 + P311 | NẾU tiếp xúc hoặc nếu bạn cảm thấy không khỏe: Gọi một trung tâm giải độc hoặc bác sĩ / bác sĩ. | Độc tính cơ quan đích cụ thể - tiếp xúc duy nhất | 2 | 
P332 + P313 | Nếu bị kích ứng da xảy ra: Nhận tư vấn y tế / sự chú ý. | Ăn mòn da / kích thích | 2 | 
P333 + P313 | Nếu bị kích ứng da xảy ra: Nhận tư vấn y tế / sự chú ý. | mẫn cảm da | 1 | 
P335 + P334 | Chải sạch các hạt lỏng từ da. Đắm chìm trong nước lạnh / bọc trong băng ướt. | chất rắn tự cháy | 1 | 
 |  | Hóa chất, tiếp xúc với nước, phát ra khí ga dễ cháy | 1, 2 | 
P337 + P313 | Nếu bị kích ứng mắt vẫn còn: Nhận tư vấn y tế / sự chú ý. | Nghiêm trọng thiệt hại mắt / mắt kích thích | 2 | 
P342 + P311 | Nếu có các triệu chứng hô hấp: Gọi một trung tâm giải độc hoặc bác sĩ / bác sĩ. | nhạy cảm hô hấp | 1 | 
P370 + P376 | Trong trường hợp cháy: Bịt chỗ rò rỉ nếu an toàn để làm như vậy. | khí oxy hóa | 1 | 
P370 + P378 | Trong trường hợp cháy: sử dụng ... tuyệt chủng. | chất lỏng dễ cháy | 1, 2, 3 | 
 |  | chất rắn dễ cháy | 1, 2 | 
 |  | Hóa chất tự phản ứng | loại A, B, C, D, E, F | 
 |  | chất lỏng tự cháy | 1 | 
 |  | chất rắn tự cháy | 1 | 
 |  | Hóa chất, tiếp xúc với nước, phát ra khí ga dễ cháy | 1, 2, 3 | 
 |  | chất lỏng oxy hóa | 1, 2, 3 | 
 |  | chất rắn oxy hóa | 1, 2, 3 | 
P370 + P380 | Trong trường hợp cháy: Sơ tán khu vực. | vật liệu nổ | đơn vị 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | 
P370 + P380 + P375 | Trong trường hợp cháy: Sơ tán khu vực. Chữa cháy từ xa do nguy cơ cháy nổ. | Hóa chất tự phản ứng | loại A, B | 
P371 + P380 + P375 | Trong trường hợp cháy lớn và với số lượng lớn: Di tản khu vực. Chữa cháy từ xa do nguy cơ cháy nổ. | chất lỏng oxy hóa | 1 | 
 |  | chất rắn oxy hóa | 1 | 

## Slide 5
P - Mã | Báo cáo phòng ngừa chung - lưu trữ | loại nguy hiểm | loại nguy hiểm | Điều kiện sử dụng
P401 | Lưu trữ .... | vật liệu nổ | Chất nổ không ổn định và Phòng 1.1,1.2, 1.3, 1.4,1.5 | ... Phù hợp với / khu vực / quốc gia / quốc tế quy định địa phương (được xác định).
P402 | Lưu trữ ở nơi khô ráo. | Hóa chất, tiếp xúc với nước, phát ra khí ga dễ cháy | 1, 2, 3 | 
P403 | Lưu trữ trong một môi trường thông thoáng. | khí ga dễ cháy | 1, 2 | - Nếu sản phẩm là dễ bay hơi để tạo ra bầu không khí độc hại.
 |  | khí oxy hóa | 1 | 
 |  | Khí dưới áp lực | khí nén | 
 |  |  | khí hóa lỏng | 
 |  |  | Lạnh khí đốt hoá lỏng | 
 |  |  | khí hòa tan | 
 |  | chất lỏng dễ cháy | 1, 2, 3 | 
 |  | Hóa chất tự phản ứng | loại A, B, C,D, E, F | 
 |  | Độc tính cấp tính (hít thở) | 1, 2, 3 | 
 |  | Cơ quan mục tiêu cụ thể có tính độc duy nhất tiếp xúc; (kích ứng đường hô hấp) | 3 | 
 |  | Cơ quan mục tiêu cụ thể có tính độc duy nhất tiếp xúc; (trạng thái mê man) | 3 | 
P404 | Lưu trữ trong thùng kín. | Hóa chất, tiếp xúc với nước, phát ra khí ga dễ cháy | 1, 2, 3 | 
P405 | Cửa hàng bị nhốt. | Độc tính cấp tính (bằng miệng) | 1, 2, 3 | 
 |  | Độc tính cấp tính (da) | 1, 2, 3 | 
 |  | Độc tính cấp tính (hít thở) | 1, 2, 3 | 
 |  | Kích thích sự ăn mòn da / da | 1A, 1B, 1C | 
 |  | Đột biến tế bào mầm | 1A, 1B, 2 | 
 |  | gây ung thư | 1A, 1B, 2 | 
 |  | độc tính sinh sản | 1A, 1B, 2 | 
 |  | Độc tính cơ quan đích cụ thể - tiếp xúc duy nhất | 1, 2 | 
 |  | Cơ quan mục tiêu cụ thể có tính độc duy nhất tiếp xúc; (kích ứng đường hô hấp) | 3 | 
 |  | Cơ quan mục tiêu cụ thể có tính độc duy nhất tiếp xúc; (trạng thái mê man) | 3 | 
 |  | khát vọng nguy hiểm | 1 | 
P406 | Lưu trữ trong ăn mòn kháng / ... container với một lớp lót bên trong kháng. | Ăn mòn kim loại | 1 | ... Hãng sản xuất / nhà cung cấp để xác định vật liệu tương thích khác.
P407 | Duy trì khoảng cách không khí giữa đống / pallet. | Hóa chất tự sưởi ấm | 1, 2 | 
P410 | Bảo vệ từ ánh sáng mặt trời. | sol khí dễ cháy | 1, 2 | 
 |  | Khí dưới áp lực | khí nén khí hóa lỏng khí hòa tan | 
 |  | Hóa chất tự sưởi ấm | 1, 2 | 
 |  | peroxit hữu cơ | loại A, B, C, D, E, F | 
P411 | Bảo quản ở nhiệt độ không quá ... o C / ... o F. | Hóa chất tự phản ứng | loại A, B, C, D, E, F | ... Hãng sản xuất / nhà cung cấp để xác định nhiệt độ
 |  | peroxit hữu cơ | loại A, B, C, D, E, F | 
P412 | Không tiếp xúc với nhiệt độ vượt quá 50 oC/122 oF. | sol khí dễ cháy | 1, 2 | 
P413 | Khối lượng lớn lưu trữ lớn hơn ... kg / ... lbs ở nhiệt độ không quá ... oC / oF .... | Hóa chất tự sưởi ấm | 1, 2 | ... Hãng sản xuất / nhà cung cấp để xác định khối lượng và nhiệt độ.
P420 | Tránh xa các vật liệu khác. | Hóa chất tự phản ứng | loại A, B, C, D, E, F | 
 |  | Hóa chất tự sưởi ấm | 1, 2 | 
 |  | peroxit hữu cơ | loại A, B, C, D, E, F | 
P422 | Nội dung lưu trữ dưới ... | chất lỏng tự cháy | 1 | ... Hãng sản xuất / nhà cung cấp để xác định chất lỏng thích hợp hoặc khí trơ
 |  | chất rắn tự cháy | 1 | 
P402 + P404 | Lưu trữ ở nơi khô ráo. Lưu trữ trong thùng kín. | Hóa chất, tiếp xúc với nước, phát ra khí ga dễ cháy | 1, 2, 3 | 
P403 + P233 | Lưu trữ trong một môi trường thông thoáng. Giữ bao bì kín. | Độc tính cấp tính (hít thở) | 1, 2, 3 | - Nếu sản phẩm là dễ bay hơi để tạo ra nguy hiểm
 |  | Cụ thể cơ quan đích độc hại không khí độc. - Tiếp xúc duy nhất; (kích ứng đường hô hấp) | 3 | 
 |  | Độc tính cơ quan đích cụ thể - tiếp xúc duy nhất; (trạng thái mê man) | 3 | 
P403 + P235 | Lưu trữ trong một môi trường thông thoáng. Giữ mát. | chất lỏng dễ cháy | 1, 2, 3 | 
 |  | Hóa chất tự phản ứng | loại A, B, C, D, E, F | 
P410 + P403 | Bảo vệ từ ánh sáng mặt trời. Lưu trữ trong một môi trường thông thoáng. | Khí dưới áp lực | Khí hóa lỏng khí ga nén hòa tan | 
P410 + P412 | Bảo vệ từ ánh sáng mặt trời. Không tiếp xúc với nhiệt độ vượt quá 50 oC/122oF. | sol khí dễ cháy | 1, 2 | 
P411 + P235 | Bảo quản ở nhiệt độ không quá ... oC / oF .... Giữ mát. | peroxit hữu cơ | loại A, B, C, D, E, F | ... Hãng sản xuất / nhà cung cấp để xác định nhiệt độ.

## Slide 6
P - Mã | Báo cáo phòng ngừa chung - sử dụng | loại nguy hiểm | loại nguy hiểm | Điều kiện sử dụng
P501 | Xử lý các nội dung / container ... | vật liệu nổ | Chất nổ không ổn định và Phòng 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,1.5 | ... Phù hợp với / khu vực / quốc gia / quốc tế quy định địa phương (được xác định).
 |  | chất lỏng dễ cháy | 1, 2, 3 | 
 |  | Hóa chất tự phản ứng | loại A, B, C, D, E, F | 
 |  | Hóa chất, tiếp xúc với nước, phát ra khí ga dễ cháy | 1, 2, 3 | 
 |  | chất lỏng oxy hóa | 1, 2, 3 | 
 |  | chất rắn oxy hóa | 1, 2, 3 | 
 |  | peroxit hữu cơ | loại A, B, C, D, E, F | 
 |  | Độc tính cấp tính (bằng miệng) | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | Độc tính cấp tính (da) | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | Độc tính cấp tính (hít thở) | 1, 2 | 
 |  | Ăn mòn da / kích thích | 1A, 1B, 1C | 
 |  | nhạy cảm hô hấp | 1 | 
 |  | mẫn cảm da | 1 | 
 |  | Đột biến tế bào mầm | 1A, 1B, 2 | 
 |  | gây ung thư | 1A, 1B, 2 | 
 |  | độc tính sinh sản | 1A, 1B, 2 | 
 |  | Cơ quan mục tiêu cụ thể có tính độc duy nhất tiếp xúc | 1, 2 | 
 |  | Cơ quan mục tiêu cụ thể có tính độc duy nhất tiếp xúc; (kích ứng đường hô hấp) | 3 | 
 |  | Cơ quan mục tiêu cụ thể có tính độc duy nhất tiếp xúc; (trạng thái mê man) | 3 | 
 |  | Độc tính cơ quan mục tiêu cụ thể - tiếp xúc lặp đi lặp lại | 1, 2 | 
 |  | khát vọng nguy hiểm | 1 | 
 |  | Nguy hại đến môi trường nước - nguy hiểm cấp tính | 1 | 
 |  | thủy sản môi trường - nguy hiểm cấp tính | 1, 2, 3, 4 | 
 |  | Nguy hại đến tầng ozone | 1 | 
P502 | Tham khảo nhà sản xuất / Nhà cung cấp thông tin về phục hồi / tái chế | Nguy hại đến tầng ozone | 1 | 

## Slide 7
Mã | Báo cáo phòng ngừa chung - Loại khác | 
R20/21 | Có hại khi hít phải và tiếp xúc với da. | 
R38 | Dị ứng cho da. | 
S9 | Giữ bình chứa ở nơi thông thoáng. | 
S16 | Tránh xa các nguồn phát lửa | 
 | hút thuốc. | 
S33 | Các biện pháp phòng ngừa chống lại tĩnh | 
 | thải | 
S36/37 | Mặc quần áo bảo hộ và găng tay. | 
S60 | Tài liệu này và bình chứa phải xử lý như chất thải nguy hại. | 
F | rất dễ cháy | 
Xn | có hại | 
R11 | rất dễ cháy | 
R41 | Nguy cơ thiệt hại nghiêm trọng cho mắt | 
R48/20 | Có hại: nguy hiểm gây tổn hại đến sức khỏe do tiếp xúc kéo dài do hít phải. | 
R63 | Nguy cơ có thể gây hại cho thai nhi. | 
R65 | Hại: có thể gây tổn hại phổi nếu nuốt phải. | 
R67 | Hơi có thể gây ra buồn ngủ và chóng mặt | 
S26 | Trong trường hợp tiếp xúc với mắt, rửa sạch ngay với thật nhiều nước và tìm tư vấn y tế. | 
S36/37/39 | Mặc quần áo bảo hộ, găng tay và kính bảo vệ mắt / mặt. | 
S62 | Nếu nuốt phải, đừng cố ói ra: tìm tư vấn y tế ngay và cho thấy bình chứa hay nhãn hiệu. | 
R34 | Gây bỏng. | 
Liên minh châu Âu tính chất vật lý |  | 
EUH001 | Khi nổ khô | 
EUH006 | Nổ có hoặc không có tiếp xúc với không khí | Không ổn định ở nhiệt độ môi trường xung quanh
EUH014 | Phản ứng mạnh với nước | Phản ứng mạnh với nước [ví dụ axetyl clorua, kim loại kiềm, titan tetraclorua]
EUH018 | Sử dụng có thể tạo thành hỗn hợp hơi- không khí dễ cháy / nổ | 
EUH019 | Có thể hình thành oxy già dễ nổ | Có thể hình thành peroxit nổ [ví dụ diethyl ether, 1,4-dioxane]
EUH044 | Nguy cơ nổ nếu nhiệt dưới giam | Phân hủy gây nổ nếu bị nung nóng trong thép trống nhưng không đựng trong thùng ít mạnh mẽ
sức khỏe tài sản |  | 
EUH029 | Tiếp xúc với nước giải phóng khí độc | Tiến hóa tox mèo cấp 1-3 khí tiếp xúc với nước hoặc không khí ẩm ướt [ví dụ: nhôm phosphide, phốt pho penta sunfua]
EUH031 | Tiếp xúc với axit giải phóng khí độc | Tiếp xúc với axit giải phóng cấp độc hại mèo 3 khí [ví dụ: sodium hypochlorite, bari nhiều sunfua]
EUH032 | Tiếp xúc với axit giải phóng khí rất độc | Tiếp xúc với axit giải phóng cấp độc hại mèo 1-2 khí [ví dụ: muối của hydrogen cyanide, natri azit]
EUH066 | Tiếp xúc lặp đi lặp lại có thể gây ra khô hay nứt da | Tiếp xúc lặp đi lặp lại có thể gây ra khô hay nứt da, nhưng không được phân loại chất kích thích
EUH070 | Độc hại khi tiếp xúc với mắt | Độc tính trong thử nghiệm kích ứng mắt do sự hấp thụ qua mắt, không phải thông qua màng nhầy
EUH071 | thuộc tính môi trường | Inhlalation tox kiểm tra tỷ lệ tử vong do ăn mòn hoặc phân loại ăn mòn da và có khả năng được hít
thuộc tính môi trường |  | 
EUH059 | Nguy hại đến tầng ozone | 
Báo cáo nguy hiểm khác của EU |  | 
EUH201 | Có chứa chì. Không nên được sử dụng trên các bề mặt có thể nhai hay mút trẻ em. | 
EUH201A | Cảnh báo ! Có chứa chì. | 
EUH202 | Cyanoacrylate . Nguy hiểm. Trái phiếu da và mắt trong vài giây. Để xa tầm tay trẻ em . | 
EUH203 | Chứa crom (VI) . Có thể tạo ra một phản ứng dị ứng . | 
EUH204 | Chứa isocyanat . Có thể tạo ra một phản ứng dị ứng . | 
EUH206 | Cảnh báo ! Không sử dụng cùng với các sản phẩm khác . Có thể phát hành các loại khí nguy hiểm ( clo ) . | 
EUH207 | Cảnh báo ! Chứa cadmium. Khí nguy hiểm được hình thành trong quá trình sử dụng . Xem thông tin được cung cấp bởi nhà sản xuất. Tuân thủ các hướng dẫn an toàn . | 
EUH208 | Chứa < tên nhạy cảm chất > . Có thể tạo ra một phản ứng dị ứng . | 
EUH209 | Có thể trở nên rất dễ cháy trong sử dụng . | 
EUH209A | Có thể trở thành dễ cháy trong sử dụng . | 
EUH210 | Dữ liệu an toàn theo yêu cầu . | 
EUH401 | Để tránh rủi ro đối với sức khỏe con người và môi trường , thực hiện theo các hướng dẫn sử dụng . | Sử dụng sản phẩm là sản phẩm bảo vệ thực vật (tùy thuộc vào 91/414/EEC)